## Slide 1: 1.12 PUNKIT JA ALLERGEENIT
2 H
3+39 DIAA

## Slide 2: Saatteeksi opetusmateriaalin käyttöön
Opetusmateriaalin keskeisessä osassa ovat rakennuksissa esiintyvät biologiset epäpuhtaudet. Yksittäiset luennot käsittelevät mm. mikrobiologian perusasioita, homeita ja lahoja, erilaisten rakennusten tavanomaisia mikrobistoja, mikrobien ja erilaisten mikrobiepäpuhtauksien näytteenotto- ja analysointimenetelmiä sekä tulkintaohjeita. Mikrobit ovat esimerkkinä Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi –osuudessa. Opetusmateriaali sisältää lisäksi yleistä tietoa sisäympäristöstä, kemiallisista epäpuhtauksista, terveydellisen merkityksen arvioinnista, sisäilman laadun hallinnasta korjausprosessissa sekä sisäilmasto-ongelmien hallinnasta yhteistyönä.
Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita (rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kuntotutkijat, korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat). Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää kokonaisuutena tai yksittäisinä aihealueina. Jos materiaalista käytetään yksittäisiä sivuja tai taulukoita, on materiaalin alkuperäinen lähde aina ilmoitettava.
Opetusmateriaali on tehty kosteus- ja hometalkoiden käyttöön. Opetusmateriaalin sisältöä ovat koonneet ja muokanneet ja siitä vastaavat Marjut Reiman Työterveyslaitoksesta, Anne Hyvärinen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Hannu Viitanen.
Aineiston sisältöä saa muokata vain tekijöiden luvalla. Opetusmateriaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista toivotaan palautetta suoraan tekijöille. Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityksen yhteydessä.
  Lisätietoa / palautteet:
  Marjut Reiman Anne Hyvärinen Hannu Viitanen
  marjut.reiman@ttl.fi anne.hyvarinen@thl.fi hannu.viitanen@luukku.com

## Slide 3: Sisällysluettelo
1 Biologiset epäpuhtaudet
1.1 Johdanto sisäympäristökokonaisuuteen - opetussisältö
1.2 Mikrobiologian orientaatio
1.3 Mikrobiologian perusteet
1.4 Mikrobien elinkaari homehtuminen ja lahoaminen
1.5 Materiaalien ja pintojen mikrobisto
1.6 Puun homeet ja lahot
1.7 Rakenteiden vauriot ja vioittuminen
1.8.1 Ilman mikrobisto asunnoissa, kouluissa ja päiväkodeissa
1.8.2 Ilman mikrobisto tuotannollisissa ympäristöissä ja toimistoissa
1.9 Kosteusvauriorakennusten mikrobilajistoa
1.10.1 Mykotoksiinit
1.10.2 MVOCit
1.10.3 Endotoksiinit
1.10.4 Muut mikrobien rakennekomponentit
1.11 Muut sisäilman kannalta erityiset mikrobit
1.12 Punkit ja allergeenit
1.13 Sisätilojen tuholaiset
2 Kemialliset epäpuhtaudet – opetussisältö
3 Terveydellisen merkityksen arviointi – opetussisältö
4 Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi
4.1 Tutkimusstrategian laatiminen
4.2 Näytteenotto mikrobiologisiin analyyseihin
4.3 Mikrobien analysointi
4.4 Mikrobien ohjearvot ja tulosten tulkinta
4.5 Riskinarviointi
4.6 Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi
5 Sisäilman laadun hallinta korjausprosessissa
5.1 Homekorjaustyömaan kosteuden ja puhtauden hallinta – opetussisältö
5.2 Homekorjauksen työsuojelunäkökohdat – opetussisältö
5.3 Siivous- ja homesiivous
5.4 Rakenteiden toimivuus
6. Sisäilmasto-ongelmien hallinta yhteistyönä
6.1 Toimintamallit sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisessa – opetussisältö
6.2 Sisäilmaryhmätoiminta – opetussisältö
6.3 Viranomaistoiminta ja yhteistyö – opetussisältö
6.4 Viestintä, ml. Riskiviestintä - opetussisältö

## Slide 4
Punkki- ja allergeenialtistumiseen vaikuttavia tekijöitä
Lämpötila, ilmankosteus, sisustus, siivoustekniikat muuttuneet
 olosuhteet otolliset punkeille
Ilmanvaihdossa tapahtuneet muutokset
 ilmassa leijuvat hiukkaset lisääntyneet
Sisällä vietetty aika lisääntynyt
Kosteusongelmat

## Slide 5: Punkit
Maailmasta tunnetaan noin 30 000 lajia
Verenimijät
  puutiainen
  kanapunkit
  syyhypunkki
  karvatuppipunkki
Muut
  huonepölypunkit
  varastopunkit
  petopunkit

## Slide 6
Punkkilajistoa
Varastopunkkeja:
jauhopunkki Acarus siro
jyväpunkki Lepidoglyphus destructor
kotipunkki Glycyphagus domesticus
Tyrophagus putrescentiae
Cheyletus eruditus
Tydeus sp.
Tarsonemus sp.
Huonepölypunkit: Dermatophagoides, Euroglyphus

## Slide 7: Sisätilojen punkit
Alle 2 mm:n pituisia hämähäkkieläimiä
Yleensä värittömiä tai vaaleita
Kosteat ja lämpimät olosuhteet ( rh > 50 %, lt > 25 oC)
Kodeissa: vuode, matot, topatut huonekalut
Elintarvikeliikkeet, toimistot, varastot, eläintilat
Sisätiloista tavattu noin 140 eri lajia
Ravinto: hilse, ruokatavarat, mikrobit, sienirihmasto, toiset punkit, vilja

## Slide 8
Hypopus
liikkuva (Acaridae)
inertti (Acaridae ja
glycyphagidae)
Nymfi
protonymfi
deutonymfi
tritonymfi
Toukka
Muna
Aikuinen
Punkkien elinkierto

## Slide 9
Punkkiallergeenit
* tunnistettu kymmeniä punkkiallergeeneja
Allergeenilähteet:
* punkki 0.6 %
* munat 0.4 %
* ulosteet 99 %

## Slide 10: Sisätilojen punkkien aiheuttamia terveyshaittoja
Allerginen nuha
Astma
Silmän sidekalvon tulehdus
Atooppinen ihottuma ja urtikaria

## Slide 11: Punkkien aiheuttamat ammattitaudit vuosina 1993-2002

## Slide 12
Toimiala | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000
Yhteensä | 8827 | 8033 | 7004 | 6670 | 5845 | 5744 | 5038 | 4816 | 4993 | 4925
Punkkien aiheuttamat (mukaan lasketaan skabies) | 40 | 46 | 60 | 113 | 126 | 149 | 97 | 69 | 96 | 169
Maatalous | 35 | 37 | 51 | 61 | 63 | 73 | 37 | 31 | 45 | 39
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut | 1 | 1 | 1 | 47 | 58 | 65 | 53 | 34 | 44 | 112
Elintarviketeollisuus | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 4 |  |  |  | 
Vähittäiskauppa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5
Julkinen hallinto ja maanpuolustus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6
Muut | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 |  | 
Ammattitautitapaukset Suomessa vuosina 1991-2000

## Slide 13: Miten punkkiherkistyminen selvitetään?
Prick testit
  Der p, Der f, Aca s, Lep d ja Tyr p
IgE-vasta-aineiden mittaaminen seerumista
  Der p, Der f, Der m, Aca s, Lep d, Tyr p, Gly d,
  Eur m ja Blo t
Altistuskokeet

## Slide 14: Punkkiherkistyminen: Prick testit (Iho- ja allergiasairaala 1997-2003)
D. pteronyssinus 7.1 %
D. farinae 8.9 %
A. siro 10.1 %
L. destructor 12.8 %
T. putrescentiae 18.0 %

## Slide 15: Herkistyminen punkeille ja allergiasairaudet Suomessa
Oirekysely Kansanterveyslaitoksen lomakkeella
Tutkimushenkilöstö (n=300) valittiin satunnaisotannalla työikäisestä väestöstä
IgE-luokan punkkivasta-ainemääritykset kahdeksalle punkkilajille

## Slide 16: IgE-punkkispesifiset vasta-ainelöydökset väestöaineistossa
Punkkipaneeli
Viitearvot
(kU/l)
Positiivisia %
n
Dermatophagoides pteronyssinus
< 0,35
8
300
Dermatophagoides farinae
< 0,35
5
300
Dermatophagoides microceras
< 0,35
4
300
Acarus siro
< 0,35
1
300
Lepidoglyphus destructor
< 0,35
3
300
Tyrophagus putrescentiae
< 0,35
2
300
Glycyphagus domesticus
< 0,35
2
300
Euroglyphus maynei
< 0,35
5
300

## Slide 17: Punkkiherkistyminen ja allergiasairaudet väestöaineistossa
Miehistä 9,2 % oli herkistynyt punkeille ja naisista 3,9 %
Punkkiallergiaa enemmän tupakoivilla
10 %:lla tutkituista löytyi IgE-luokan vasta-aineita jollekin varasto- ja huonepölypunkille (>0.35 kU/l)
Herkistyminen punkeille oli yhteydessä allergiseen nuhaan ja astmaan
Riski herkistyä suurinta maanviljelijöillä ja teollisuustyöntekijöillä
Kohteissa, joissa työntekijän välittömässä työtilassa oli homevaurioita, oli enemmän punkeille herkistyneitä

## Slide 18: Ehdotettuja raja-arvoja
Punkeille
  herkistyminen 100 kpl/g pölyä
  akuutti oireilu 500 kpl/g pölyä
Allergeeneille
  herkistyminen 2 µg/g pölyä
  akuutti oireilu 10 µg/g pölyä
Guaniinille
  herkistyminen 0.9 mg/g pölyä
  akuutti oireilu 3 mg/g pölyä

## Slide 19: Miten punkkialtistus selvitetään?
Punkkianalyysi
  punkkien mikroskopointi laskeutuneesta pölystä, rehusta tai kuivikkeesta (laskeminen ja tunnistaminen)
Allergeenianalyysi
  Der p 1, Der f 1 ja Der 2
Guaniinin määritys
  ei lajispesifinen

## Slide 20
Näytteenotin
Suodattimen
asettaminen

## Slide 21: Työhygieeninen näytteenotto 1/2
Työvaatetus
Sänky
Imuroimalla

## Slide 22: Työhygieeninen näytteenotto 2/3
Tuoli
Lattia
Työhygieeninen näytteenotto
Imuroimalla

## Slide 23: Työhygieeninen näytteenotto 3/3
Pinnalta
Materiaalista
Pensselillä tai käsin

## Slide 24: Analysointi
Näytteiden valmistaminen
Mikroskopointi

## Slide 25
Vaatetustehdas A | Näytteitä yhteensä | Punkkipositiivisia | Punkkeja kpl/g
Yhteensä | 47 | 25 % | 37 (16-185)
 | Ompelimo: puisen tuolin pehmusteet 185 kpl/g Ompelimo: lattia 121 kpl/g |  | 
Vaatetustehdas B | Näytteitä yhteensä | Punkkipositiivisia | Punkkeja kpl/g
Yhteensä | 41 | 20 % (10-40 %) | 14 (13-18)
Kutomo | Näytteitä yhteensä | Punkkipositiivisia | Punkkeja kpl/g
Yhteensä | 40 | 25 % (19-33 %) | 59 (41-227)
 | Esityöt: tuoli 155 kpl/g Kutomo: seinäpinta 227 kpl/g |  | 
Punkit tekstiilitehtaissa

## Slide 26: Punkit toimistossa
Lajisto: Tarsonemus sp. 34 %, Mesostigmata 16 %, Acaridae 15 %, Dermatophagoides sp. 2 %
Toimisto | Punkkeja näytteissä (%) | Punkkimäärä (kpl/g)
A | 63 | 55
B | 40 | 89
C | 63 | 25
D | 80 | 63

## Slide 27: Punkit kaupoissa
positiiviset
n näytteet (%) keskiarvo± SD mediaani
S1 kauppa 5 100 70,8 ± 59 39
varasto 4 100 1172 ± 1882 1679,5
S2 kauppa 5 80 273 ± 520 34
varasto 4 75 82,8 ± 53 94,5
S3 kauppa 15 53 1536,3 ± 5882 10
varasto 11 36 1454,1 ± 4783 10
S4 kauppa 5 60 83 ± 136 19
varasto 3 100 157,3 ± 109 114
S5 kauppa 7 14 10,9 ± 5 10
varasto 5 20 10,8 ± 5 9
S6 kauppa 5 40 25,4 ± 25 9
varasto 4 50 12,8 ± 6 12,5

## Slide 28
Pahat paikat

## Slide 29: Punkkimäärien vuodenaikaisvaihtelu maatiloilla, gm

## Slide 30: Punkkien esiintyminen eri työympäristöissä

## Slide 31: Sisätilojen punkit kosteusvaurio- rakennuksissa 1/2
Punkit viihtyvät kosteissa olosuhteissa
Kostea ympäristö suosii sekä homeiden että punkkien lisääntymistä
Punkit voivat käyttää hometta ravinnokseen
  Glycyphagus domesticus käyttää pääasiallisena ravintona sienten hiilihydraatteja
Homekasvu houkuttelee paikalle varasto-
punkkilajeja
  Aspergillus sp - Tyrophagus putrescentiae
  Penicillium spp – Acarus siro
  Aspergillus restrictus- Glycyphagus destructor
  Wallemia sebi-Glycyphagus destructor ja Acarus siro

## Slide 32: Sisätilojen punkit kosteusvaurio-rakennuksissa 2/2
On löydetty homesieniä punkkien pinnalta ja ulosteesta
  eri punkkilajeista löytyy erilaisia homesienilajeja
  tietyt punkkilajit syövät vain tiettyjä homelajeja
Punkit toimivat homesienten vektoreina
Punkit ja homeet samassa ympäristössä säätelevät toistensa kasvua
  homesienipopulaatiot pienenevät punkkien
  käyttäessä niitä ravintona
  patogeeniset homeet infektoivat ja tappavat
  punkkeja

## Slide 33: Punkeille herkistyminen kosteusvauriorakennuksissa
Sirpa Pennanen1, Helena Mussalo-Rauhamaa2, Mirka Pippuri1, Jyrki Liesivuori1, Peter Elg2, Tari Haahtela2 , 1Työterveyslaitos, Kuopio, 2Iho- ja allergiasairaala, Helsinki
HYKS:iin tulleita oireilijoita, joilla kosteusvaurioepäily töissä tai kotona
  26 % näytteistä löytyi punkkeja, 3 % näytteissä punkkimäärä ylitti herkistymisriskin rajan
  Punkkeja löytyi enemmän kosteusvauriorakennuksista, joissa näkyvää homekasvustoa
  punkkeja löytyi toimistoista, pankeista, kouluista, päiväkodeista, leipomoista, kaupoista, sairaalasta ja kodeista
  löydetyt punkit työpaikoilta varastopunkkeja, kotoa myös huonepölypunkkeja

## Slide 34: Punkit kosteusvaurioituneissa kaupoissa

## Slide 35: Terveydenhoitohenkilöstön altistuminen sisäilman biologisille pölyille
Punkit ja mikrobit aiheuttavat 40 % terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen ammattitaudeista
Kostea ympäristö suosii sekä homeiden että punkkien lisääntymistä
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää terveydenhoitohenkilöstön altistumista ja herkistymistä punkeille ja homeille sekä onko homelajien ja punkkien esiintyvyydellä yhteyttä

## Slide 36: Tulokset
Punkkeja löytyi 47 %:sta kerätyistä näytteistä. Suurin osa varastopunkkeja
Mikrobimäärityksissä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa mikrobistoa.
Tulokset osoittavat, että terveydenhoitohenkilöstö voi altistua työssään sekä kosteusvauriomikrobeille että punkeille
Punkkiherkistyminen oli korkeampi henkilöillä, joiden työtilassa oli parhaillaan kosteus- tai homevaurio
Altistuminen punkeille ja homeille riittävää aiheuttamaan oireilua
Punkeille ja homeille IgE-välitteisen herkistymisen ja lääkärin toteaman astman välillä vahva yhteys

## Slide 37: Punkkiherkistyminen ja homevauriot väestöaineistossa
Kohteissa, joissa työntekijän välittömässä työtilassa oli homevaurioita, oli enemmän punkeille herkistyneitä.

## Slide 38: Yhteenveto
Punkkeja esiintyy kaikkialla sisätiloissa, 40 %:ssa näytteistä esiintyi punkkeja
Herkistymisraja (100 punkkia/g) ylittyy maatiloilla yleisesti ja muissa työympäristöissä paikallisesti
Määritetyt punkit pääasiassa varastopunkkeja
10 % väestöotoksesta löytyi IgE-luokan vasta-aineita yhdelle tai useammalle punkille
Homeet ja kosteusvauriot näyttävät lisäävän punkkien esiintyvyyttä ja määrää niin työpaikoilla kuin kodessakin
Kosteusvauriot liittyvät lisääntyneeseen herkistymiseen punkeille
Altistumisen ehkäisy!

## Slide 39: Punkkien torjunta
Sisäilman kosteuden alentaminen ja lämpötilan laskeminen
Siivous
Kuumennuskäsittely
Myrkyttäminen (bentsyylibentsoaatti)

## Slide 40: Punkeilta suojautuminen
Riittävä ilmanvaihto
P2 luokan hengityksensuojain
Työvaatteiden käyttö ja niiden oikea säilytys ja huolto
Työvaatteiden pito -18 °C:ssa 2 vrk, jonka jälkeen imurointi, ravistelu tai pesu
Pesu +60 °C:ssa

## Slide 41: Suosituksia 1/2
Punkkinäytteet kannattaa ottaa runsaimpana punkkiaikana, jolloin saadaan kuva pahimmasta altistustilanteessa
  kesä-elokuussa: koti, sisätyöpaikka
  eläintila: syys-helmikuussa
Punkkipopulaation kasvuedellytyksiä voidaan heikentää
  huolehtimalla yleisestä siisteydestä
  huolehtimalla ettei pinnoille pääsisi kertymään pölyä ja roskaa ja ettei siivouksessa käytettävä vesi jää pinnoille seisomaan ja imeytymään rakenteisiin
  torjumalla kosteutta riittävällä ilmanvaihdolla ja kuivikkeiden käytöllä
  huolehtimalla kosteusvaurioiden korjauksesta toimistotyyppisessä työympäristössä

## Slide 42: Suosituksia 2/2
  Työskenneltäessä työympäristössä, jossa esiintyy sisätilojen punkkeja:
  tulee käyttää työvaatetusta, työvaatteet säilytettävä työpaikalla
  työvaatteiden pesu +60 oC:ssa, tuuletus talvella – 18 oC/vrk ja kuolleiden punkkien poisto pesulla
  pölyisissä työvaiheissa hengityksensuojainten käyttö
  määräaikaistarkastuksissa tulisi todeta mahdollinen punkkialtistuminen ja/tai – herkistyminen, jotta päästäisiin ajoissa torjuntatoimenpiteisiin työpaikalla