## Slide 1: SISÄYMPÄRISTÖN TUTKIMUKSET: TUTKIMUSSTRATEGIAN LAATIMINEN ESIMERKKINÄ MIKROBIT
4 H
3+53 DIAA
SISÄLTÄÄ YHDEN POHDINTATEHTÄVÄN

## Slide 2: Saatteeksi opetusmateriaalin käyttöön
Opetusmateriaalin keskeisessä osassa ovat rakennuksissa esiintyvät biologiset epäpuhtaudet. Yksittäiset luennot käsittelevät mm. mikrobiologian perusasioita, homeita ja lahoja, erilaisten rakennusten tavanomaisia mikrobistoja, mikrobien ja erilaisten mikrobiepäpuhtauksien näytteenotto- ja analysointimenetelmiä sekä tulkintaohjeita. Mikrobit ovat esimerkkinä Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi –osuudessa. Opetusmateriaali sisältää lisäksi yleistä tietoa sisäympäristöstä, kemiallisista epäpuhtauksista, terveydellisen merkityksen arvioinnista, sisäilman laadun hallinnasta korjausprosessissa sekä sisäilmasto-ongelmien hallinnasta yhteistyönä.
Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita (rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kuntotutkijat, korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat). Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää kokonaisuutena tai yksittäisinä aihealueina. Jos materiaalista käytetään yksittäisiä sivuja tai taulukoita, on materiaalin alkuperäinen lähde aina ilmoitettava.
Opetusmateriaali on tehty kosteus- ja hometalkoiden käyttöön. Opetusmateriaalin sisältöä ovat koonneet ja muokanneet ja siitä vastaavat Marjut Reiman Työterveyslaitoksesta, Anne Hyvärinen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Hannu Viitanen.
Aineiston sisältöä saa muokata vain tekijöiden luvalla. Opetusmateriaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista toivotaan palautetta suoraan tekijöille tai kosteus- ja hometalkoiden osoitteeseen hometalkoot.ym@ymparisto.fi. Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityksen yhteydessä.
  Lisätietoa / palautteet:
  Marjut Reiman Anne Hyvärinen Hannu Viitanen
  marjut.reiman@ttl.fi anne.hyvarinen@thl.fi hannu.viitanen@luukku.com

## Slide 3: Sisällysluettelo
1 Biologiset epäpuhtaudet
1.1 Johdanto sisäympäristökokonaisuuteen - opetussisältö
1.2 Mikrobiologian orientaatio
1.3 Mikrobiologian perusteet
1.4 Mikrobien elinkaari homehtuminen ja lahoaminen
1.5 Materiaalien ja pintojen mikrobisto
1.6 Puun homeet ja lahot
1.7 Rakenteiden vauriot ja vioittuminen
1.8.1 Ilman mikrobisto asunnoissa, kouluissa ja päiväkodeissa
1.8.2 Ilman mikrobisto tuotannollisissa ympäristöissä ja toimistoissa
1.9 Kosteusvauriorakennusten mikrobilajistoa
1.10.1 Mykotoksiinit
1.10.2 MVOCit
1.10.3 Endotoksiinit
1.10.4 Muut mikrobien rakennekomponentit
1.11 Muut sisäilman kannalta erityiset mikrobit
1.12 Punkit ja allergeenit
1.13 Sisätilojen tuholaiset
2 Kemialliset epäpuhtaudet – opetussisältö
3 Terveydellisen merkityksen arviointi – opetussisältö
4 Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi
4.1 Tutkimusstrategian laatiminen
4.2 Näytteenotto mikrobiologisiin analyyseihin
4.3 Mikrobien analysointi
4.4 Mikrobien ohjearvot ja tulosten tulkinta
4.5 Riskinarviointi
4.6 Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi
5 Sisäilman laadun hallinta korjausprosessissa
5.1 Homekorjaustyömaan kosteuden ja puhtauden hallinta – opetussisältö
5.2 Homekorjauksen työsuojelunäkökohdat – opetussisältö
5.3 Siivous- ja homesiivous
5.4 Rakenteiden toimivuus
6. Sisäilmasto-ongelmien hallinta yhteistyönä
6.1 Toimintamallit sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisessa – opetussisältö
6.2 Sisäilmaryhmätoiminta – opetussisältö
6.3 Viranomaistoiminta ja yhteistyö – opetussisältö
6.4 Viestintä, ml. riskiviestintä - opetussisältö

## Slide 4: Sisäilmaselvitys – asiakasnäkökulma
Asiakkaat ja tarpeet
Yleisin kiinteistön omistaja-/työterveyshuolto-/työnantaja-asiakkaan tarve on
  löytää keinoja sisäilmasta johtuvan työntekijöiden oireilun vähentämiseksi ja
  viedä ongelmanselvittely- ja -ratkaisuprosessi hallitusti läpi.

## Slide 5: Sisäilmaselvitys – moniammatillista asiantuntijapalvelua
Erityisasiantuntijapalvelut
rakennustekninen asiantuntemus,
ilmanvaihtoselvitykset,
työyhteisöpalvelut,
lääketieteen asiantuntemus,
biomonitorointi (IgE-vasta-aineanalyysit),
riskinarviointi (mm. sisäilmastokysely)
sisäilma-asiantuntemus.
Mittaukset
Kosteusmittaukset
Paine-eromittaukset
Ilmamäärä- tms. mittaukset
Näytteenotto analyyseihin ja laboratorioanalyysit
mikrobiologia (homeet, hiivat, bakteerit, ml. sädesienet, tms.)
sisäilmakemia (VOC:t, endotoksiinit, FA, mykotoksiinit, haitta-aineet),
allergeenit,
punkit,
pölyt, kuidut, asbesti.

## Slide 6: Yksittäisistä mittauksista kokonaisuuden arviointiin

## Slide 7: Ratkaisun tuottamisketju sisäilmaongelmissa
Kiinteistön omistaja/asiakasyritys:
Hyvän sisäilman ylläpito
Korjaavien toimenpiteiden vaikutus
Työyhteisö- konsultti
SI/RTA
Rakennustekniset tutkimukset
IV-järjestelmän tutkimukset
Mikrobiologisten, kemiallisten
sekä pöly- ja kuitunäytteiden otto
Asiakasyritys
kenttätutkimusten
tekninen tuki
Muu
rakennusalan
tai sisäilma-asioiden
erikoisosaaja
Asiakasyritys
taustatietojen hankinta
(rakennuksen tekniset tiedot, historia)
SI/RTA
Työhygieniaosaamista
Rakennusteknistä osaamista
Mikrobiologian ja kemian osaamista
Työ- tai perusterveydenhuolto
Oireilun selvittäminen,
Sisäilmastokysely
Seeruminäytteiden otto
Kenttätutkimusten tarve
Työyhteisö-konsultaation tarve
EI
EI
SI/RTA:n rooli päättyy
SI/RTA:n rooli päättyy
SI/RTA/LAB
Mikrobit
Punkit ja muut allergeenit
VOC:t, endotoksiinit
SI/RTA/LAB mikrobi- ja punkki-
IgE-vasta-aineet
SI/RTA/LAB Mykotoksiinit
SI/RTA/LAB Pölyt, kuidut
Kiinteistön omistaja/asiakasyritys:
korjaavat toimenpiteet
Korjaavien toimenpiteiden tarve
EI  mitä opittiin, mitä jäi epäselväksi?
Muu
rakennusalan
tai sisäilma-asioiden
erikoisosaaja
EI
Tutkimus- laitokset
Uudet tutkimusideat
Tilanteen säännöllinen arviointi
EI RIITTÄVÄ
Työ- tai perusterveydenhuolto
TILANNEKUVAUS
ONGELMAN MÄÄRITTELY
TYÖ ASIAKAS-YRITYKSESSÄ
LABORATORIO-ANALYYSIT JA TULOSTEN RAPORTOINTI
PALAUTETILAISUUS
KORJAAVAT TOIMET
SEURANTA
YLLÄPITO
Notes: Tässä tarkoituksena on antaa kuva siitä, miten useita toimijoita sisäilmaongelmien ratkaisuun tarvitaan. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa, mutta eri alojen asiantuntijoiden on tehtävä yhteistyötä. Yhteistyötä tarvitaan prosessin eri vaiheissa.

## Slide 8: Tutkimusstrategian laatiminen
Alustava ongelman määrittely
Tarkoituksen mukaisten menetelmien valitseminen
Näytteenoton- ja mittausten suunnittelu
Suojaukset näytteenotossa

## Slide 9: Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät – kokonaisuus on hallittava!
Lähtötilanne
Katselmus
Mahdollisten epäpuhtauslähteiden arviointi ja havainnointi
Ilmanvaihdon toimivuuden arviointi
Tutkimukset
Erityisselvitykset (mikrobi-, kuitu-, VOC-, haitta-aine-selvitykset)
Olemassa olevan tiedon kokoaminen
Käyttäjille suunnatut kyselyt
Suoraan osoittavilla mittalaitteilla saatava tieto
Muut erityisselvitykset (rakenteiden kosteusmittaukset, lämpökuvaukset, paine-eromittaukset, ilmanvaihdon erityisselvitykset)

## Slide 10: Mikrobiselvitykset osana sisäilmastoselvityskokonaisuutta
Sisäilmastoselvitykset pitävät tavallisesti sisällään useiden eri tekijöiden, kuten talotekniikan (erityisesti ilmanvaihdon) toimivuuden arviointia, useiden eri epäpuhtauksien samanaikaisia erityisselvityksiä sekä ilmavuotoreittien ja painesuhteiden arviointia.
Mikrobiselvityksiä käytetään asian yksinkertaistamiseksi esimerkkinä tutkimusstrategian laatimisessa.

## Slide 11: Mikrobikasvua säätelevät tekijät
Sisätiloissa
veden saanti kriittinen tekijä
Sisäilman RH < 30 % - ei sienikasvua
Sisäilman RH > 70 % - sienikasvu mahdollinen
  - kondensoituminen
  - hygroskooppiset materiaalit
ilmanvaihdon merkitys vähentävä, jos toimii;
lisäävä, jos ei toimi tai toimii puutteellisesti
Rakenteissa
Veden saanti / materiaalin kosteus kriittinen tekijä
    Home ≥ RH 75 – 80 %; (aw ≥ 0,75)
    Laho ≥ RH 95 %; (aw ≥ 0,95)
    Bakteerit (sädesieni) ≥RH 95 – 99 %; (aw ≥ 0,95)
Ks. materiaalien homehtuminen
Mikrobiselvityksissä tausta-ajatuksena on kyetä taustatietojen, ihmisten kertoman, omien havaintojen sekä mittaus- ja tutkimustulosten perusteella päättelemään, esiintyykö rakennuksessa (tai onko rakennuksessa esiintynyt) mikrobikasvua suosivia olosuhteita, mikä selittäisi mikrobituloksia.

## Slide 12: Taustatiedot pohjana mikrobiselvityksille 1/6 Tilaajan toimittamat perustiedot
Mistä taustatietoja saadaan?
Tilaaja yleensä kuvaa perusongelman ja syyn mikrobiselvitystarpeelle.
Tilaajan, usein kiinteistönomistajan, tulisi pyynnöstä toimittaa rakennuksen perustiedot, pohjapiirustukset, LVI-piirustukset, asemapiirustus, leikkauskuvia ja rakenteiden detaljikuvia.
Mitä tietoa näistä saa?
Rakennusvuosi voi antaa viitteitä aikakaudelle tyypillisistä rakenteista.
Piirustukset antavat tietoa rakennuksen sijoittumisesta maastoon, eri tilojen sijoittumisesta rakennuksessa, rakenteiden materiaaleista ja sijoittumisesta esim. maanpinnan tasoon nähden, rakenteiden teoreettisesta toimivuudesta sekä LVI-järjestelmästä.

## Slide 13: Taustatiedot pohjana mikrobiselvityksille 2/6 Rakennuksen käyttäjiltä saatavat tiedot
Mistä taustatietoja saadaan?
Rakennuksen käyttäjillä on yleensä tietoa rakennuksessa esiintyneistä vesivahingoista tai –vuodoista, pinnoitevaurioista tai hajuhavainnoista. Nämä tiedot on erikseen kysyttävä.
Mitä tietoa näistä saa?
Vesivuodot voivat olla pitkäaikaisia vesikattovuotoja, kertaluonteisia putkivuotoja tai laitevuotoja; tietoa voidaan saada vesivuotojen ajankohdasta tai kosteusrasituksen kestosta tai toistuvuudesta.
Pinnoitevauriot ja hajuhavainnot voivat auttaa paikallistamaan tai rajaamaan vaurioaluetta.
Näitä tietoja tulee tarkastella rinnakkain esim. piirustusten kanssa.

## Slide 14: Taustatiedot pohjana mikrobiselvityksille 3/6 Tiedot aiemmista mittauksista, selvityksistä ja tutkimuksista
Mistä taustatietoja saadaan?
Tilaajalla tai kiinteistönomistajalla on usein hyvät tiedot rakennuksessa tehdyistä aiemmista selvityksistä, mittauksista tai tutkimuksista. Myös nämä tiedot on erikseen kysyttävä.
Mitä tietoa näistä saa?
Näistä saadaan tietoa siitä, miten aiemmin tapahtuneita vesivahinkoja tai mahdollisesti syntyneitä kosteusvaurioita on selvitetty, millaisia mittauksia tai erityisselvityksiä on tehty.
Tietoa siitä, mitkä ovat mittausten, selvitysten tai tutkimusten keskeiset johtopäätökset.
Parhaimmillaan saadaan tietoa myös siitä, millaisia toimenpiteitä raporteissa on suositeltu tehtäväksi.

## Slide 15: Taustatiedot pohjana mikrobiselvityksille 4/6 Tiedot aiemmista remonteista ja korjauksista
Mistä taustatietoja saadaan?
Tilaajalla tai kiinteistönomistajalla on usein hyvät tiedot rakennuksessa tehdyistä korjauksista ja remonteista. Myös nämä tiedot on erikseen kysyttävä.
Mitä tietoa näistä saa?
Remonttien ja korjausten ajankohdat ja laajuus, toivottavasti myös yksityiskohtaiset tiedot.
Tapahtuneiden vesivahinkojen ja remonttien aikaväli.
Saatuja tietoja tulee verrata selvitysraporteissa annettuihin suosituksiin.
Tästä saa tietoa myös siitä, onko kaikkiin tiedossa oleviin tai olleisiin vauriokohtiin kohdistettu korjaavia toimenpiteitä.

## Slide 16: Taustatiedot pohjana mikrobiselvityksille 5/6 Mitä taustatiedoilla tehdään
Mikrobien kasvuolosuhteiden arviointi
Kokoa ja analysoi rakennukseen liittyvä tiedot ja tunnista perustekijät (erityisesti rakenteen sietokyvyn ylittävä kosteus), jotka vaikuttavat mikrobien esiintymiseen:
Onko rakennuksen historiassa sellaista, joka mahdollistaa mikrobikasvun rakenteissa tai iv-järjestelmässä? Millaisia mikrobeja?
Voisiko rakennuksessa olla uutta tai vanhaa mikrobikasvua tällaisissa olosuhteissa?
Mitkä ovat todennäköisimmät ongelma-alueet tai –rakenteet?
Mikrobikasvua suosivien ympäristöolosuhteiden esiintyminen tarkoittaa sitä, että mikrobikasvu on mahdollinen, mutta ei sitä, että mikrobikasvu on alkanut ja jatkuu.

## Slide 17: Taustatiedot pohjana mikrobiselvityksille 6/6 Ihmisten kokemat haitat ja oireet
Mistä taustatietoja saadaan?
Käyttäjäkyselyt
Sisäilmastokysely
Käytä lääketieteellistä asiantuntijaa terveystietojen kokoamisessa ja niiden tulkinnassa
Mitä tietoa näistä saadaan?
  Ihmisten tekemät havainnot ja kokemat haitat
  Tiedot ihmisten oireilusta
  Havainto- ja oireilutietoja voi käyttää näytteenottopaikkojen valinnassa.

## Slide 18: Kosteus ja homevaurioiden tutkiminen (Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimusopas, päivitettävänä)
Perustuu ensisijaisesti rakennustekniseen arviointiin.
Tavoitteena on korjaamista vaativat rakenteet tunnistaminen.
Käytetään tarvittaessa mikrobipitoisuuksien ja –lajiston määrittämistä ilma-, pinta- ja materiaalinäytteistä.
Rakennustekninen arviointi sisältää:
Vaurioiden havainnoinnin
Riskirakenteiden tunnistamisen
Riskien toteutumisen todennäköisyyden arvioinnin
Kosteuslähteiden tunnistamisen
Epäpuhtauksien kulkureittien tunnistamisen vaurioituneesta rakenteesta sisäilmaan
Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden ja puhtauden arvioinnin

## Slide 19: POHDITTAVAKSI: Miten saadut taustatiedot vaikuttavat näytteenottosuunnitelmaan?
rakennuksen ikä ja tyyppi
rakennuksen käyttötarkoitus
oireilevien henkilöiden työtilojen sijainti
tiedot ilmanvaihtojärjestelmästä
tiedot rakenteista vs. vesivuoto- ja kosteusongelmat

## Slide 20: Selvityksen vaiheet
Taustatietojen keräys
Alustava arvio sisäilmasto-ongelmien aiheuttajasta / aiheuttajista
Selvityksen sisältö suunnitellaan sellaiseksi, että mahdollisista aiheuttajista ja niiden esiintymiseen johtaneista syistä saadaan lisätietoa
Tarkennettu arvio sisäilmasto-ongelmien aiheuttajasta / aiheuttajista selvityksessä saatujen tietojen (mittausten, näytteistä tehtyjen analyysien yms.) perusteella
Suositusten laatiminen sisäilmasto-ongelmien aiheuttajien ja niiden esiintymiseen johtaneiden syiden poistamiseksi

## Slide 21: Alustavan arvion tekeminen sisäilmasto-ongelmien aiheuttajasta / aiheuttajista 1/4
Alustava arvio tehdään teoreettiseen tietoon nojautuen taustatietojen perusteella.
  Sisäilmaongelman mahdollisesta aiheuttajasta (useimmiten sisäilmaongelmia aiheuttavat useat tekijät samanaikaisesti) antavat viitteitä rakennuksen tekninen kunto, riskirakenteet, materiaalit, minkä vuoksi on tärkeää koota ja analysoida kaikki rakennukseen liittyvä tiedot.
  Tietojen avulla voidaan parhaimmillaan sulkea pois epätodennäköisiä ongelman aiheuttajia (esim. haitta-aineet) ja keskittyä tutkimusstrategiassa todennäköisimpiin (esim. VOCit ja mikrobit) ongelman aiheuttajiin.

## Slide 22: Alustavan arvion tekeminen sisäilmasto-ongelmien aiheuttajasta / aiheuttajista 2/4
Ilmanvaihdon toimivuus ja tekninen kunto
Ilmanvaihtolaitteiston ikä, tuloilmakoneiden sijainti ja tieto äänenvaimentimista voi antaa viitteitä mahdollisesta kuitujen osuudesta sisäilmaongelmissa.
Hyvin toimiva ilmanvaihto voi vähentää sisäilmaongelmia ja huonosti toimiva ilmanvaihto puolestaan voimistaa niitä.

## Slide 23: Alustavan arvion tekeminen sisäilmasto-ongelmien aiheuttajasta / aiheuttajista 3/4
  Mahdolliset mikrobilähteet
  Riskirakenteissa tai vesivahinkoalueilla oleva puumateriaali on todennäköinen mikrobilähde
  Kostuneet lämmöneristemateriaalit
  Kostuneet pinnoitteet

## Slide 24: Alustavan arvion tekeminen sisäilmasto-ongelmien aiheuttajasta / aiheuttajista 4/4
  Ihmisten oireilu, sairaudet ja heidän kokemansa ympäristöhaitat
  Käytä lääketieteellistä asiantuntijaa terveystietojen kokoamisessa ja niiden tulkinnassa
  Erityisesti astmojen lisääntyminen viittaa rakennuksen mahdollisiin mikrobiongelmiin.
  Pelkästään ärsytysoireiden runsas esiintyminen viittaa usein kuituongelmiin.
  Positiiviset mikrobispesifisten vasta-ainemääritysten IgE-tulokset ovat osoituksena herkistymisestä tai allergiasta ko. mikrobille, mutta ne eivät kerro, missä altistuminen on tapahtunut.

## Slide 25: Mikrobiselvityksiä tehdään silloin, kun mikrobit ovat mahdollinen sisäilmaongelmien aiheuttaja
  Muita sisäilmastoselvitykseen sisältyviä, epäpuhtauksia koskevia erillisselvityksiä voivat olla
  Kuituselvitys
  VOC-selvitys
  Haitta-aineselvitys
  Asbestikartoitus
  Kaikkien selvitysten tavoitteena on arvioida altistumisen todennäköisyyttä ja tunnistaa epäpuhtauslähde sekä tehdä toimenpide-ehdotuksia epäpuhtauksille altistumisen vähentämiseksi tai poistamiseksi.

## Slide 26: Miten mikrobeja pitäisi tutkia? - määrä? – haitallinen komponentti? – tietty mikrobi?
Itiöpitoisuus yli 106 cfu/m3 tai 109 kpl/m3
  allerginen alveoliitti, ODTS, hengitystieoireiden lisääntyminen
Yli 60 allergisoivaa sienilajia
  homeiden tuottamat entsyymit -> allergia
Homeet (erityisesti Stachybotrys, Fusarium, jotkut Aspergillus ja Penicillium -lajit) voivat tuottaa homemyrkkyjä
  joitakin mykotoksiineja luokiteltu karsinogeenisiksi

## Slide 27: Miten mikrobeja pitäisi tutkia? -infektiivisyys? – aineenvaihduntatuotteet? – solurakenteet?
A. fumigatus ja aktinobakteerit kuuluvat luokkaan 2 (voivat aiheuttaa terveyshaittaa – tässä tarkoitetaan infektiosairauksia, mutta käytettävissä on tehokas hoitokeino)
Mikrobien ensisijaiset metaboliatuotteet, ns. MVOC:it, eivät todennäköisesti juurikaan selitä koettuja/todettuja terveyshaittoja – joskin yhteisvaikutuksista vähän tietoa
Mahdolliset muut rakenteet: 1,3-beeta-D-glukaanit; ergosteroli; ekstrasellulaariset polysakkaridit (EPS)

## Slide 28: Mikrobitutkimukset käytännössä
Otetaan näytteitä, joista analysoidaan homeita ja hiivoja sekä bakteereita, joiden arvioidaan nykytietämyksen mukaan kuvaavan mikrobeihin liittyviä ongelmia erilaisissa ympäristöissä.
Erityistilanteissa voidaan näytteistä analysoida esim. lahottajasieniä, punkkeja tai ameeboja.

## Slide 29: Mikrobiselvitysten tavoite tuotannollisissa työympäristöissä
Pyritään kuvaamaan työympäristön mikrobistoa
määrällisesti ja
laadullisesti
siten, että selvitys on relevantti myös ko. prosessin suhteen.
Notes: Tavoitteena on selvittää rakennuksen mikrobiston määrää ja lajistoa.
Mikrobinäytteitä tulee ottaa rakennuksesta kattavasti ja kohdentaen näytteenotto kiinteistön niihin osiin, joissa muihin havaintoihin (esimerkiksi homeen tai maakellarin haju) perustuen voidaan epäillä esiintyvän poikkeavaa mikrobikasvua.
Yksittäisten mikrobitulosten osoitusarvo kosteusvaurion toteamisessa tai poissulkemisessa on varsin vähäinen.

## Slide 30: Mikrobiselvitysten tavoite ja sisältö kosteusvauriorakennuksissa
Mikrobiselvitykset ovat osana monitieteistä selvitystä, jonka tärkeitä osakokonaisuuksia ovat myös rakennus- ja talotekniset ja lääketieteelliset tai kyselytutkimukset
Selvityksellä pyritään kuvaamaan rakennuksen mikrobistoa määrällisesti ja laadullisesti.
Tavoitteena on saada käsitys ongelman laajuudesta sekä
  tunnistaa poikkeavaa altistumista aiheuttava mikrobilähde.
Tätä varten otetaan näytteenottosuunnitelman mukaiset
    materiaalinäytteet
    pintanäytteet
    ilmanäytteet
Notes: Rakennusten mikrobiologiset tutkimukset ovat osa monitieteistä selvitystä, jonka tärkeitä osakokonaisuuksia ovat rakennustekniset, kemialliset ja lääketieteelliset selvitykset sekä kyselytutkimukset. Näytteitä mikrobiologisia analyysejä varten otetaan rakennuksen ilmasta, pinnoilta tai rakennusmateriaaleista. Saatua tietoa käytetään mahdollista terveyshaittaa aiheuttavan mikrobialtistumisen arviointiin, mutta ensisijaisesti poikkeavan mikrobiston lähteiden paikantamiseen, mikä ohjaa ongelmien syiden poistamiseen.

## Slide 31: Miksi mikrobiologisia näytteitä?
Niillä osoitetaan tai varmistetaan mikrobiologinen epäpuhtauslähde
  Mikrobikasvua pinnalla tai materiaalissa
  Epätavanomainen mikrobilähde
  Mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan jostain toisesta tilasta
Niitä käytetään apuna vaurioalueen laajuuden määrittelyssä ja mahdollisesti rakenneosan kunnon määrittelyssä korjaustarpeen arvioimiseksi.
Tunnistetaan tavanomaisesta poikkeavia mikrobipitoisuuksia ja -lajistoa rakennusmateriaali-, pinta- ja ilmanäytteistä korjaavien toimenpiteiden tarpeen arvioimiseksi.
  Ohjeistus ja tulkinta tällä hetkellä vain kasvatusmenetelmään perustuville elinkykyisille mikrobeille

## Slide 32: Mitä mikrobiselvityksissä ei voida havaita?
Mikrobiselvityksillä osoitetaan olosuhde eli mikrobikasvu tai epätavanomaisen lähteen olemassaolo.
  Niiden avulla ei voi tehdä päätelmää mikrobipitoisuuden tai –lajiston syy-yhteydestä yksilön oireiluun.
Mikrobiselvityksissä saadut tulokset kertovat tilanteesta näytteenottohetkellä.
  Niiden avulla ei saada tarkkaa tietoa vaurion iästä.
Mikrobiselvityksillä saadaan tietoa toksiineja mahdollisesti tuottavien mikrobien läsnäolosta.
  Mikrobituloksista ei kuitenkaan voida päätellä sitä, onko toksiineja muodostunut juuri tässä kohdassa.

## Slide 33: Selvityksen sisältö suunnitellaan sellaiseksi, että mahdollisista sisäilmaongelman aiheuttajista ja niiden esiintymiseen johtaneista syistä saadaan lisätietoa
Tiedot mikrobeista
laaditaan selvitysstrategia eli näytteenottosuunnitelma
otetaan alustavan arvion vahvistamiseksi tarvittavat materiaali-, pinta- ja/tai ilmanäytteet
mikrobianalyysit tulee teettää asiantuntijalaboratoriossa

## Slide 34: Näytteenottopaikkojen valinta
Näytteitä otetaan tavallisimmin niistä tiloista, joissa ihmiset oireilevat ja joissa on ollut vesivahinkoja tms.
On varsin yleistä, että vauriokohdissakaan ei ole näkyvää homekasvua, minkä vuoksi näytteitä otetaan yleensä kaikista niistä paikoista, joihin on todennäköisesti kohdistunut rakenteen sietokyvyn ylittänyttä kosteutta.
Tulosten tulkintaa helpottaa se, että näytteitä otetaan myös ns. vertailutiloista, joissa ihmiset eivät oireile ja joissa ei ole tiedossa olevia vesivahinkoja tms.

## Slide 35: Näytteenottojärjestys ja vähän muuta
Vertailutilat ennen oletettuja vauriotiloja
Ilmanäytteet ennen pintanäytteitä, jotka otetaan ennen rakennusmateriaalinäytteitä.
Rakenteisiin tehdyt reiät teipataan
Varmistettava kiinteistönomistajalta lupa siihen, että rakenteita saa avata. Tarvittaessa käytettävä kiinteistönomistajan valtuuttamaa avustajaa.

## Slide 36
Ennen mikrobinäytteenottoa mietittävä….

## Slide 37: Mitä tiedetään ja halutaan vastaukseksi?
Voidaanko ongelma ratkaista jo olemassa olevan tiedon ja kokemuksen perusteella?
  Jos mikrobivaurio tai -lähde selvä, voimavarat kannattaa suunnata korjaamiseen.
Mihin kysymykseen halutaan vastaus?
  Onko pinnan tai materiaalin kostuminen johtanut mikrobikasvuun?
  Onko rakennuksessa epätavanomainen mikrobilähde?
  Kulkeutuuko mikrobeja sisäilmaan jostain toisesta tilasta?
  Onko vaurioituneesta rakenteesta ilmayhteys oleskelutiloihin?
  Miten laaja vaurio on?

## Slide 38: Kokonaisuuden hahmottaminen
Jos ongelma on epäselvä
  Taustojen selvittely, keskustelu asiantuntijoiden ja mahdollisien aiempien toimijoiden kanssa
  Perustuu rakennuksen tekniseen tutkimiseen
  HYVÄ SUUNNITELMA
Korjauksen onnistuminen
  Näytteet ennen ja jälkeen (pinta, laskeutunut pöly, ilma)
  Riittävän pitkä aika korjauksen, siivouksen ja tehostetun ilmanvaihdon jälkeen
    Näytteet ilmasta ja laskeutuneesta pölystä täytyy ottaa samaan vuodenaikaan kuin ongelmaa osoitettaessa.
    Näytteitä on otettava riittävästi.
  Vuodenajan, toiminnan ym. vaikutus tuloksiin on arvioitava

## Slide 39: Aikataulutus
Selvityksiä suunnitellessa kannattaa olla realistinen.
Tausta-aineiston kokoaminen vie helposti viikkoja, joskus kuukausia.
Tausta-aineiston analysointiin menee päiviä.
Näytteenottosuunnitelman tekeminen vie päivän, pari.
Laboratorioon on hyvä olla yhteydessä hyvissä ajoin, mikäli suunnitelman toteuttamiseen tarvitaan laboratoriosta näytteenottovälineitä. Kullakin laboratoriolla voi olla omia toimitusaikojaan (päiviä tai viikko) näytteenottovälineille.
Kenttävaihe voi viedä päivän tai kaksi.
Kenttävaihe on ajoitettava siten, että näytteet voi toimittaa mahdollisimman pian laboratorioon.
Laboratoriosta mikrobianalyysivastauksen saa minimissään 2 viikossa, enimmillään noin kuukaudessa.
Raportin kirjoittaminen vie aikaa noin viikon.
Selvitykseen menee kaikkineen kuukaudesta kolmeen kuukauteen, joskus enemmänkin.

## Slide 40: Yleisiä, inhimillisiä virheitä
Aikataulut eivät pidä.  Ennakointi auttaa.
Oma ennalta-ajateltu aikataulu ei sovi yhteen toisten toimijoiden aikatauluihin.  Myös tässä ennakointi auttaa.
Näytteenottovälineitä ei ole riittävästi.  Hyvä sääntö on varata mukaan hieman ylimääräistä, koska kentällä voi tulla vastaan tilanteita, joihin ei ole voinut ennalta varautua ja jotka edellyttävät suunnitelmaan kuulumattomien näytteiden ottamista.

## Slide 41: Mikrobiselvityksen vaiheet
Näytteenotto
Näytteiden analysointi
Tulosten tulkinta

## Slide 42: Eri tavoite (aina kirkas!) – erityyppinen näyte
  Pinnalla olevan mikrobikasvun varmistaminen,
  Rakenteen sisältä pinnalle siirtyneiden mikrobien osoitus
  Ilmasta laskeutuneen pintapölyn mikrobisto
   Pintanäyte
  Materiaalin mikrobikasvun varmistaminen
  Vaurion laajuuden arviointi  Materiaalinäyte
  Epätavanomaisen lähteen osoittaminen
  Altistumisen arviointi
  Mikrobien kulkeutumisen osoittaminen
   Ilmanäyte

## Slide 43: Mitä kukin näyte kuvaa riskinarvioinnissa: lähde – siirtymäreitti – kohde
Ilmanäyte kuvaa hengitystie- ja limakalvoaltistumista (ilma on epäpuhtauksien siirtymäreitti lähteestä esimerkiksi pinnalle tai ihmisen elimistöön)
Pinnoilta otetut näytteet kuvaavat joko pinnalla olevaa mikrobikasvua (lähde) tai pinnalle siirtyneitä (kohde/lähde) mikrobipartikkeleita
Materiaalinäytteet osoittavat joko materiaalissa tapahtuvaa mikrobikasvua (lähde) tai siihen siirtyneitä mikrobipartikkeleita (kohde/lähde)
Nestenäytteen (esim. ilmankostutin) avulla selvitetään mikrobilähdettä

## Slide 44: Näytteenotto mikrobiologisiin analyyseihin
Sekä asunnoissa että työpaikoilla tehtävissä selvityksissä käytetään Asumisterveysasetuksessa ja sen soveltamisohjeessa esitettyjä menetelmiä
Näytteitä otetaan rakennusmateriaaleista, pinnoilta ja sisäilmasta.
Näytteitä voidaan ottaa myös laskeutuneesta pölystä tietyin edellytyksin.
Näytteitä ei pidä ottaa umpimähkäisesti, vaan tavoitteena tulisi olla vastauksen saaminen johonkin ongelman kannalta relevanttiin kysymykseen.
Esimerkkejä huonosti tulkittavista näytteistä ovat mm. pintanäyte ilmanpuhdistimen sisältä, materiaalinäyte alapinnalta, pintanäyte huonekasvin lehdeltä ja tarkemmin määrittelemätön näyte laskeutuneesta pölystä.

## Slide 45: Millaisia näytteitä ja miksi? 1/2
Silmin havaittava mikrobikasvu
  Terveyshaitta sellaisenaan
  Pinta- tai rakennusmateriaalinäyte joskus
Mikrobikasvuepäily materiaalissa tai pinnalla
  Pinta- tai rakennusmateriaalinäyte
  Teippinäyte kuivuneesta?
Epäily tietyn epäpuhtauden läsnäolosta
  Varmistus

## Slide 46: Millaisia näytteitä ja miksi? 2/2
Ei mitään näkyvää, eikä riskirakenteita, käyttäjät tai asukkaat oireilevat
  Ilmanäyte; mieluiten useita, normaalilähteet huomioitava, mahdollinen vertailunäyte
  Yksittäinen näyte ei poissulje vauriomahdollisuutta
  Epätavallisen tason toteaminen vaatii vielä lähteen paikallistamisen!
Kontaminaatio
  Ilmayhteyden toteaminen vauriolähteen ja oleskelutilan välillä
  Ilmanäytteitä ”lähde”- ja ”kohde”tiloista, mahdollinen rakennusmateriaali- tai pintanäyte lähteestä; lajistotarkastelu !!

## Slide 47: Tulosten tulkintaa mietittävä jo näytteenottovaiheessa
Mitkä tekijät vaikuttavat pitoisuuksiin?
  Pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan kontrolloimaan.
  Näytteenoton aikana vallitsevat olosuhteet ja toiminta, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin, on kirjattava.
  Otettava huomioon tulosten tulkinnassa
Mihin tuloksia verrataan? Onko tulkintaohjeita?
  Tulosten tulkinta vaatii
    Laajan vertailuaineiston käytetyllä menetelmällä
    On tiedettävä, paljonko on paljon
Johtopäätösten tekeminen ilman tulosten tulkintaohjeita on ”mahdotonta”.

## Slide 48: Viranomaisvaatimus laboratorioanalyysien osalta
Terveysvalvonta
  Tulee käyttää Eviran hyväksymiä laboratorioita ja Asumisterveysasetuksen ja sen soveltamisohjeen mukaisia menetelmiä tai
  menetelmiä, joiden vastaavuus em. menetelmiin on osoitettu tai
  menetelmiä joiden toimivuus käyttötarkoitukseen on osoitettu.
Laboratorio
  Akkreditointi tai arviointi plussaa

## Slide 49: Viljelyyn perustuvat menetelmät
Normaalipitoisuudet tunnetaan; epätavallinen pitoisuus on melko helppo havaita.
Normaalilajisto tunnetaan, epätavallinen lajisto on melko helppo havaita.
Huono puoli on, että vain osa haitallisista mikrobeista saadaan esiin.
Menetelmä on melko hidas (mikrobien kasvatus vie vähimmilläänkin 5-7 vrk), joten analyysivastaus saadaan yleensä vasta 2-3 viikon kuluttua.

## Slide 50: Ei-viljelyyn perustuvat menetelmät
Kuvailevat mikrobistoa määrällisesti ja laadullisesti eri tavoin
Eivät pääasiassa erottele elinkykyisiä ja ei-elinkykyisiä (molemmilla merkitystä altistuksen kannalta)
Ei vertailuaineistoa (vielä), joiden perusteella voisi erotella kosteusvauriorakennuksen vauriottomasta

## Slide 51: Eri tapoja analysoida mikrobimäärää
Kasvatusmenetelmät (viljely)
Suoramikroskopointi
Mikrobispesifinen qPCR
Endotoksiini, β(1->3)-glukaani, ESP-Pen/Asp
Ergosteroli, muramiinihappo, 3-OHFA
Allergeenien immunokemialliset määritykset
DNA fingerprinting (kvalitatiivinen) ja sekvensointi
 Mikään ei kuvaa täysin altistumista

## Slide 52: Entä muut menetelmät mikrobiologisten epäpuhtauksien toteamisessa?
Mikrobien haihtuvia aineenvaihduntatuotteita (MVOC) (homeen haju) – myös muita lähteitä  ei mikrobivaurioiden toteamiseen
Mikrobitoksiinit – yleisyyttä ja pitoisuuksia selvitetään, ei tiedetä normaalipitoisuuksia  ei mikrobivaurioiden toteamiseen
Toksisuustestaus – myös muut kuin mikrobitekijät voivat aiheuttaa toksisuutta pölynäytteen toksisuuden mittausta ei tule käyttää kosteusvaurion vakavuuden arviointiin eikä mikrobivaurioiden toteamiseen

## Slide 53: Näytteenoton ja analyysien luotettavuuden yleinen arviointi
Häiritsevät/sekoittavat tekijät on tunnistettu ja ne osataan hallita näytteenottotilanteessa ja tulosten tulkinnassa.
Oltava riittävä kokemus näytteenotto- ja analyysimenetelmästä ja eri ympäristöistä kerätty vertailuaineisto
Sekä näytteenotto- että analyysimenetelmän luotettavuutta lisää menetelmän avoimuus ja laaja testaus tieteellisessä yhteisössä.
Analyysimenetelmän määritysrajat ja mittausepävarmuudet on määritetty ja menetelmä on validoitu.
Analyysitulokset osattava tulkita oikein esim. viitearvojen avulla.

## Slide 54: Yhteenvetoa eri tavoin saaduista tiedoista
Piirustukset, taustatiedot, pintakosteuskartoitukset, rakenteiden kosteusmittaukset antavat tietoa siitä,
  esiintyykö rakennuksessa mikrobikasvua suosivia ympäristöolosuhteita, jolloin mikrobikasvu on mahdollinen.
Poikkeavat materiaali-, pinta- ja ilmanäytteiden tulokset ovat
  osoitus ympäristön mikrobikasvusta tai -kontaminaatiosta, mikä puolestaan on osoitus mahdollisesta altistumisesta.
Positiiviset laboratoriolääketieteelliset tutkimustulokset ovat
  osoitus mikrobialtistumisesta, mikä puolestaan on osoitus mahdollisesta terveysvaikutuksesta.

## Slide 55: Mihin hyvin suunnitellulla selvityksellä pyritään?
Tarkennettu arvio sisäilmasto-ongelmien aiheuttajasta / aiheuttajista tehdään selvityksessä saatujen tietojen (mittausten, näytteistä tehtyjen analyysien yms.) perusteella, ja siinä huomioidaan
  rakennusteknisen tarkastuksen tulokset
  oirekartoituksen tulokset
  IgE-vasta-ainemääritysten tulokset
  mikrobimittausten tulokset tulkittuina
  (ole avarakatseinen ja muista myös VOC:t, kuidut, PAH-yhdisteet yms.)
Johtopäätöksiä tehtäessä arvioidaan, oliko alustava arvio oikea.
Toimenpidesuositukset perustuvat johtopäätöksiin ja suosituksilla pyritään vähentämään epätavanomaista rakennuksesta johtuvaa altistumista.

## Slide 56: Yhteenveto
Asumisterveysohje on jo muuttunut asumisterveysasetukseksi ja soveltamisohje julkaistaan lähiaikoina.
Kuntotutkimusopas päivitetään.
Rakennuksen kunnollinen tutkiminen A ja O.
Mikrobiperäisille epäpuhtauksille tai tekijöille ei ole mahdollista antaa terveysperusteisia raja-arvoja.
Toimisto-, asunto- ja koulututkimuksiin on annettu tulosten tulkintaohjeita viljelymenetelmille; auttavat päättelemään, onko näytteen mikrobisto ”normaali” vai ei.
Uudet menetelmät edellyttävät validointia
  Milloin tulos kertoo vauriosta?
  Tuloksen epävarmuus?
56
Hyvä perusperiaate rakennuksen homekasvuun suhtauduttaessa on, että
homekasvu voi olla toksista, joten altistumista on varottava, home on poistettava ja kosteusvaurioon johtaneet syyt on korjattava.