## Slide 1: 4.4 MiKROBIEN OHJEARVOT JA TULOSTEN TULKINTA
ASUNNOT JA KOULUT, VILJELYMENETELMÄT 2 H 3+38 DIAA
MUUT MENETELMÄT 2 H 22 DIAA
TERVEYDENSUOJELUSÄÄDÖKSET JA TYÖPAIKAT ½ h 10 DIAA
4 H LUENTOJA, 73 DIAA

## Slide 2: Saatteeksi opetusmateriaalin käyttöön
Opetusmateriaalin keskeisessä osassa ovat rakennuksissa esiintyvät biologiset epäpuhtaudet. Yksittäiset luennot käsittelevät mm. mikrobiologian perusasioita, homeita ja lahoja, erilaisten rakennusten tavanomaisia mikrobistoja, mikrobien ja erilaisten mikrobiepäpuhtauksien näytteenotto- ja analysointimenetelmiä sekä tulkintaohjeita. Mikrobit ovat esimerkkinä Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi –osuudessa. Opetusmateriaali sisältää lisäksi yleistä tietoa sisäympäristöstä, kemiallisista epäpuhtauksista, terveydellisen merkityksen arvioinnista, sisäilman laadun hallinnasta korjausprosessissa sekä sisäilmasto-ongelmien hallinnasta yhteistyönä.
Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita (rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kuntotutkijat, korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat). Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää kokonaisuutena tai yksittäisinä aihealueina. Jos materiaalista käytetään yksittäisiä sivuja tai taulukoita, on materiaalin alkuperäinen lähde aina ilmoitettava.
Opetusmateriaali on tehty kosteus- ja hometalkoiden käyttöön. Opetusmateriaalin sisältöä ovat koonneet ja muokanneet ja siitä vastaavat Marjut Reiman Työterveyslaitoksesta, Anne Hyvärinen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Hannu Viitanen.
Aineiston sisältöä saa muokata vain tekijöiden luvalla. Opetusmateriaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista toivotaan palautetta suoraan tekijöille tai kosteus- ja hometalkoiden osoitteeseen hometalkoot.ym@ymparisto.fi. Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityksen yhteydessä.
  Lisätietoa / palautteet:
  Marjut Reiman Anne Hyvärinen Hannu Viitanen
  marjut.reiman@ttl.fi anne.hyvarinen@thl.fi hannu.viitanen@luukku.com

## Slide 3: Sisällysluettelo
1 Biologiset epäpuhtaudet
1.1 Johdanto sisäympäristökokonaisuuteen - opetussisältö
1.2 Mikrobiologian orientaatio
1.3 Mikrobiologian perusteet
1.4 Mikrobien elinkaari homehtuminen ja lahoaminen
1.5 Materiaalien ja pintojen mikrobisto
1.6 Puun homeet ja lahot
1.7 Rakenteiden vauriot ja vioittuminen
1.8.1 Ilman mikrobisto asunnoissa, kouluissa ja päiväkodeissa
1.8.2 Ilman mikrobisto tuotannollisissa ympäristöissä ja toimistoissa
1.9 Kosteusvauriorakennusten mikrobilajistoa
1.10.1 Mykotoksiinit
1.10.2 MVOCit
1.10.3 Endotoksiinit
1.10.4 Muut mikrobien rakennekomponentit
1.11 Muut sisäilman kannalta erityiset mikrobit
1.12 Punkit ja allergeenit
1.13 Sisätilojen tuholaiset
2 Kemialliset epäpuhtaudet – opetussisältö
3 Terveydellisen merkityksen arviointi – opetussisältö
4 Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi
4.1 Tutkimusstrategian laatiminen
4.2 Näytteenotto mikrobiologisiin analyyseihin
4.3 Mikrobien analysointi
4.4 Mikrobien ohjearvot ja tulosten tulkinta
4.5 Riskinarviointi
4.6 Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi
5 Sisäilman laadun hallinta korjausprosessissa
5.1 Homekorjaustyömaan kosteuden ja puhtauden hallinta – opetussisältö
5.2 Homekorjauksen työsuojelunäkökohdat – opetussisältö
5.3 Siivous- ja homesiivous
5.4 Rakenteiden toimivuus
6. Sisäilmasto-ongelmien hallinta yhteistyönä
6.1 Toimintamallit sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisessa – opetussisältö
6.2 Sisäilmaryhmätoiminta – opetussisältö
6.3 Viranomaistoiminta ja yhteistyö – opetussisältö
6.4 Viestintä, ml. riskiviestintä - opetussisältö

## Slide 4: Sisältökuvaus
Tässä käsitellään
  Mikrobeja koskevien ohje- ja viitearvojen perusteet, mikrobianalyysien tulosten tulkinnan periaatteet ja rajoitukset sekä Asumisterveysasetuksen soveltamisohje
  Terveydensuojelusäädökset, Työsuojelusäädökset ja Työpaikkojen sisäilmaohje

## Slide 5: Mikrobinäytteet homevaurion tutkimisessa
Homevaurioiden tutkiminen perustuu ensisijaisesti rakennuksen tekniseen tutkimiseen
Mikrobinäytteet voivat olla hyödyksi rakennuksen kunnon arvioinnissa ja homevaurion etsimisessä
Näytteenoton tulee perustua lähtötietojen ja katselmuksen perusteella tehtyyn suunnitelmaan
Käytetään epätavanomaisen olosuhteen osoittamiseen
Voidaan käyttää myös
  ennen-jälkeen tilanteen arvioinnissa (esim. remontti)
  korjausalueen laajuuden määrittelyssä
  mahdollisesti rakenneosan kunnon määrittelyssä

## Slide 6: Mihin mikrobiologisilla menetelmillä pyritään?
Arvioimaan kokonaispitoisuuden ja -lajiston perusteella:
   osoittaako rakennusmateriaali- tai pintanäytteen pitoisuus ja lajisto mikrobikasvua tutkitussa kohdassa
   viittaako sisäilman mikrobipitoisuus tai -lajisto epätavanomaiseen mikrobilähteeseen tai mikrobien kulkeutumiseen toisesta tilasta
Mikrobeja kaikkialla…
  Vertailuaineistot tarvitaan, jotta tiedetään, paljonko on paljon milläkin menetelmällä mitattaessa
Ei terveysperusteisia tulkintaohjeita!

## Slide 7: Terveydensuojelulaki
Määrittelee asuntojen ja muiden oleskelutilojen (esim. päiväkodit ja koulut) olosuhteiden terveyshaitat
Sisätilan ilman tulee olla laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa
Mahdollisia terveyshaittatekijöitä mm. lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, haju, mikrobit, valo ja säteily (26 ja 27§)
TERVEYSHAITTA (Lain 1§)
= sairaus, muu terveydenhäiriö tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintyminen, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä (= altistuminen siinä määrin, että oireiden tai sairauden syntyminen on mahdollista)
Laissa ei edellytetä syy-yhteyden todistelua yksilötasolla, pelkkä terveyshaitan toteaminen riittää

## Slide 8: STM:n asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista (545/2015)
Ns. Asumisterveysasetus
Korvasi 3/2015 Asumisterveysohjeen (2003)
Pääasiassa terveydensuojeluviranomaisille
Terveydellisten olojen valvontaan
  Fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä koskevat yleiset arviointiperusteet
  Mittausmenetelmät
  Toimenpiderajat
  Ulkopuolisen asiantuntijan koulutuksen sisältövaatimukset ja osaamistavoitteet
Lämpötila, ilman virtausnopeus, ilmanvaihto, kosteus, melu, VOC, formaldehydi, tupakan savu, hiukkasmaiset epäpuhtaudet, mikrobit

## Slide 9: Asumisterveysasetus (545/2015) Mikrobit; toimenpiderajan ylittyminen
Korjaamaton kosteus- tai lahovaurio
Aistinvaraisesti todettu ja tarvittaessa analyyseillä varmistettu mikrobikasvu rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua
  aistinvaraisena toimenpiderajan ylittymisenä pidetään sekä homeen hajua että näkyvää mikrobikasvustoa tai kosteusvauriojälkeä
  mikrobikasvu todetaan kasvatukseen ja mikrobien elinkykyyn perustuvilla menetelmillä, joihin kuuluu mikrobien laskemisen lisäksi sienten tunnistamisen mikroskopoimalla
  lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei ilmayhteyttä ole

## Slide 10: Asumisterveysopas (2009)
Tukee asumisterveysasetusta (545/2015)
  Yksityiskohtaisempi ja laajempi kuin asetus (ja entinen Asumisterveysohje (2003))
Korvataan asetuksen soveltamisohjeella – julkaistu huhtikuussa 2016

## Slide 11: Mikrobikasvun toteaminen
Aistinvaraisesti (tällöin ei mikrobinäytteitä välttämättä tarvita)
Ensisijaisesti rakennusmateriaalista kasvatukseen perustuvalla laimennossarja- tai suoraviljelymenetelmällä (Uutta!)
Mikäli otetaan ilmanäytteitä, ilman mikrobipitoisuuden ja lajiston lisäksi on oltava myös muuta näyttöä toimenpiderajan ylittymisestä

## Slide 12: Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkintaohjeet 1.
Soveltuvat näytteille, jotka
  analysoitu samalla menetelmällä ja samoilla kasvatusalustoilla (rakennusmateriaali- ja pintanäytteet)
  kerätty samanlaisella keräimellä, samalla tilavuusvirralla, samoilla kasvatusalustoilla (ilmanäytteet)
Tulkinnat perustuvat kokonaispitoisuuksien sekä lajiston tarkasteluun (tunnistaminen tärkeä osa!)
Verrataan:
      Pinnat: puhdas, vaurioton, pinta samantyyppisestä huoneesta
      Ilma: ulkoilmanäyte, mahdollisesti näyte huoneesta, jossa ei vauriota (jos suuri rakennus)

## Slide 13: Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkintaohjeet 2.
Perustuvat laajoihin aineistoihin
  vaurioituneita ja ei-vaurioituneita materiaaleja, pintoja ja asuntoja
Kasvatus 2%MEA-, DG18- ja THG-alustoilla
Menetelmät mikrobien elinkykyyn perustuvia viljelymenetelmiä
  Rakennusmateriaali- ja pintanäytteet
    Materiaalin suoramikroskopointi/teippinäytteet viljelyn tukena
  6-vaiheimpaktorinäytteet ilmasta
Muita menetelmiä voidaan käyttää, jos
    menetelmän luotettavuus on osoitettu 4 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla tai
    menetelmällä saatujen tulosten yhtenevyys laimennossarjamenetelmällä saatuihin tuloksiin on varmistettu

## Slide 14: Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkintaohjeet 3.
Soveltuvat vain ohjeessa mainituille menetelmille
  Kasvatusmenetelmä havaitsee vain elinkykyiset ja vain käytetyillä kasvatusalustoilla kasvavat mikrobit
  Keräin vaikuttaa (ilmanäyte)
  Viljelytapa vaikuttaa jne.
Julkaistuja tulkintaohjeita ja vertailuaineistoja on toistaiseksi vain kasvatus- eli viljelymenetelmille
Viranomaispäätöksissä voidaan käyttää vain menetelmiä, joilla on Eviran hyväksyntä

## Slide 15: Asumisterveystutkimusten viljelymenetelmien vertailuaineistot
Näytteitä homevaurioituneista ja vaurioitumattomista rakennusmateriaaleista ja pinnoilta
  Pintanäytteiden näytteenottostrategia: vaurio- vs. vertailupinta
  Rakennusmateriaalinäytteet: vertailunäyteaineisto pienempi
Ilmanäytteitä kosteus- ja homevaurioituneista asunnoista sekä asunnoista, joissa ei tiedossa olevia vaurioita
  Muina kuin talviaikoina myös ulkoilmanäytteitä
Kansanterveyslaitos, Kuopion yliopisto ja Työterveyslaitos
  Hyvärinen ym. 1999, Hyvärinen ym. 2002, Hyvärinen ym. 2003, Mikkonen ym. 1994, Kasanen 1996, Kettunen 1997, Torvikoski 2000
  Nevalainen 1989, Nevalainen ym. 1991, Reponen ym. 1989, Reponen ym. 1992a, Reponen ym. 1992b, Reponen ym. 1994, Reponen 1994, Lehtonen ym. 1993, Hyvärinen ym. 1993, Hyvärinen ym. 2001a, Hyvärinen ym. 2001b, Hyvärinen ym. 1999, Hyvärinen 2002

## Slide 16: Sensitiivisyys ja spesifisyys
Tavallaan ”kahdenlaista”: tietyt mikrobit vs. mikrobikasvun/lähteen havaitsevaa
  Ns. yleiskasvualustojen avulla kaikki elinkykyiset sienet tai bakteerit, joita kyseisillä kasvualustoilla kasvaa
  Ei pyritä tietyn mikrobilajin toteamiseen
Rakennusmateriaali- ja pintanäytteet: sensitiivisyyttä heikentää kuivunut, vanha kasvusto, spesifisyyttä vanhat, huonosti puhdistetut pinnat
  Pintanäytteiden raja korkeahko: sensitiivisyys heikko?
Ilmanäytteet eivät sensitiivisiä eivätkä spesifisiä
  Eivät aina positiivisia, vaikka vaurioita; voivat olla positiivisia johtuen ns. normaalilähteistä

## Slide 17
Hyvärinen 2002

## Slide 18
Hyvärinen 2002

## Slide 19: Esimerkkejä asuntojen normaalilähteistä
Lehtonen et al.1994

## Slide 20: Ilmanäytteiden ohjearvojen muodostuminen ja toimintatapojen linjausta ja rajoituksia

## Slide 21
Hyvärinen 2002

## Slide 22: Yksittäiset ilmanäytteet eivät kuvaa altistumista riittävän hyvin – lisää toimintatavan linjausta

## Slide 23: Laimennossarja (ML) vs. suoraviljely (MS) -tulkinta Marja Hänninen TTL
Table of ml_tulkinta_2lk by ms_tulkinta_2lk |  |  | 
ml_tulkinta_2lk | ms_tulkinta_2lk |  | 
Frequency Percent Row Pct Col Pct | ei viitettä vauriosta | viittaa vaurioon | Total
ei viitettä vauriosta | 68 22.44 58.12 91.89 | 49 16.17 41.88 21.40 | 117 38.61
viittaa vaurioon | 6 1.98 3.23 8.11 | 180 59.41 96.77 78.60 | 186 61.39
Total | 74 24.42 | 229 75.58 | 303 100.00
Kappa 0,589 (keskinkertainen yhdenmukaisuus), sensitiivisyys 97 % ja spesifisyys 58 %

## Slide 24: Suora- vs. laimennosviljely Marja Hänninen TTL
Esiintyvyys näytteissä % (kpl) |  |  |  | 
Sienisuku/-laji | Hagem-agar |  | DG18-agar | 
 | Suora | Laimennos | Suora | Laimennos
Acremonium | 7,8 (48) | 7,4 (37) | 4,4 (32) | 7,0 (40)
penicillioides/A. restrictus | - | - | 5,1 (37) | 6,6 (38)
versicolor | 6,6 (41) | 6,6 (33) | 10,7 (78) | 9,9 (57)
Aspergillus | 2,8 (17) | 2,2 (11) | 2,3 (17) | 1,6 (9)
Aureobasidium | 2,1 (13) | 2,8 (14) | 1,5 (11) | 1,2 (7)
Chaetomium | 4,2 (26) | 2,8 (14) | 1,4 (10) | 2,4 (14)
Cladosporium | 6,1 (38) | 4,8 (24) | 11,1 (81) | 7,5 (43)
Eurotium | 1,3 (8) | 0,6 (3) | 5,2 (38) | 3,7 (21)
hiivat, vaalea | 5,2 (32) | 10,4 (52) | 3,2 (23) | 7,3 (42)
Paecilomyces | 5,0 (31) | 2,2 (11) | 3,2 (23) | 2,4 (14)
Penicillium | 36,4 (225) | 29,6 (148) | 30,9 (225) | 27,0 (155)
Trichoderma | 4,2 (26) | 3,2 (16) | 1,8 (13) | 1,7 (10)
Ulocladium | 1,6 (10) | 1,4 (7) | 1,7 (12) | 2,3 (13)
Yhteensä | 100 (619) | 100 (500) | 100 (728) | 100 (574)

## Slide 25: Rakennusmateriaalinäytteiden tulkinta
Sienet:
  >10 000 cfu/g → kasvua
  > 5000 cfu/g → tarkasteltava lajistoa, voi viitata kasvuun, jos kosteusvaurioinikaattoreita (myös aktinomykeetit) tai lajisto yksipuolinen
Bakteerit:
  >100 000 cfu/g → bakteerikasvua
  aktinomykeettipititoisuus >3000 cfu/g → aktinomykeettikasvua
  Suoraan maaperään ja ulkoilmaan kanssa kosketuksissa olevat näytteet eivät tulkinnan piirissä, jos ei ilmavuotoa sisätiloihin

## Slide 26: Esimerkki 1. Rakennusmateriaalinäyte
Taulukko 1. Rakennusmateriaalinäytteissä esiintyneiden mesofiilisten sieni-itiöiden ja |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bakteerien pitoisuudet (cfu/g) sekä sienisuvusto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mesofiiliset sienet (cfu/g) |  |  |  |  |  | Mesofiiliset bakteerit (cfu/g) |  | 
 | 2% Mallasuute |  |  | DG18 |  |  | THG |  | 
Näyte 1 | KOK.PIT | 3 800 000 |  | KOK.PIT | 7 300 000 |  | KOK.PIT | 280 000 | 
oh:n viereinen mh, |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ulkoseinästä | PEN | 140 000 |  | PEN | 270 000 |  | AKT | 36 000 | 
lasivillaa | ASP | 140 000 |  | ASP | 1 400 000 |  | MUUT | 240 000 | 
 | CLA | 140 000 |  | CLA | 1 200 000 |  |  |  | 
 | HII | 140 000 |  | HII | 45 000 |  |  |  | 
 | STE | 1 100 000 |  | STE | 270 000 |  |  |  | 
 | MUC | 460 |  | SCO | 140 000 |  |  |  | 
 | TUN | 180 000 |  | TUN | 140 000 |  |  |  | 
 | GON | 2 000 000 |  | WAL | 91 000 |  |  |  | 
 |  |  |  | AVER | 950 000 |  |  |  | 
 |  |  |  | GON | 2 700 000 |  |  |  | 
 |  |  |  | EUR | 45 000 |  |  |  | 
Näyte 2 | KOK.PIT | 2 700 |  | KOK.PIT | 2 300 |  | KOK.PIT | 170 000 | 
käytävän viereinen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
mh, väliseinästä | PEN | 900 |  | CLA | 450 |  |  |  | 
lasivillaa | ASP | 450 |  | STE | 1 400 |  |  |  | 
 | STE | 1 400 |  | AVER | 450 |  |  |  | 
KÄYTETYT LYHENTEET: | 
AKT = aktinomykeetit | 
ASP = Aspergillus | 
AVER = Aspergillus versicolor | 
CLA = Cladosporium | 
EUR = Eurotium | 
GON = Gonatorrhodiella | 
HII = vaaleat hiivat | 
MUC = Mucor | 
MUUT = muut bakteerit | 
PEN = Penicillium | 
SCO = Scopulariopsis | 
STE = steriilit eli sienet, jotka eivät itiöi käytetyllä alustalla | 
TUN = tunnistamaton | 
WAL = Wallemia | 

## Slide 27: Esimerkki 2. Rakennusmateriaalinäyte
Taulukko 1. Rakennusmateriaalinäytteissä esiintyneiden mesofiilisten sieni-itiöiden ja |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bakteerien pitoisuudet (cfu/g) sekä sienisuvusto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mesofiiliset sienet (cfu/g) |  |  |  |  |  | Mesofiiliset bakteerit (cfu/g) |  | 
 | 2% mallasuutealusta |  |  | DG18-alusta |  |  | THG-alusta |  | 
Näyte 1 | KOK.PIT | 42 793 |  | KOK.PIT | 59 856 |  | KOK.PIT | 21 818 | 
kellari, kadunpuol. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
perusmuuri, | STE | 9 009 |  | STE | 17 552 |  |  |  | 
lasivilla | AVER | 33 784 |  | WAL | 4 050 |  |  |  | 
 |  |  |  | AVER | 38 254 |  |  |  | 
Näyte 2 | KOK.PIT | 38 704 |  | KOK.PIT | 43 243 |  | KOK.PIT | 290 000 | 
kellari, päätyseinä |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lasivilla | AVER | 38 704 |  | STE | 450 |  | AKT | 20 000 | 
 |  |  |  | AVER | 42 793 |  | MUUT | 270 000 | 
Näyte 3 | KOK.PIT | 909 |  | KOK.PIT |  |  | KOK.PIT | 455 | 
oh lattia |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lasivillaeriste | STE | 909 |  | alle määritysrajan |  |  |  |  | 
Näyte 4 | KOK.PIT |  |  | KOK.PIT |  |  | KOK.PIT |  | 
oh lattia, |  |  |  |  |  |  |  |  | 
kutterinlastu | alle määritysrajan |  |  | alle määritysrajan |  |  | alle määritysrajan |  | 
Näyte 5 | KOK.PIT |  |  | KOK.PIT |  |  | KOK.PIT | 450 | 
ruokahuone lattia, |  |  |  |  |  |  |  |  | 
kutterinlastu | alle määritysrajan |  |  | alle määritysrajan |  |  |  |  | 
Näyte 6 | KOK.PIT |  |  | KOK.PIT |  |  | KOK.PIT | 450 | 
keittiön ulkoseinä, |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sahanpuru | alle määritysrajan |  |  | alle määritysrajan |  |  |  |  | 
määritysraja käytetyllä menetelmällä = 450 cfu/g |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KÄYTETYT LYHENTEET:
AKT = aktinomykeetit
AVER = Aspergillus versicolor
STE = steriilit eli sienet, jotka eivät itiöi käytetyllä alustalla
WAL = Wallemia

## Slide 28: Suoraviljely
Suoraviljelymenetelmän tulokset ilmoitetaan käyttäen + /-asteikkoa:
  - = ei mikrobeja
  + = 1-19 pesäkettä (niukasti mikrobeja)
  ++ = 20-49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja)
  +++ = 50-199 pesäkettä (runsaasti mikrobeja)
  ++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja)
  Jos sienten ja aktinomykeettien kokonaismäärät ovat pieniä (-/+/++), ilmoitetaan kosteusvaurioindikaattorien pesäkemäärä
Tulkinta:
  Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa kun näytteessä havaitaan elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai aktinomykeettejä runsaasti (+++/++++)
  Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun mikrobeja on kohtalaisesti tai niukasti, mutta lajistossa on kosteusvaurioindikaattoreita

## Slide 29: Pintanäytteen tulosten tulkinta
Aina vaurio- vs. vertailupinta
Kuivilla, vauriottomilla pinnoilla pitoisuus yleensä <10 cfu/cm2
Jos sieni-itiöpitoisuus >1000 cfu/cm2 ja vauriopinnan pitoisuus vähintään 100x > kuin vertailupinnan pitoisuus → sienikasvua
Jos vauriokohdan sädesienipitoisuus vähintään 10 x > kuin vertailukohdan pitoisuus → sädesienikasvua
Tarkastellaan kokonaispitoisuuksia sekä lajistoa

## Slide 30: Materiaalin suoramikroskopointi/ teippinäytteiden tulkinta
Sekä itiöitä että rihmastoa → mikrobikasvusto (ISO-16000-21)
Yksittäisiä itiöitä voi olla kaikilla pinnoilla
VTT:n ohje mikroskopointiin
Kuntotutkimusopas, Laboratorio-opas (tulossa)

## Slide 31: Ilmanäytteiden tulkinta 1/2
Pitoisuusvaihtelut suurta, ohjearvojen antaminen haasteellista 
  Vaihtelusta johtuen useita näytteitä
  Voi olla vaurio, vaikka pitoisuudet pieniä
 Tarkasteltava sekä pitoisuutta että lajistoa
  Kohonneet pitoisuudet viittaavat vaurioon, jos muut lähteet suljettu pois
  Muissa sisätiloissa kuin asunnoissa mikrobipitoisuudet yleensä pienempiä

## Slide 32: Ilmanäytteiden tulkinta 2/2
Taajamassa talviaikana:
  100-500 cfu/m3 viittaa kohonneeseen sieni-itiöpitoisuuteen ja jos samalla mikrobisuvusto poikkeava  mikrobikasvu todennäköistä
  >500 cfu/m3 viittaa mikrobikasvuun
  Kohonnut bakteeripitoisuus (>4500 cfu/m3) yksin  ilmanvaihdossa puutteita
Sulan maan aikana verrataan ulkoilmanäytteen mikrobisuvustoon ja -pitoisuuteen (sisä/ulko-suhde >1)

## Slide 33: Ilmanäytetulosten tulkinnassa huomioitavaa
14.6.2016
33
Suuri ajallinen ja paikallinen vaihtelu
Saadaan helposti ”vääriä negatiivisia” tuloksia (ilmavirtaukset, painesuhteiden vaihtelu, kuivunut kasvusto)
 tarvitaan useita näytteitä
Yksittäiset negatiiviset näytteet eivät poissulje epänormaalin lähteen olemassa oloa!!!
Muutama positiivinen näyte voi viitata epätavanomaiseen lähteeseen  vaurion paikallistaminen
Kohonneet pitoisuudet ja/tai indikaattorilajisto viittaavat epätavanomaiseen lähteeseen
Normaalilähteiden vaikutus kontrolloitava ennakkoon tai huomioitava

## Slide 34: Elinkykyiset sienet ilmassa
Sieni-itiötasot keskimäärin korkeampia vauriokodeissa
Lyhytaikaisissa näytteissä vaihtelu suurta (Hyvärinen ym. 2001)
Yksittäinen ilmanäyte ei yleensä riitä

## Slide 35: Esimerkki 3. Ilmanäyte
Taulukko 2. Ilmanäytteissä esiintyneiden mesofiilisten sieni-itiöiden ja bakteerien pitoisuudet (cfu/m3) sekä sienisuvusto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mesofiiliset sienet (cfu/m3) |  |  |  |  |  | Mesofiiliset bakteerit (cfu/m3) |  | 
 | 2% mallasuutealusta |  |  | DG18-alusta |  |  | THG-alusta |  | 
Näyte 1 | KOK.PIT | 180 |  | KOK.PIT | 11 |  | KOK.PIT | 500 | 
alakerran |  |  |  |  |  |  |  |  | 
takkahuone | PEN | 82 |  | PEN | 7 |  | AKT | 34 | 
 | ASP | 11 |  | EUR | 4 |  | MUUT | 470 | 
 | CLA | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 | STE | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 | TRI | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 | TUN | 45 |  |  |  |  |  |  | 
 | AVER | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 | HIIT | 4 |  |  |  |  |  |  | 
Näyte 2 | KOK.PIT | 14 |  | KOK.PIT |  |  | KOK.PIT | 1000 | 
ulkoilma |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PEN | 14 |  | alle määritysrajan |  |  | AKT | 22 | 
 |  |  |  |  |  |  | MUUT | 1000 | 
määritysraja käytetyllä menetelmällä = 4 cfu/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KÄYTETYT LYHENTEET:
AKT = aktinomykeetit
ASP = Aspergillus
AVER = Aspergillus versicolor
CLA = Cladosporium
EUR = Eurotium
PEN = Penicillium
STE = steriilit eli sienet, jotka eivät itiöi käytetylllä alustalla
TRI = Trichoderma
TUN = tunnistamaton
HIIT = tummat hiivat

## Slide 36: Esimerkki 4. Ilmanäyte
Taulukko 1. Ilmanäytteissä esiintyneiden mesofiilisten sieni-itiöiden ja bakteerien pitoisuudet (cfu/m3) sekä sienisuvusto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mesofiiliset sienet (cfu/m3) |  |  |  |  |  | Mesofiiliset bakteerit (cfu/m3) |  | 
 | 2% mallasuutealusta |  |  | DG18-alusta |  |  | THG-alusta |  | 
Näyte 1 | KOK.PIT |  |  | KOK.PIT | 4 |  | KOK.PIT | 354 | 
yläkerta |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | alle määritysrajan |  |  | WAL | 4 |  |  |  | 
Näyte 2 | KOK.PIT | 11 |  | KOK.PIT | 4 |  | KOK.PIT | 704 | 
keskikerros |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PEN | 7 |  | APEN/AREST | 4 |  |  |  | 
 | STE | 4 |  |  |  |  |  |  | 
Näyte 3 | KOK.PIT | 18 |  | KOK.PIT | 14 |  | KOK.PIT | 654 | 
kellari |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PEN | 11 |  | PEN | 4 |  |  |  | 
 | STE | 4 |  | STE | 7 |  |  |  | 
 | TUN | 4 |  | AVER | 4 |  |  |  | 
Näyte 4 | KOK.PIT | 7 |  | KOK.PIT | 7 |  | KOK.PIT | 79 | 
ulkonäyte |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PEN | 7 |  | PEN | 7 |  |  |  | 
määritysraja käytetyllä menetelmällä = 4 cfu/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KÄYTETYT LYHENTEET:
AKT = aktinomykeetit
APEN/AREST = Aspergillus penicillioides / restrictus PEN = Penicillium
STE = steriilit eli sienet, jotka eivät itiöi käytetyllä alustalla TUN = tunnistamaton
WAL = Wallemia

## Slide 37: Mikrobitulosten tulkinta – yhteenveto 1
37
Tutkimukset ilman tulosten tulkintaa eivät auta asiakasta
  Mihin tulkinta perustuu?
Mikrobeja on kaikkialla, joten pitää tietää, ”paljonko on paljon”
Asumisterveysasetuksen menetelmillä tulkintaohjeet
  Ohjeet menetelmäkohtaisia
  Tarkastellaan kokonaispitoisuuksia sekä lajistoa
Indikaattorit
  Kasvatusmenetelmällä ”läpileikkaus” elinkykyisistä ja kasvatusalustalla kasvavista
     tietyt mikrobit liittyvät kosteusvaurioihin

## Slide 38: Mikrobitulosten tulkinta – yhteenveto 2
38
Materiaali- ja pintanäytteet
  Näyte edustaa aina ao. näytteenottopaikkaa
  Mikrobikasvu ei ole ”tasaista” → näytteenottopaikka vaikuttaa
  Kuivunut, kuollut kasvusto – mahdollisesti väärä negatiivinen (suora mikroskopointi/teippinäytteet)
  Mikrobien kertyminen / kulkeutuminen (ajan myötä, näytteen ottajasta, välineistä, kauempana olevasta vauriosta) pinnalle/materiaaliin → mahdollisesti väärä positiivinen
  Materiaalinäyte hyvin märkä – aliarvio pitoisuudesta?

## Slide 39: Mikrobitulosten tulkinta – yhteenveto 3
39
Ilmanäytteitä verrataan ulkoilmaan
  Pitoisuuksien Sisä/Ulko-suhde + lajistotarkastelu
  Normaalilähteiden vaikutus
  Indikaattorit viittaavat epätavanomaiseen lähteeseen
    Useat indikaattorit samassa näytteessä
    Sama indikaattori useissa näytteissä tai toistuvasti
  Yksittäiset näytteet eivät poissulje epänormaalin
  lähteen olemassa oloa!!!
Muut menetelmät
  jos menetelmän luotettavuus on osoitettu
  4 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla
  tai menetelmällä saatujen tulosten yhtenevyys
  laimennossarjamenetelmällä saatuihin tuloksiin
  on varmistettu.

## Slide 40: Koulujen tulkintaohjeet (KTL 2008)
Ei viitteitä vauriosta Pitoisuus (cfu/m3) | Viitteitä vaurioista Pitoisuus (cfu/m3)
Vain muutamia näytteitä >50 Mediaani <12 Useita näytteitä <AM | Useita näytteitä >50 Mediaani >20 Muutamia näytteitä <AM
  Kivirakenteiset koulut
  Talviaikana
  Vähintään 10-12 näytettä
Notes: 40

## Slide 41: Mikrobivaurioon viittaavia mikrobeja kivirunkoisissa kouluissa
Acremonium* | Aspergillus versicolor ja useat muut Aspergillus lajit*
Chaetomium* | Stachybotrys*
Eurotium | Exophiala
Fusarium* | Oidiodendron
Geomyces | Paecilomyces*
Phialophora | Scopulariopsis
Sporobolomyces | Sphaeropsidales
Trichoderma* | Tritirachium
Ulocladium | Wallemia
Aktinomykeetit* | 
*mahdollisesti toksiineja tuottavia mikrobeja
Notes: 41

## Slide 42: Muut menetelmät homevaurioiden toteamisessa

## Slide 43: Erilaisten mikrobikasvua kuvaavien tai kasvustosta vapautuvien epäpuhtauksien käyttäminen asumisterveystutkimuksissa?
43
Mikrobi-itiöitä ja -soluja, rihmaston, solujen ja itiöiden osasia
  viljely käytössä, qPCR –menetelmä tulossa
  Lajistotieto – viljely indikaattorit, DNA-pohjaiset menetelmät tuovat uutta tietoa
  Mycometer –mittaa sienten biomassaa, ei lajistotietoa – testaus menossa
Allergeenejä
  tutkimuskäytössä, työläs
Mikrobien rakennekomponentteja (endotoksiini, 1,3-ß-glukaani, ergosteroli, muramiinihappo)
  tutkimuskäytössä, mutta ei tulkintaohjeita olemassa
Materiaalien kemiallisen hajoamisen tuotteita (kosteuden vaikutuksesta)
  esim. ftalaatit tutkimuskäytössä

## Slide 44: Entä muut menetelmät mikrobiologisten epäpuhtauksien toteamisessa?
Mikrobien haihtuvia aineenvaihduntatuotteita (MVOC) (homeen haju) – myös muita lähteitä  ei mikrobivaurioiden toteamiseen
Mikrobitoksiinit – yleisyyttä ja pitoisuuksia selvitetään, ei tiedetä normaalipitoisuuksia  ei mikrobivaurioiden toteamiseen
Toksisuustestaus – myös muut kuin mikrobitekijät voivat aiheuttaa toksisuutta  pölynäytteen toksisuuden mittausta ei tule käyttää kosteusvaurion vakavuuden arviointiin eikä mikrobivaurioiden toteamiseen

## Slide 45: qPCR menetelmän testaus asumisterveysnäytteille
Rakennusmateriaali- ja ilmanäytteille
Rakennusmateriaalinäytteet viljelty Asumisterveysoppaan (2009) mukaan
  DNA eristetty qPCR-menetelmää varten tunnetusta määrästä viljelysuspensiota
  Analysoitu ueita eri qPCR –sovelluksia → keskitytty lupaaviin
Aineisto tähän mennessä:
945 rakennusmateriaalinäytettä
184 ilmanäytettä
    72 kosteusvaurioituneista kohteista
    70 ei-vaurioituneista kohteista
    56 ulkoilmanäytettä

## Slide 46: qPCR vs. viljely Rakennusmateriaalinäytteet
Verrattiin menetelmiä käyttämällä viljelyn vaurioluokituksen raja-arvoja
  Rakennusmateriaalit 10 000 pmy/g ja viljelytuloksen perusteella määritettyä kolmiluokkaista aineistoa (pitoisuus ja lajisto)
qPCR-analyysien optimaalisia raja-arvoja etsittiin suhteessa viljelyyn:
  Sensitiivisyys ja spesifisyys molemmat mahdollisimman korkeita tai ROC-käyrän AUC-arvo on mahdollisimman suuri
Sensitiivisyys: qPCR-menetelmällä positiiviseksi osoitettujen näytteiden osuus kaikista viljelyssä positiivisiksi osoittautuneista näytteistä
Spesifisyys: qPCR-menetelmällä negatiiviseksi osoitettujen näytteiden osuus kaikista viljelyssä negatiivisiksi osoittautuneista näytteistä

## Slide 47: qPCR vs. viljely Rakennusmateriaalinäytteet
Kriteerejä:
Mahdollisimman suuret, yhtäaikaiset sensitiivisyyden ja spesifisyyden arvot
Receiver operating characteristic (ROC)-käyrät kaksiluokkaista viljelytulosta vastaan → käyrän AUC- (area under curve) arvon suurinta arvoa käytettiin yhtenä raja-arvojen valintakriteerinä
Raja-arvot, jotka tuottivat korkean spesifisyyden yksittäiselle määritykselle (≥90%)
Kumulatiivisten jakaumien tarkastelu

## Slide 48: Korkea toistettavuus rakennusmateriaalinäytteiden qPCR -analyysissä (ICC>0.98)
Samat RM-näytteet (n=21) eristetty 5 kertaa
Näistä (n=105) tehty 3 rinnakkaista qPCR-määristystä (yht. 315 reaktiota)

## Slide 49: qPCR vs. viljely Rakennusmateriaalinäytteet
  Yksittäisten qPCR-määritysten sensitiivisyys sai maksimissaan arvon 78 %, kun tarkastellaan 7 jatkotutkimuksiin valittua qPCR-määritystä
Sensitiivisyyden tulee olla vähintään n. 90 % useamman määrityksen yhdistäminen välttämätöntä 
  Yhdistämällä 2 tai 3 qPCR-määritystä sensitiivisyys- ja spesifisyysarvot paranivat verrattuna vain yhteen määritykseen
  Neljän määrityksen kombinaatio muutti tulosta enää hyvin vähän

## Slide 50: qPCR rakennusmateriaalit – yhteenveto tuloksista
Yhdistämällä 2 tai 3 qPCR-määritystä sensitiivisyys- ja spesifisyysarvot paranivat
Parhaaksi yhdistelmäksi havaittiin:
  Sienten yleisaluke (nk. ”unifungi”) + Penicillium/Aspergillus/Paecilomyces varioti-ryhmän aluke
Streptomyces spp. –määritys tarpeen myös
  Ei lisää spesifisyyttä/sensitiivisyyttä
  Joskus tilanteita, joissa ei homekasvua mutta runsas sädesienipitoisuus

## Slide 51: Tulokset: qPCR vs. viljely Ilmanäytteet
Elinkykyiset sienet (viljely)
p=0.027
PenAsp qPCR
p<0.0001
Unifung qPCR
p=0.010
vaurio
vertailu
ulkoilma

## Slide 52: Vuodenaikojen vaikutus: qPCR vs. viljely ilmanäytteet
Total cultivable fungi by season
kevät kesä syksy talvi
Elinkykyiset sienet (kokpit)
PenAsp qPCR
kevät kesä syksy talvi
vaurio
vertailu
ulkoilma

## Slide 53: qPCR ilmanäytteet – yhteenveto tuloksista
Verrattiin vaurioituneista ja ei-vaurioituneista kohteista otettuja näytteitä (+ulkonäytteitä)
  Vaurio- ja ei-vauriokohteiden sienipitoisuudet eroavat selkeämmin qPCR:n avulla mitattuna kuin viljelyllä
  Vuodenaikaisvaihtelut voimakkaita viljelytuloksissa, vähemmän vaihtelua PenAsp qPCR

## Slide 54: Mycometer-menetelmä
Mycometer® surface menetelmä mittaa fluorometrisesti sienissä olevaa NAHA-entsyymiä (β-N-acetylhexosaminidase)
Kertoo sienten kokonaispitoisuudesta
  ei erottele lajistoa
  ei havaitse hiivoja, bakteerja, aktinomykeettejä
Ei pidempiaikaista kokemusta tai raja-arvoja
  Menetelmän kehittäjän luoma asteikko A-C
Herkkä, nopea, jopa kenttäkäyttöinen
Virhelähteitä (sisältää NAHA-entsyymiä) mm.
  kasvit ja niistä jalostetut elintarvikkeet (esim. jauhot)
  jotkin eläimet (mm. hyönteisten osat)
  veri, iho
  siitepöly

## Slide 55: Mycometer vs. viljely: Rakennusmateriaalit
Viljelytulos pmy/g | Mycometer kategoria A | Mycometer kategoria B | Mycometer kategoria C
alle 10 000 | 133 (71,9 %) BDL=36 (alle määritysrajan) BMQL=25 (alle laskennallisen rajan) | 28 (15,1 %) | 24 (13,0 %)
yli 10 000 | 30 (28,9 %) BDL=4 (alle määritysrajan) BMQL=1 (alle laskennallisen rajan) | 38 (36,5 %) | 36 (34,6 %)
Alustavia tuloksia:
Näytteiden sijoittuminen eri luokkiin, kun viljelytulos jaoteltu yli ja alle 10 000 pmy/g sienten kokonaispitoisuuden mukaan (n=289)
 ”vääriä positiivisia” ja ”vääriä negatiivisia”

## Slide 56: Mycometer vs. viljely: Pintanäytteet Vaurio – vertailu -asetelma
Mycometer |  |  | Viljely | 
N | Vertailu | Vaurioepäily | Vertailu | Vaurioepäily
(yht. 82) | Mycometer-kategoria | Mycometer-kategoria | (pmy/cm2) | (pmy/cm2)
52 (63,4 %) | A | A | alle 1 000 | alle 1 000
10 (12,2 %) | A | B | alle 1 000 | alle 1 000
2 (2,4 %) | B | B tai C | alle 1 000 | alle 1 000
1 (1,2 %) | C | A | alle 1 000 | alle 1 000
6 (7,3 %) | A | C | alle 1 000 | alle 1 000
2 (2,4 %) | A | B | alle 1000 | yli 1000
8 (9,8 %) | A | C | alle 1 000 | yli 1 000
1 (1,2 %) | B | C | alle 1 000 | yli 1 000
Alustavia tuloksia:
  Yhteensä 82 vaurio-vertailuparia
Mycometer erotteli vauriopinnat vertailupinnoista viljelymenetelmää paremmin (vertailu A kategoriassa, vaurio B tai C kategoriassa)
  Vain 11 näytettä yli viljelyn vaurioluokituksen (>1000 pmy/cm2)

## Slide 57: Mitä Mycometer-menetelmästä voi sanoa tällä hetkellä?
Mycometerillä analysoidut rakennusmateriaalit suhteessa viljelyyn: ”vääriä positiivisia” ja ”vääriä negatiivisia”
  Näytteen epähomogeenisuus? Pieni näytemäärä?
  Toimisiko paremmin joillakin materiaaleilla?
  Viljelyyn verrattaessa pitää muistaa että menetelmät mittaavat eri asiaa
Pintanäytteiden viljelyssä vaurioluokitusraja 1000 pmy/cm2 korkea
Pintanäytteiden vertailu-vaurio-asetelmassa Mycometer-menetelmä vaikuttaa lupaavalta
  Erottelee paremmin vaurio- ja vertailupinnat kuin viljely

## Slide 58: qPCR ja Mycometer homevaurion toteamisessa
qPCR
  THL julkaisee raportin sovellusten valinnasta ja raja-arvojen määrittämisestä vuoden 2016 aikana
  Tarvitaan edelleen käytettyjä vaurioitumattomia materiaaleja!
Mycometer
  Tilastolliset analyysit ja aineiston kerääminen osittain kesken
  Raportoidaan myöhemmin

## Slide 59: Toksisuusmittaukset
Näytteen ”yleistä” toksisuutta voidaan testata esim. soluviljelmässä
Vastaus ei kerro, mikä näytteen osa aiheuttaa toksisuuden
Toksisuutta testeissä voivat aiheuttaa mikrobitoksiinien lisäksi esim. ulkoilman saasteet, pakokaasut, palamistuotteet, monet talouskemikaalit jne.
TOXTEST-projekti: Itä-Suomen yliopisto, THL, TTL, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto
  Pölynäytteen toksisuuden mittausta ei tule käyttää kosteusvaurion vakavuuden arviointiin
  Ulkopuolinen arviointi vahvisti yllä olevan johtopäätöksen
Jos toksisuus liittyy homevaurioon, johtopäätös korjaustarpeesta sama kuin ilman mittausta!!!
14.6.2016
59

## Slide 60: TOXTEST-projekti: Voiko laatikkopölynäytteen toksisuuden mittausta suositella käytännön työkaluksi kosteusvaurion vakavuuden arviointiin?
Ei voi!
Tutkimus antoi hypoteesiin nähden päinvastaiset tulokset.
Tulokset selittyvät suurelta osin altisteen (pölyn) määrällä.
vauriokohteissa oli vähemmän pölyä kuin terveissä kohteissa.
Tulos on yllättävä ja mielenkiintoinen. Emme kuitenkaan tiedä mistä erot pölyn määrässä johtuvat – esim. siivotaanko vauriokohteissa enemmän?

## Slide 61: TOXTEST-projekti: Voiko pyyhintäpölynäytteen toksisuuden mittausta suositella käytännön työkaluksi kosteusvaurion vakavuuden arviointiin?
Ei voi!
Ainoastaan vähäiset erot vaurio- ja vertailukohteiden välillä erittäin polarisoituneessa aineistossa.
Sekä vääriä positiivisia että vääriä negatiivisia tuloksia.
Pölyn riittävyyden ongelmat pyyhintänäytteissä  vääristyneet näytekoot vaurio- ja vertailukohteiden välillä.
Pintojen epäpuhtaudet (esimerkiksi pesuainejäämät) saattavat häiritä pyyhintänäytteiden toksisuusmäärityksiä.
Pinnoilla oleva pöly on eri ikäistä - osa pölystä on vanhaa ja osa uutta.
Altisteen kokonaismäärää ei huomioida pyyhintäpölyn ominaistoksisuudessa.

## Slide 62
Salin ym. 2012, Sisäilmastoseminaari,
Taulukko 3
Toksisuusmittaukset eivät erotelleet kohteita!
15 koulua yhteensä
4 vähiten oireilevaa
4 eniten oireilevaa
7 muuta (keskimääräisesti oireilevia)
- 244 pölynäytettä yläpinnoilta (AM 16/koulu)
- 675 laskeumamaljanäytettä (AM 45/koulu)

## Slide 63: Terveydensuojelusäädökset

## Slide 64: Terveydensuojelulaki
Määrittelee asuntojen ja muiden oleskelutilojen (esim. päiväkodit ja koulut) olosuhteiden terveyshaitat
Sisätilan ilman tulee olla laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa
Mahdollisia terveyshaittatekijöitä mm. lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, haju, mikrobit, valo ja säteily (26 ja 27 §)
TERVEYSHAITTA (Lain 1§)
= sairaus, muu terveydenhäiriö tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintyminen, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä (= altistuminen siinä määrin, että oireiden tai sairauden syntyminen on mahdollista)
Laissa ei edellytetä syy-yhteyden todistelua yksilötasolla, pelkkä terveyshaitan toteaminen riittää

## Slide 65: Työturvallisuuslaki (738/2002)
Työpaikan olosuhteet eivät saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle.
TERVEYSHAITTA
= sisältää koetut fyysiset ja henkiset oireet sekä koetun haitan (tilojen epätarkoituksenmukaisuus ja mm. sisäilman epäpuhtauksien häiritsevyys)
    TERVEYSVAARA
    = tapaturman ja sairastumisen vaara

## Slide 66: Työpaikkojen ohjeistus vastaa Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen ohjeistusta
TOIMINTAOHJE TYÖPAIKKOJEN SISÄILMASTO-ONGELMIEN SELVITTÄMISEEN
Lappalainen Sanna1, Reijula Kari1,2, Tähtinen Katja1, Latvala Jari1, Hongisto Valtteri1, Holopainen Rauno1, Kurttio Päivi3, Lahtinen Marjaana1, Rautiala Sirpa1, Tuomi Tapani1, Valtanen Arja1
1 Työterveyslaitos
2 Helsingin yliopisto
3 Säteilyturvakeskus
Työterveyslaitos
Helsinki 2016

## Slide 67: Työpaikoilla sovellettavat ohjearvot ja tulosten tulkinta
Kosteus- ja homevauriorakennusten tunnistaminen perustuu ensisijaisesti rakennustekniseen selvitykseen.
Kosteus- ja homevaurioiden tunnistamisessa käytetään materiaalinäytteiden, mutta tarvittaessa myös pinta- ja ilmanäytteiden mikrobianalyysejä.
Materiaali-, pinta- ja ilmanäytteiden mikrobiologisilla analyyseillä pyritään selvittämään, onko rakenteissa tai pinnoilla mikrobikasvua tai poikkeavaa mikrobistoa tai onko rakennuksessa epätavanomainen mikrobilähde (sisäilmanäytteet).

## Slide 68: Mikrobitulosten tulkinta
Mikrobitulosten tulkinta perustuu sekä mikrobipitoisuuksien että -lajiston tarkasteluun.
Sisäilman mikrobien viitearvoja sekä tietoja mikrobilajistosta käytetään apuna sisäilman epätavanomaisten mikrobilähteiden tunnistamisessa, vaikka lähteiden varmistaminen ja paikallistaminen vaatiikin aina rakennusteknisiä selvityksiä.
Pelkästään mikrobianalyysitulosten perusteella ei voi tehdä päätelmiä sisäilman terveydellisestä laadusta.

## Slide 69: Työpaikoilla sovellettavat mikrobeja koskevat viitearvot 1/3
Mikrobien mittausmenetelmien valinnassa ja materiaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien tulkinnassa noudatetaan asumisterveysasetusta (545/2015) ja sen soveltamisohjetta (päivitettävänä) koulujen, päiväkotien ja toimistojen osalta.
Koulujen sisäilman mikrobipitoisuuksien näytteenottostrategiassa ja mikrobipitoisuuksien tulosten tulkinnassa noudatetaan Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot -oppaassa annettuja viitearvoja (Meklin ym. 2008).
Päiväkotien sisäilman mikrobipitoisuuksille ei ole julkaistu viitearvoja eikä tulkintaohjeita, mutta pitoisuudet ovat yleensä hieman korkeampia kuin kouluissa, mutta matalampia kuin asunnoissa.

## Slide 70: Työpaikoilla sovellettavat mikrobeja koskevat viitearvot 2/3
Toimistotyyppisten tilojen sisäilman mikrobipitoisuuksien tulkinnassa noudatetaan Työterveyslaitoksen toimistoista (koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto) kerättyyn aineistoon perustuvia ja suosittamia viitearvoja.
Tilan käyttötarkoitus | Sieni-itiöpitoisuus (cfu/m3 eli pmy/m3) | Bakteeripitoisuus (cfu/m3 eli pmy/m3) | Sädesienipitoisuus (cfu/m3 eli pmy/m3)
toimisto | 50 | 600 | 5
Toimistojen sisäilman mikrobeja koskevia viitearvoja, joita sovelletaan 6-vaiheimpaktorilla kerätyille näytteille ja talviaikaan tehtyihin mittauksiin.

## Slide 71: Työpaikoilla sovellettavat mikrobeja koskevat viitearvot 3/3
Viitearvoja pienempiä tuloksia tulkittaessa arviointiperusteena käytetään mikrobilajistoa, erityisesti kosteusvaurioindikaattoreiden esiintymistä.
Sulan maan aikaan sisäilman mikrobituloksia verrataan ulkoilmasta otetun vertailunäytteen mikrobituloksiin.
Tuotantotilasta mikrobit voivat siirtyä läheisiin toimistotiloihin, joten tämä vaikutus on tunnettava kosteusvaurioselvityksiin liittyviä mikrobitutkimuksia tehtäessä ja se on huomioitava tulosten tulkinnassa.
Tuotantotilasta mikrobit siirtyvät poistoilman mukana ulos, joten ulkoilman mikrobisto voi sisältää ns. tuotantomikrobeja eikä siten edusta tavallista ulkoilmaa (vertailunäytteen merkitys).
Tuotannosta peräisin olevien mikrobien mahdollinen siirtyminen tuloilmaan (tuloilman riittävä suodatus).

## Slide 72: Missä mennään 2016
Asumisterveysohje muuttunut asetukseksi ja Asumisterveysopas soveltamisohjeeksi
Kuntotutkimusopas päivitettävänä
Laboratorio-oppaan kirjoitustyö aloitettu
Rakennuksen kunnollinen tutkiminen A ja O
Ei mahdollista antaa terveysperusteisia raja-arvoja mikrobiperäisille epäpuhtauksille tai tekijöille
Asunto- ja koulututkimuksiin annettu tulosten tulkintaohjeita viljelymenetelmille; auttavat päättelemään, onko näytteen mikrobisto ”normaali” vai ei
Uudet menetelmät edellyttävät validointia
  Milloin tulos kertoo vauriosta?
  Tuloksen epävarmuus?
14.6.2016
72