## Slide 1: 4.5 RISKINARVIOINTI
4 H LUENTOJA
3+66 DIAA

## Slide 2: Saatteeksi opetusmateriaalin käyttöön
Opetusmateriaalin keskeisessä osassa ovat rakennuksissa esiintyvät biologiset epäpuhtaudet. Yksittäiset luennot käsittelevät mm. mikrobiologian perusasioita, homeita ja lahoja, erilaisten rakennusten tavanomaisia mikrobistoja, mikrobien ja erilaisten mikrobiepäpuhtauksien näytteenotto- ja analysointimenetelmiä sekä tulkintaohjeita. Mikrobit ovat esimerkkinä Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi –osuudessa. Opetusmateriaali sisältää lisäksi yleistä tietoa sisäympäristöstä, kemiallisista epäpuhtauksista, terveydellisen merkityksen arvioinnista, sisäilman laadun hallinnasta korjausprosessissa sekä sisäilmasto-ongelmien hallinnasta yhteistyönä.
Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita (rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kuntotutkijat, korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat). Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää kokonaisuutena tai yksittäisinä aihealueina. Jos materiaalista käytetään yksittäisiä sivuja tai taulukoita, on materiaalin alkuperäinen lähde aina ilmoitettava.
Opetusmateriaali on tehty kosteus- ja hometalkoiden käyttöön. Opetusmateriaalin sisältöä ovat koonneet ja muokanneet ja siitä vastaavat Marjut Reiman Työterveyslaitoksesta, Anne Hyvärinen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Hannu Viitanen.
Aineiston sisältöä saa muokata vain tekijöiden luvalla. Opetusmateriaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista toivotaan palautetta suoraan tekijöille tai kosteus- ja hometalkoiden osoitteeseen hometalkoot.ym@ymparisto.fi. Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityksen yhteydessä.
  Lisätietoa / palautteet:
  Marjut Reiman Anne Hyvärinen Hannu Viitanen
  marjut.reiman@ttl.fi anne.hyvarinen@thl.fi hannu.viitanen@luukku.com

## Slide 3: Sisällysluettelo
1 Biologiset epäpuhtaudet
1.1 Johdanto sisäympäristökokonaisuuteen - opetussisältö
1.2 Mikrobiologian orientaatio
1.3 Mikrobiologian perusteet
1.4 Mikrobien elinkaari homehtuminen ja lahoaminen
1.5 Materiaalien ja pintojen mikrobisto
1.6 Puun homeet ja lahot
1.7 Rakenteiden vauriot ja vioittuminen
1.8.1 Ilman mikrobisto asunnoissa, kouluissa ja päiväkodeissa
1.8.2 Ilman mikrobisto tuotannollisissa ympäristöissä ja toimistoissa
1.9 Kosteusvauriorakennusten mikrobilajistoa
1.10.1 Mykotoksiinit
1.10.2 MVOCit
1.10.3 Endotoksiinit
1.10.4 Muut mikrobien rakennekomponentit
1.11 Muut sisäilman kannalta erityiset mikrobit
1.12 Punkit ja allergeenit
1.13 Sisätilojen tuholaiset
2 Kemialliset epäpuhtaudet – opetussisältö
3 Terveydellisen merkityksen arviointi – opetussisältö
4 Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi
4.1 Tutkimusstrategian laatiminen
4.2 Näytteenotto mikrobiologisiin analyyseihin
4.3 Mikrobien analysointi
4.4 Mikrobien ohjearvot ja tulosten tulkinta
4.5 Riskinarviointi
4.6 Sisäympäristön tutkimukset ja raportointi
5 Sisäilman laadun hallinta korjausprosessissa
5.1 Homekorjaustyömaan kosteuden ja puhtauden hallinta – opetussisältö
5.2 Homekorjauksen työsuojelunäkökohdat – opetussisältö
5.3 Siivous- ja homesiivous
5.4 Rakenteiden toimivuus
6. Sisäilmasto-ongelmien hallinta yhteistyönä
6.1 Toimintamallit sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisessa – opetussisältö
6.2 Sisäilmaryhmätoiminta – opetussisältö
6.3 Viranomaistoiminta ja yhteistyö – opetussisältö
6.4 Viestintä, ml. riskiviestintä - opetussisältö

## Slide 4: Sisältökuvaus
Yleinen riskinarviointi
Tilojen käyttäjien altistumisen arviointi sisäilman epäpuhtauksille
Vasta-aineet
Tulosten merkityksen arviointi rakenteiden toimivuuden ja korjaavien toimenpiteiden kiireellisyyden kannalta

## Slide 5: Biologiset vaaratekijät
Bakteerit (patogeeniset vrt. ei-patogeeniset, gram-negatiiviset vrt. gram-positiiviset, aktinobakteerit)
Sienet ja hiivat (ns. homesienet)
Virukset (yleensä patogeenisia)
Loiset, punkit
Bioaerosolit ovat ilmassa olevia
eläviä organismeja tai niistä
peräisin olevia hiukkasia ja toksiineja
Biologisten vaaratekijöiden koko vaihtelee
<0.01 - >100 um

## Slide 6: Työntekijöiden suojeleminen bioaerosoleilta lakipykälien mukaan
Työturvallisuuslaki 738/2002, terveydensuojelulaki 736/1994 ja terveydensuojeluasetus 1280/1994
Valtioneuvoston päätös (Vnp 1155/93), jolla pyritään suojelemaan työntekijöiden terveyttä altistuttaessa biologisille tekijöille
  sisältää vaaran (riskin) arvioinnin ja sitä ehkäisevät turvatoimet
STM:n päätöksellä (229/98) on tarkennettu valtioneuvoston päätöstä ja esitetty biologisille tekijöille neliportainen luokitus
Ammattitautilaki (1343/88) ja ammattitautiasetus (1347/88) säätelevät työperäisiä sairauksia ja ammattitauteja koskevaa toimintakenttää

## Slide 7: Biologisten tekijöiden luokitus
1-ryhmään kuuluvat ne bioaerosolit, jotka eivät todennäköisesti aiheuta sairautta terveille työntekijöille
  useimmat homesienet
  edellyttää noudatettavan hyvän työsuojelun ja työhygienian periaatteita
2–ryhmään kuuluvat tekijät voivat aiheuttaa työntekijöille sairauden
  esim. homesienistä Aspergillus fumigatus kuuluu ryhmään 2
3-4 ryhmissä vakavan sairauden aiheuttajat
  voi levitä väestöön
  ryhmässä 4 ei ole tehokasta ehkäisykeinoa tai hoitoa

## Slide 8: Lintuinfluenssa
Ryhmä 3-4 : tartuntavaarallinen ja vakavan sairauden aiheuttaja virus
Lintuinfluenssaa koskeva varautumisjärjestelmä Suomessa 27.2.2007
  Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
  Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA)
    Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antaa ohjeet työntekijöiden suojaamisesta

## Slide 9: Altistuminen biologisille tekijöille
Aiheuttavat ihmiselle tarttuvia tauteja, tulehduksia, allergioita tai myrkkyvaikutuksia
  Seurauksiin vaikuttavat altistumistapa, altisteen määrä, altistuksen kesto/toistuminen, ihmisen perintötekijät, vastustuskyky ja muu samanaikainen altistus.
Altistuminen voi tapahtua hengitysteiden, rikkinäisen ihon tai ruuansulatuselimistön kautta
Jos altistumista ei tapahdu, niin vaaraa ei ole
  mm. tartuntavaaralliset jätteet on merkittävä asianmukaisesti YK-numerotarralla ja tartuntavaara-merkillä (esim. STTV:n opas 3:2006 Terveydenhuollon jätteet) => ongelmajätettä, joka poltetaan
  useimmat biologiset vaaratekijät käsitellään tartuntavaarattomiksi esim. ennen jätteeksi laittamista (huom! siivoojat ja jätteiden käsittelijät)

## Slide 10: Biologista alkuperää olevat epäpuhtaudet sisäympäristöissä
Rakennuksen biologinen kontaminaatio tarkoittaa, että
biologista alkuperää olevien hiukkaset, toksiinit tai aineenvaihduntatuotteet ovat luonteeltaan sellaisia tai niiden pitoisuus on niin suuri, että ne voivat aiheuttaa terveyshaittaa,
ulkoilman bioaerosoleja esiintyy sisäilmassa suurina pitoisuuksina silloinkin, kun niiden pääsyä on teknisin keinoin rajoitettu,
rakennuksessa on mikrobikasvu tai sen jäänteitä, jotka voivat siirtyä ilmaan ja joille ihmiset voivat altistua.

## Slide 11: Altistuminen, oireilu ja sairaudet
Noin joka toisessa asuinrakennuksessa on kosteusvaurioita.
Toimistorakennuksissa todennäköisesti sadat tuhannet työntekijät altistuvat kosteus-ja homevaurioista peräisin oleville mikrobeille.
Useimmilla oireilu loppuu altistuksen loputtua viiveellä.
Vuosittain n. 200-400 uutta homeiden aiheuttamaa ammattitautia
  maanviljelijät suurin ryhmä
  viime vuosina yksi yleisimmistä ammattitaudin aiheuttajista mm. opettajilla!
MIKÄ ON TERVEYSHAITAN AIHEUTTAJA ELI MITÄ ALTISTUMISEN ARVIOINNISSA, JOKA ON OSA RISKINARVIOINTIA, PITÄISI MITATA?
Notes: Tuotannolliset työpaikat:
-maatalous 140 000 työntekijää
- jätteenkäsittely:paperi, jätevesi
- kompostit, kaatopaikat
- laboratoriot
Toimistorakennukset:
- 50-80% rakennuksista kosteusvaurioituneita (päiväkoti, kerrostalot, rivitalot, koulut)
- toimistoille ei täsmällisiä lukuja'

## Slide 12: Mitä pitäisi mitata?
Itiöpitoisuus yli 106 cfu/m3 tai 109 kpl/m3
  allerginen alveoliitti, ODTS, hengitystieoireiden lisääntyminen
Yli 60 allergisoivaa sienilajia
  homeiden tuottamat entsyymit -> allergia
Homeet (erityisesti Stachybotrys, Fusarium, jotkut Aspergillus ja Penicillium -lajit) voivat tuottaa homemyrkkyjä
  joitakin mykotoksiineja luokiteltu karsinogeenisiksi

## Slide 13: Mitä pitäisi mitata?
A. fumigatus ja aktinobakteerit kuuluvat luokkaan 2 (voivat aiheuttaa terveyshaittaa – tässä tarkoitetaan infektiosairauksia, mutta käytettävissä on tehokas hoitokeino)
Mikrobien ensisijaiset metaboliatuotteet, ns. MVOC:it, eivät todennäköisesti juurikaan selitä koettuja/todettuja terveyshaittoja – joskin yhteisvaikutuksista vähän tietoa
Mahdolliset muut rakenteet: 1,3-beeta-D-glukaanit; ergosteroli; ekstrasellulaariset polysakkaridit (EPS)

## Slide 14: Biologisia haittatekijöitä koskevien raja-arvojen puuttuminen
Annos-vaste-suhde tunnetaan vain joidenkin patogeenisten (tartunta- tai tulehdustauteja aiheuttavien) biologisten tekijöiden osalta
  ympäristömittausten arvo kyseenalainen, koska tautien synty pyritään estämään ensisijaisesti rokotusten, tapausten jäljittämisen, jälkieston ja lääkehoidon avulla
Ns. ympäristömikrobeista tietoa puuttuu HTP (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) –raja-arvon asettamiseksi
Asumisterveysohjeessa (STM:n oppaita 2003:1) annetaan vertailuarvoja asunnoista/rakennuksista otettujen näytteiden mikrobipitoisuuksille, mutta ne eivät ole ns. raja-arvoja

## Slide 15: Sieni- ja bakteeripitoisuuksien persentiilit homevaurio- ja kontrollitoimistorakennuksissa Salonen H., Lappalainen S., Lindroos, O., Harju R. and Reijula K. 2007. Fungi and bacteria in mould-damaged and non-damaged office environments in a subarctic climate. Athmospheric Environment.
persentiilit | Sieni-itiöt (DG-18) Home-vaurio-raken-nukset cfu/m3 | Sieni-itiöt (DG-18) Kontrolli-rakennuk-set cfu/m3 | Sieni-itiöt (MEA) Home-vaurio-raken-nukset cfu/m3 | Sieni-itiö (MEA) Kontrolli-raken-nukset cfu/m3 | Bakteerit (THG) Home-vaurio-raken-nukset cfu/m3 | Bakteerit (THG) Kontrolli-raken-nukset cfu/m3
Mediaani | 24 | 5 | 21 | 2 | 114 | 80
P60 | 33 | 5 | 31 | 5 | 209 | 118
P70 | 43 | 7 | 54 | 7 | 264 | 156
P80 | 73 | 12 | 94 | 9 | 348 | 207
P90 | 208 | 15 | 199 | 14 | 582 | 309
maksimi | 2468 | 45 | 2431 | 26 | 1551 | 536

## Slide 16: Syitä raja-arvojen puuttumiselle biologisille tekijöille
Biologiset haittatekijät esiintyvät ympäristössä usein seoksena
(= monia mikrobeja - monia haitallisia tekijöitä samanaikaisesti)
Mikrobikohtaiset ominaisuudet
  Aspergillus fumigatus
    opportunisti patogeeni
    mahdollinen mykotoksiinin tuottaja
    pieni-itiöinen, astman ja alveoliitin aiheuttaja
  sädesienet eli aktinobakteerit
    useimmat kannat voimakkaasti solutoksisia

## Slide 17: Syitä raja-arvojen puuttumiselle biologisille tekijöille
Ei ole mahdollista kerätä yhdellä menetelmällä kaikkia biologisia tekijöitä (kutakin komponenttia varten tarvitaan oma raja-arvo, joka pätee vain tietylle keräys- ja analyysimenetelmälle)
  elävät mikrobit – kaikki mikrobit
  beta-glukaanit; endotoksiinit
  allergeenit (punkit)
  mykotoksiinit

## Slide 18: Muita syitä raja-arvojen puuttumiselle sisäympäristössä esiintyville biologisille tekijöille
Suurin osa tiedosta koskee biologisten tekijöiden pitoisuuksia ja lajistoa, ja minkä katsotaan toimivan osoituksena mahdollisesta altistumisesta allergeeneille ja toksiineille (tämän oletuksen paikkansapitävyyttä ei ole tieteellisesti pätevästi osoitettu)
Vahvan epidemiologisen näytön puuttuminen:
  rakennuksessa altistuneiden joukko ”pieni”, ongelma voi olla paikallinen
  eri tutkimuksista (=rakennuksista) tulleiden tietojen yhdistäminen hankalaa, koska altistavat, terveyshaittaa aiheuttavat tekijät voivat olla rakennuskohtaisia

## Slide 19: Taustatiedot pohjana mikrobimittauksille
tiedot ympäristöstä/rakennuksesta
  kerätään ja analysoidaan rakennukseen liittyvä tiedot (vesivaurion merkit, mahdolliset mikrobilähteet, vuotoilmareitit)
  tunnistetaan perustekijät, jotka vaikuttavat mikrobien esiintymiseen (kosteat alueet)
tiedot bioaerosoleista
  tehdään keräyssuunnitelma (onko rakennuksen historiassa sellaista, joka mahdollistaa mikrobikasvun; millaisia mikrobeja rakennuksessa voisi olla)
  kerätään suunnitelman mukaiset ilma-, pinta- tai materiaali-näytteet (mikrobianalyysit asiantuntijalaboratoriossa)
tiedot ihmisten oireilusta
  käytetään lääketieteellistä asiantuntijaa apuna oiretietojen tulkinnassa
tulosten tulkinnassa arvioidaan, tukevatko tulokset ongelman määrittelyssä syntynyttä käsitystä aiheuttajasta

## Slide 20: Mikrobiselvitysten tavoite ja sisältö
Mikrobiselvitykset ovat osana monitieteistä selvitystä, jonka tärkeitä osakokonaisuuksia ovat myös rakennustekniset ja lääketieteelliset tai kyselytutkimukset.
Mikrobiselvityksillä pyritään kuvaamaan rakennuksen mikrobistoa määrällisesti ja laadullisesti materiaali-, pinta- ja ilmanäytteiden avulla.
Näytteistä analysoidaan joko eläviä bakteereja, homeita ja hiivoja kasvatuksellisilla menetelmillä; mikrobien kokonaismäärää tai lahottajia mikroskooppitarkastelulla; tai ennalta päätettyjen mikrobien tai mikrobiryhmien soluekvivalentteja qPCR:llä tai kaikki mahdolliset mikrobit geenisekvensoinnilla.
Olipa näytteet analysoitu miten tahansa, pitää tietää, mitä tulos merkitsee käytännön kannalta.
Notes: Rakennusten mikrobiologiset tutkimukset ovat osa monitieteistä selvitystä, jonka tärkeitä osakokonaisuuksia ovat rakennustekniset, kemialliset ja lääketieteelliset selvitykset sekä kyselytutkimukset. Näytteitä mikrobiologisia analyysejä varten otetaan rakennuksen ilmasta, pinnoilta tai rakennusmateriaaleista. Saatua tietoa käytetään mahdollista terveyshaittaa aiheuttavan mikrobialtistumisen arviointiin, mutta ensisijaisesti poikkeavan mikrobiston lähteiden paikantamiseen, mikä ohjaa ongelmien syiden poistamiseen.

## Slide 21: Riskinarviointi
Biologisten tekijöiden riskinarviointi on haittatekijöiden aiheuttamien terveyshaittojen todennäköisyys ja vakavuus
Tarvitaan tieto tai mahdollisimman hyvä arvio tilojen käyttäjien altistumisesta biologiselle haittatekijälle
Arvioinnissa tulee huomioida
  millaisia,
  kuinka voimakkaita,
  miten laajalle leviäviä haitat ovat
Altistumisaika ja altistuvat henkilöt arvioitava
  toimistoympäristöissä altistumisaika on koko työpäivä
Henkilöitä arvioitaessa on huomattava
  onko erityisryhmiä
  millainen on työntekijöiden terveydentila
  minkä ikäisiä altistuvat henkilöt ovat

## Slide 22: Riskinarvioinnissa huomioitavia tekijöitä
LÄHDE
(BIOLOGINEN TEKIJÄ)
- ihmiset
- rakennusmateriaalit
- tuloilmajärjestelmä
- sisäpinnat, joille on kertynyt
biologista materiaalia
- muu lähde (eläimet tms.)
REITTI
(ILMA)
- biologisen tekijän
ilmaan pääsyn
todennäköisyys
KOHDE
(IHMINEN)
-terveysvaikutukset
hengitystieoireet
iho-oireet
yleiset oireet
vasta-aineet
Notes: Mikrobitulosten tulkinta lähenee mikrobeihin liittyvien terveysriskien arviointia, jossa oleellista on pystyä osoittamaan mikrobilähde, mikrobin siirtyminen sisäilmaan tai tavallisimmin sen esiintyminen sisäilmassa ja mikrobialtistumiseen liittyvät terveysvaikutukset.

## Slide 23: Riskinarvioinnin välineet sisäilmaongelmissa
sisäpintojen tutkimukset
rakennusmateriaalitutkimukset
sisäilman tutkimukset
Ilman, pintojen ja materiaalien mikrobiologiset ja kemialliset tutkimukset ovat osa riskinarviointia, johon kuuluvat myös
  rakennustekniset (sis. IV) selvitykset
  lääketieteelliset tutkimukset
  kyselytutkimukset
LÄHDE
LÄHDE
REITTI
LÄHDE
KOHDE
KOHDE
Notes: Rakennusten mikrobiologiset tutkimukset ovat osa monitieteistä selvitystä, jonka tärkeitä osakokonaisuuksia ovat rakennustekniset, kemialliset ja lääketieteelliset selvitykset sekä kyselytutkimukset. Näytteitä mikrobiologisia analyysejä varten otetaan rakennuksen ilmasta, pinnoilta tai rakennusmateriaaleista. Saatua tietoa käytetään mahdollista terveyshaittaa aiheuttavan mikrobialtistumisen arviointiin, mutta ensisijaisesti poikkeavan mikrobiston lähteiden paikantamiseen, mikä ohjaa ongelmien syiden poistamiseen.

## Slide 24: Ympäristömittauksista saatujen tietojen tarkkuus henkilökohtaisen altistumisen kuvaajana
Aistinvaraiset arviot ympäristön kontaminaatiosta (epätarkin).
Materiaali- tai pintanäyte mahdollisesta lähteestä.
Lyhytaikainen ilmanäyte joko hengitysvyöhykkeeltä tai kiinteästä pisteestä.
Aggressiivinen näytteenotto ns. pahimman altistuksen aikana joko hengitysvyöhykkeeltä tai kiinteästä pisteestä.
Pitkäaikainen mahdollisen altistumisen aikana läheltä työntekijää kiinteästä pisteestä kerätty ilmanäyte.
Pitkäaikainen mahdollisen altistumisen aikana hengitysvyöhykkeeltä kerätty ilmanäyte (tarkin).

## Slide 25: Mykotoksiinialtistuminen ja riskinarviointi
Silminnähtävä homekasvu sisätiloissa (epätarkin).
Materiaali- tai pintanäytteissä löytyy mahdollisia toksiinintuottajia.
Ilmanäytteissä löytyy mahdollisia toksiinintuottajia.
Materiaali- tai pintanäytteissä löytyy mykotoksiineja.
Ilmanäytteissä löytyy mykotoksiineja.
Ihmisistä otetuissa biomarkkerinäytteissä löytyy mykotoksiineja tai niiden aineenvaihduntatuotteita (tarkin).

## Slide 26: Biomarkkereiden merkitys terveysriskin kuvaajana
Biomarkkerit ovat vaste altistumiselle
Biologisille tekijöille altistumisen biomarkkereita ovat vasta-aineiden, toksiinien tai niiden aineenvaihdunta-tuotteiden löytyminen elimistöstä esimerkiksi veri-, virtsa- tai hiusnäytteistä.

## Slide 27: Ympäristömittauksista saatujen tietojen merkitys terveysriskin kuvaajana
YMPÄRISTÖ
oireita aiheuttavan tekijän lähde
altistuminen oireita aiheuttavalle tekijälle
IHMINEN
oireita aiheuttavan tekijän
annos
oireita aiheuttavasta
tekijästä tuleva vaste
Tekijän vapautuminen lähteestä
Tekijän pitoisuus ilmassa
Ympäristössä vietetty aika
Hengitystaajuus
Hiukkasten depositio
Biologisesti aktiivisten
Aineiden vapautuminen
Ihmisen herkkyys

## Slide 28: Sisäilman riskinarvioinnin erityispiirteitä
Sisäilmassa voi olla kymmeniä, jopa satoja erilaisia kaasumaisia ja hiukkasmaisia osia
Kaikkien mahdollisten epäpuhtauksien eikä varsinkaan biologisten tekijöiden terveysvaikutuksia tunneta
Sisäilman laatua ei voida arvioida HTP-arvojen avulla
Kosteus- ja homevauriossa ei tiedetä terveyshaitan aiheuttajaa
  altistumisen arviointi on tehtävä epäsuorasti
Arvioidaanko riskiä yksilön (yksilölliset erot) vai koko työyhteisön (altistuneiden määrä) kannalta
Vaurion laajuuden merkitys?
Mikrobikasvuston laadun ja määrän merkitys?

## Slide 29: Vauriot ja mikrobiongelmat rakenteissa, vakavuuden arviointityökalu (VTT Enersis hanke)
Asteikko | Kuvaus
Vauriot vakavia ja laajoja (3) | Rakenteissa selviä riskirakenteita ja kosteuskertymää, sisäpinnoissa havaittavissa home- ja lahottajasienten kasvuun viittaavaa. Ulkopinnoissa ja rakenteissa selvästi havaittavia viitteitä vioista ja vaurioista. Rakenteissa viitteitä laajoista vaurioista.
Kohtalainen (2). Epäily: paikallinen home- ja lahovaurio | Rakenteissa paikallisia riskirakenteita ja viitteitä kosteuskertymästä, sisäpinnoissa ei havaittavissa home- ja lahottajasienten kasvuun viittaavaa. Rakenteissa viitteitä paikallisesta vauriosta, joka voidaan korjata ja hallita paikallisesti. Esim ikkunakarmien tai läpivientien mikrobilähteet. Ongelman laatu ja laajuus selvitettävä.
Ei vaurioita (1). Mahdollinen lievä sisäilmahaitta, ei mikrobiperäinen | Rakenteissa ei riskirakenteita tai viitteitä kosteuskertymästä. Ei merkittävää sisäilmaongelmaa, mutta voi olla ajoittain ilmenevä sisäilman laadun ongelma, joka ei johdu rakenteissa tai sisäpinnoilla olevasta mikrobikasvusta.
Notes: Kosteusriskin vaativuusluokitus

## Slide 30: Mikrobivikojen ja -vaurioiden korjauslaajuuden arviointityökalu (VTT Enersis hanke)
Vika / Vaurio | Aste / tarve
Sisäpinnan home- tai mikrobikasvu | Laaja korjaus (3) runsas mikrobikasvu kasvu pinnoilla, Homeindeksi > 4 -5 laajalti
 | Kohtalainen korjaus (2). Paikoin kasvua, pieni terveysriski (Homeindeksi > 3) paikoin
 | Ei korjaustarvetta, ei vikoja tai vaurioita (1). Ei terveysriskiä, (Homeindeksi alle < 1 )
Rakenteiden sisäosissa home- tai mikrobikasvua | Laaja (3) runsas kasvu (Homeindeksi > 5 laajalti). Terveysriski suuri, voimakas haju
 | Kohtalainen (2). Pieni terveysriski . Lievä haju tai oireilu. Pieni terveysriski. (Homeindeksi < 4 – 5, paikallisesti, muuten < 1 – 2).
 | Ei vikoja tai vaurioita (1). Ei terveysriskiä. Uloimmissa osissa voi olla paikoin lievä kasvu (Homeindeksi < 1 – 2 paikoin)
Rakenteiden sisäosissa laaja homekasvu, lahoa tai mikrobien aiheuttamaa vauriota | Laaja (3). Laaja kosteus-, home- ja lattiasienivaurio, lisäksi mikrobeja ja muita eliöitä (mm. hyönteiset), terveysriski suuri. (Homeindeksi > 5 laajalti), laaja lahovaurio tai lattiasienikasvusto
 | Kohtalainen (2). Paikallinen kosteus-, home- ja lahovaurio, lievä haju tai oireilu. (Homeindeksi > 4 – 5 paikoin). Pieni terveysriski.
 | Ei vikoja tai vaurioita (1). Ei terveysriskiä. Uloimmissa osissa tai ulkopinnoissa voi olla mikrobeja Ei terveysriskiä.
Notes: Kosteusriskin vaativuusluokitus

## Slide 31: Ohjeellisia seurausten vakavuuden tunnusmerkkejä sovellettuna kosteushomevaurioon
1 Vähäiset | Epämukavuus, satunnaiset (ei joka viikko esiintyvät) ohimenevät ärsytysoireet
2 Haitalliset | Toistuvaa (joka viikko) viihtyvyyshaittaa, toistuvaa ärsytys- tai yleisoireilua (erit. yskä, kuumeilu), toistuvia infektiota (esim.poskiontelotulehdus)
3 Vakavat | Pysyvä sairaus, ammattitauti (esim. allerginen alveoliitti, astma, allerginen nuha, ODTS)

## Slide 32: Ohjeellisia tapahtuman todennäköisyyden tunnusmerkkejä sovellettuna kosteushomevaurioon
1 Epätodennäköinen | Ei todettua kosteus- ja homevauriota työtilassa Ei riskirakenteita rakennuksessa
2 Mahdollinen | Rakennuksessa on riskirakenteita Todetaan vuotojälkiä, ei mikrobikasvua ilma- eikä materiaalinäytteissä Korjattu kosteusvaurio
3 Todennäköinen | Näkyvä kosteushomevaurio sisäpinnalla Materiaali- tai ilmanäytteissä mikrobikasvua Todettu kosteushomevaurio muualla rakennuksessa, josta ilmayhteys

## Slide 33: Kosteus- ja mikrobivaurioihin liittyvän riskiarvioinnin avuksi moniammatillisen ryhmän käyttöön (sovellettuna BS8800 riskitaulukko)
 | Vähäiset Ei oireita tai satun-naista viiht.haittaa/ ärsytysoireilua | Haitalliset Toistuvaa ärsytysoireilua, infektioita, ODTS | Vakavat Pysyvä sairaus, ammattitauti
Epätodennäköinen Ei todettua kosteushomevauriota Ei riskirakenteita | 1. Merkityksetön Ei toimenpiteitä | 2. Vähäinen Seuranta | 3. Kohtalainen riski Toimenpiteet altisteiden selvittämiseksi ovat välttämättömiä
Mahdollinen Kosteusjälkiä (ei mikrobikasvua), riskirakenteita, korjattu kosteusvaurio | 2. Vähäinen Seuranta | 3. Kohtalainen Toimenpiteet riskin pienentämiseksi tarpeellisia | 4. Merkittävä riski Toimenpiteet altisteiden poistamiseksi käynnistettävä nopeasti
Todennäköinen Näkyvä vaurio sisäpinnalla, mikrobikasvua mat. tai poikkeavaa mikrobialtistetta todettu (ilma- tai pölynäyte), ilmayhteys vauriosta työskentelytilaan | 3. Kohtalainen Toimenpiteet riskin pienentämiseksi | 4. Merkittävä Toimenpiteet käynnistettävä nopeasti | 5. Sietämätön riski Välittömät toimenpiteet, työn keskeyttäminen, huoneen sulkeminen
Seuraukset
Todennäköisyys

## Slide 34: Laadukas sisäilma ja biologiset haitat
Laadukas sisäilma
ei aiheuta terveys- tai viihtyvyyshaittoja
eikä siis sisällä tavanomaista enemmän bioaerosoleja, joiden alkuperä voi olla
  ulkoilma, esim. siitepölyt ja sieni-itiöt
  rakennus, esim. kasviallergeenit
  käyttäjien vapaa-ajan ympäristöt, esim. eläinallergeenit
  rakennuksen kosteusvauriot, esim. homeet, sädesienet ja punkit

## Slide 35: Riskinarviointi asunnoissa

## Slide 36: Elin- ja työympäristön altisteisiin liittyvä kuolleisuus ja sairastuvuus vs. tautitaakka Suomessa
Asikainen ym., 2013, Ympäristö ja Terveys
TOP5 ennallaan!
Sijat 6-12 uusiksi
Notes: Tapausmäärä = eri altisteiden aiheuttama tapausmäärä sekä altistuneiden elinikäinen lisäriski, vähemmän vakavat terveysvasteet jätetty pois
Tautitaakka = ottaa huomioon terveysvasteen keston ja haittapainon, jolloin lopputulos kansanterveysvaikutusten kannalta vertailukelpoisia (DALY disability adjusted life year) – sairastumisen taakka, sairastumisesta, aikaisesta kuolemasta johtuvat menetetyt elinvuodet

## Slide 37: Kosteusvaurio – vähintään riski terveyshaitalle
Olosuhde, joka voi aiheuttaa terveyshaitan
Periaatteessa terveyshaitta tulee aina poistaa
Jos terveyshaittaa ei voida poistaa välittömästi on arvioitava tarvittavien toimenpiteiden kiireellisyys
  Käytön rajoittaminen
  Korjausten aloittaminen
  Ei ole vakiintuneita käytäntöjä kiireellisyyden ja vakavuuden arvioinnille

## Slide 38: Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät – hallittava kokonaisuus!
Lähtötilanne
Olemassa olevan tiedon kokoaminen
Katselmus
Epäpuhtauslähteiden havainnointi
Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus
Tutkimukset
Mahdolliset lisätutkimukset – ja mittaukset
Käyttäjän haastattelu

## Slide 39: Mahdolliset lisätutkimukset ja –mittaukset
Tulee perustua lähtötietojen ja katselmuksen perusteella tehtyyn tutkimussuunnitelmaan!
Rakennuksen tutkiminen (Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus opas, päivitettävänä)
Epäpuhtauslähteiden selvittämiseen tarvittavia analyysejä (esim. mikrobit, kemialliset epäpuhtaudet, kuidut)
Ilmanvaihdon ja painesuhteiden tarkempi selvitys
Fysikaalisten tekijöiden (esim. ilman lämpötila, kosteus, säteily) selvittäminen
Olosuhde- ja oirekyselyt käyttäjiltä
Tutkimuksissa tulee käyttää hyväksyttyjä ja standardoituja menetelmiä.

## Slide 40: Homevaurioiden tutkiminen
Perustuu ensisijaisesti rakennuksen tekniseen tutkimukseen (Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus opas, päivitettävänä)
  Rakenteiden toteutus
  Rakenteiden kunto
    Tarkistuslistat
    Rakenneavaukset, mikrobimääritykset
  Pintakosteuskartoitus
  Lyhyt- ja pitkäkestoiset mittaukset
  Kosteusmittaukset
  Rakenteiden tiiveys ja epäpuhtauksien kulkeutuminen
  Mahdolliset sisäilmaolosuhteiden ja epäpuhtauksien mittaukset

## Slide 41: Näytteet ovat osa kokonaisuutta!
Otetaan tarvittaessa
Pääasiassa materiaaleista otettuja näytteitä!
Ilmanäytteitä otetaan, jos
  rakennusteknisessä selvityksessä ei löydetä poikkeavia mikrobilähteitä, mutta tilojen käyttäjien oireilu viittaa poikkeavaan mikrobialtistumiseen
  halutaan osoittaa mikrobien kulkeutuminen tilasta toiseen
Ilmanäytteiden ongelmia
  Suuri ajallinen ja paikallinen vaihtelu → useista huoneista, useita kertoja
  Useita pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä - ns. normaalilähteet- ja toiminnat kontrolloitava
  Eivät paikallista vauriokohtaa!
  Yksittäiset alhaiset pitoisuudet eivät poissulje vaurion mahdollisuutta

## Slide 42: Vaurioiden/epäpuhtauslähteen vakavuuden arviointi
Ei ole olemassa yhtä yksittäistä mittausta/tutkimusta, joka kertoo vaurioiden vakavuuden tason
Tulee myös perustua kokonaisuuden arviointiin, jossa huomioidaan
  Vaurioiden/epäpuhtauslähteen esiintyminen, laajuus/vakavuus
  Altistumisen todennäköisyys
  Toteutuneet terveyshaitat (oireet ja sairaudet): huomioiminen haastavaa, koska yksittäisen asukkaan kokeman oireilun merkitystä on vaikea arvioida - herkkyys vaihtelee voimakkaasti
  Toimenpiteiden kiireellisyyden määrittelyssä merkittävää myös
    Altistumisen välttämisen mahdollisuudet ja siitä seuraavat olosuhteet
  Noudattaa samoja periaatteita, mitä kuvattu myöhemmin esitettävässä ”Toimintaohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen”

## Slide 43: Vaurioiden esiintyminen, laajuus / vakavuus
Onko toteutuneita kosteusvaurioita?
Onko kosteusvaurioille alttiita riskirakenteita, onko riskit toteutuneet?
Ovatko vauriot rajallisia, helposti korjattavia vai koskevat kokonaisia rakenneosia ja/tai laajoja alueita?
Ovatko kosteusvauriot johtaneet mikrobikasvustoon? Miten voimakasta/laajaa kasvustoa esiintyy?

## Slide 44: Altistumisen todennäköisyys ja määrä
Rakennuksessa on vaurio/epäpuhtauslähde, josta vapautuu hiukkasmaisia ja haihtuvia epäpuhtauksia
Vaurion/epäpuhtauslähteen sijainti ja laajuus vaikuttaa, esim.
  Tilat, joissa oleskellaan toistuvasti vs. joissa ei oleskella
  Pinnoilla, sisäpuolisissa vai ulkopuolisissa rakenteissa
  Ilmanvaihtokanavissa
Onko ilmayhteys vaurioituneisiin rakenteisiin tai tiloihin, muuhun epäpuhtauslähteeseen
Paine-erot
  Hallittavissa / ei hallittavissa
  Toistuva ja/tai merkittävä alipaineisuus
Mikrobialtistuminen havaittavissa ilmanäytteissä vahvistaa altistumisen todennäköisyyttä, mutta EI heikennä sitä, että altistumista ei tapahtuisi, jos vaurioita havaittu ja on olemassa altistumisreitti
  HUOM. ns. puhtaat ilmanäytteet EIVÄT poissulje altistumista!

## Slide 45: Toteutuneet terveyshaitat
Oireilu ja sairastavuus saavat erityisesti kosteus- ja homevaurioiden arvioinnissa usein erityisen painon
  Toistaiseksi ei tiedetä oireilun aiheuttajaa kosteus- ja homevauriorakennuksessa
Toisaalta ei myöskään selvää ”hometalosairautta”, eikä diagnostisia työkaluja osoittaa sairastumista
Sisäilmakyselyjä voidaan käyttää toteutuneiden oireiden ja sairastuvuuden arvioinnissa
  esim. TTL:n kyselyä ei suositella käytettäväksi, jos vastaajia < 20
  Asunnoissa voi ylittyä, jos ongelma koskettaa asunto-osakeyhtiötä
Yksittäisen asukkaan kokeman oireilun merkitystä on vaikea arvioida - herkkyys vaihtelee voimakkaasti

## Slide 46: Esimerkkejä haasteellisia tilanteista…
Terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta ei löydy, mutta ihmiset oireilevat - esimerkkejä tarkkailtavista seikoista:
  viestintä, huolen tunnistaminen, ilmapiiri, rakennuksen tutkimuksen taso
Oireet eivät lopu korjausten jälkeen
  Onko korjaukset olleet riittäviä?
  onko luottamus palautunut?
  Onko korjausten jälkeinen siivous ja irtaimiston puhdistus tehty kunnolla?
  http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/Documents/TTL_Ohje_siivoukseen_ja_irtaimiston_puhd_LR.PDF
  Koskeeko laajaa joukkoa, herkistyneitä?
Terveyshaittaa aiheuttava olosuhde ilmeinen, mutta oireilua ei juuri ole
  Voidaanko korjauksia lykätä resurssien puuttuessa –kuinka kauan?
  Viestintä tärkeää – asioiden salaaminen johtaa yleensä otsikoihin!
  Tilojen käytön rajoittaminen, ilmanpuhdistimien käyttö väliaikaisesti?

## Slide 47: Terveyshaitan ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyyden arviointi terveydensuojelussa
Terveydensuojeluviranomainen arvioi terveyshaitan ja tekee päätöksen sen poistamiseksi
Terveyshaitan arviointi perustuu suurelta osin altistumistietoihin, joita arvioidaan Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja –oppaan (2009) perusteella
  Asumisterveysopas tullaan päivittämään asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeksi vuoden 2016 aikana
  Koulujen sisäilman mikrobimittausten osalta ohjeita tarkennettu KTL:n oppaassa (KTL C2/2008 Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot)
Huomioidaan altistumisen todennäköisyys, kesto, altistumisen välttämisen ja poistamisen mahdollisuudet, niistä seuraavat olosuhteet sekä haitan kokonaisarviointi ja altistumisen merkitys henkilölle/oppilaalle

## Slide 48: Miksi mikrobiologisia näytteitä?
Niillä osoitetaan tai varmistetaan mikrobiologinen epäpuhtauslähde
  Mikrobikasvua pinnalla tai materiaalissa
  Epätavanomainen mikrobilähde
  Mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan jostain toisesta tilasta
Niitä käytetään apuna korjausalueen laajuuden määrittelyssä ja mahdollisesti rakenneosan kunnon määrittelyssä
Tunnistetaan tavanomaisesta poikkeavia mikrobipitoisuuksia ja lajistoa rakennusmateriaali-, pinta- ja ilmanäytteistä
  Ohjeistus ja tulkinta tällä hetkellä vain kasvatusmenetelmään perustuville elinkykyisille mikrobeille
  Testaus/validointi meneillään qPCR- (rakennusmateriaalit, ilma (asunnot)) ja Mycometer (rakennusmateriaalit, pinnat) menetelmille sekä laskeutuneen pölyn viljelylle (työpaikat)

## Slide 49: Näytteet eivät yksin riitä – ovat osa kokonaisuutta!
Pääasiassa materiaaleista otettuja näytteitä
Ilmanäytteitä otetaan, jos
  rakennusteknisessä selvityksessä ei löydetä poikkeavia mikrobilähteitä, mutta tilojen käyttäjien oireilu viittaa poikkeavaan mikrobialtistumiseen
  halutaan osoittaa mikrobien kulkeutuminen tilasta toiseen
Ilmanäytteiden ongelmia
  Suuri ajallinen ja paikallinen vaihtelu → useista huoneista, useita kertoja
  Useita pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä - ns. normaalilähteet- ja toiminnat kontrolloitava
  Eivät paikallista vauriokohtaa!
  Yksittäiset alhaiset pitoisuudet eivät poissulje vaurion mahdollisuutta

## Slide 50: Riskinarviointi työpaikoilla
TOIMINTAOHJE TYÖPAIKKOJEN SISÄILMASTO-ONGELMIEN SELVITTÄMISEEN
Ohjeeseen on koottu keskeiset toimintatavat sisäilmasto-ongelmien selvittämisessä työpaikoilla työsuojeluhenkilöstön, esimiehien, kiinteistöhallinnasta vastaavien ja sisäilma-asiantuntijoiden hyödynnettäväksi.
Lappalainen Sanna1, Reijula Kari1,2, Tähtinen Katja1, Latvala Jari1, Hongisto Valtteri1, Holopainen Rauno1, Kurttio Päivi3, Lahtinen Marjaana1, Rautiala Sirpa1, Tuomi Tapani1, Valtanen Arja1
1 Työterveyslaitos
2 Helsingin yliopisto
3 Säteilyturvakeskus
Työterveyslaitos
Helsinki 2016

## Slide 51: Keskeisiä määritelmiä 1/8
Altiste Mitattavissa tai arvioitavissa oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä.
Altistuminen Tila, jossa sisäympäristössä oleva tekijä (fysikaalinen, biologinen tai kemiallinen) joutuu kosketuksiin ihmisen kanssa. Em. tekijän hengittäminen, nieleminen, kosketus silmiin tai iholle ovat altistumista. Altistuminen ei tarkoita sairastumista, mutta voi johtaa siihen.
Altistumisolosuhteiden arvio Piirustuksiin, muihin asiakirjoihin (mm. korjaus- ja huoltohistoria), mittauksiin, tutkimuksiin tai muuhun havainnointiin perustuva kokonaisvaltainen rakennus- ja talotekninen sekä sisäilman laadun arvio niistä rakennukseen liittyvistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa altistumisen määrään, laatuun ja kestoon.

## Slide 52: Keskeisiä määritelmiä 2/8
Haitallinen altistuminen Esimerkiksi kosteus- ja mikrobivaurioituneessa rakennuksessa voidaan pitää haitallista altistumista todennäköisenä, kun rakennuksessa näkyy kosteus- ja homevaurioita sisäpinnoilla, mikrobikasvua todetaan materiaaleissa tai ympäröivissä rakenteissa ja tilat ovat selvästi alipaineisia ja vaurioituneesta tilasta tai rakenteesta on ilmayhteys työskentelytilaan ja tai poikkeavaa altistetta on todettu ilma- tai pölynäytteissä ja epäpuhtauslähde on tunnistettu.
Merkittävä kosteus- ja homevaurio Vähäistä laajempi rakenteellinen vika, jonka seurauksena haitallinen altistuminen kosteusvaurioituneista rakenteista ja materiaaleista vapautuville kemiallisille, fysikaalisille ja biologiselle (mm. mikrobiperäisille) epäpuhtauksille on todennäköistä. Korjaustarve voidaan arvioida kiireelliseksi altistumisen vähentämiseksi tai poistamiseksi.
Mikrobivaurio (rakennuksessa) Mikrobivaurio tarkoittaa bakteereiden, home- ja hiivasienten tai lahottajien haitallista esiintymistä rakennuksen pinnoilla tai rakenteissa.

## Slide 53: Keskeisiä määritelmiä 3/8
Sisäilmasto-ongelma
Tilojen käyttäjille haittaa aiheuttava sisäilmastoon liittyvä tekijä. Sisäilmasto-ongelma voi johtaa joissakin tapauksissa myös terveysvaaraan. Sisäilmasto-ongelmien syinä voi olla esimerkiksi kosteus- ja homevaurio, vesivahinko, rakennusmateriaaleista aiheutuva kemiallinen päästö, orgaaninen pöly, rakennusvirheestä tai toiminnasta aiheutuva vika tai virheellinen ylläpito.
Tilojen terveellisyys
Rakennuksessa ei ole terveyshaittaa tai vaaraa aiheuttavaa tekijää.

## Slide 54: Keskeisiä määritelmiä 4/8
Terveyshaitta
Terveyshaitalla tarkoitetaan terveydensuojelulaissa (TS-laki 1 §) ihmisessä olevaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä (TS-laki 27 §, osa pykälän tekstiä) .

## Slide 55: Keskeisiä määritelmiä 5/8
Terveysvaara (sairastumisen vaara)
Käsite tulee työturvallisuuslaista (TT-laki 8, 10 ja 11 §). Terveysvaara edellyttää tunnetun sairastumisen vaaraa aiheuttavan tekijän olemassaolon lisäksi sellaista altistumista tai kuormittumista, mikä on osoitettu riittäväksi aiheuttamaan sairastumisen. Työpaikan vaaratekijöiden terveydellisen merkityksen (sairastumisen vaaran) arviointiin työpaikalla tulee käyttää työterveyshuollon asiantuntijaa (10 §). Sairastumisen vaara on terveyshaitasta poiketen annosriippuvainen eikä se riipu toimintaympäristöstä. Terveydensuojelulaissa ei käytetä terveysvaaran käsitettä.

## Slide 56: Keskeisiä määritelmiä 6/8
Terveydellisen merkityksen arviointi
Käsite tulee työturvallisuuslaista (TT-laki 10 ja 11 §). Työpaikalla havaittujen tai epäiltyjen haitta- tai vaaratekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi tulee tehdä, jos tekijöitä ei voi poistaa. Terveydellisen merkityksen arviointiin on käytettävä työterveyshuollon asiantuntijoita ja ammattihenkilöitä siten kuin siitä säädetään työterveyshuoltolaissa. Työpaikan sisäilmasto-ongelmissa sisäilmasto-ongelmiin perehtynyt työterveyslääkäri tekee teknisten selvitysten tulosten ja työntekijöiden terveydellisten tietojen perusteella terveydellisen merkityksen arvioinnin. Työterveyslääkäri tekee yhteistyötä rakennusterveyteen perehtyneen asiantuntijan ja tarvittaessa viranomaisten kanssa.

## Slide 57: Keskeisiä määritelmiä 7/8
Toimenpideraja ja ohjearvo
Käsitteellä tarkoitetaan altisteen pitoisuutta, mittaustulosta tai ominaisuutta, joka on ilmoitettu mm. asumisterveysasetuksessa 2015. Toimenpiderajaa voidaan soveltaa, jolloin otetaan huomioon mm. altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto. Toimenpiderajan ylittäminen voi johtaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin haitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Toimenpiderajoja sovelletaan ohjearvoja täsmällisemmin. Sisäilman laadun suunnittelussa käytetään suunnittelun ohjearvoja.

## Slide 58: Keskeisiä määritelmiä 8/8
Viitearvo
Sisäilman laatua arvioitaessa viitearvolla tarkoitetaan yksittäisten tekijöiden (esim. kemialliset yhdisteet, fysikaaliset suureet, biologiset epäpuhtaudet) tutkimuksissa todettua (mitattua) määrää tai pitoisuutta sisäilmassa. Tarkastelu usein perustuu tutkimusaineiston tilastolliseen käsittelyyn. Viitearvo P50 kuvaa tavanomaista sisäilman laatutasoa ja viitearvo P90 kuvaa tasoa, jonka ylitys viittaa selvästi epätavanomaisen epäpuhtauslähteen olemassaoloon.

## Slide 59: Altistumisolosuhteiden arviointi 1/2
Altistumisolosuhteiden arviointi edellyttää sitä, että käytettävissä on riittävästi tietoa mm. rakennuksen kunnosta, rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta, käytetyistä materiaaleista, talotekniikasta ja niiden mahdollisista epäpuhtauslähteistä sekä ilmayhteydestä sisäilmaan ja sisäilman laadusta.
Altistumisolosuhteiden arvioinnin tekee yleensä johtava asiantuntija yhteistyössä ja konsultoiden kohteen eri selvitysten tekijöitä. Altistumisolosuhteiden arviointi tehdään teknisten (ml. sisäilmaston laatu) selvitysten tulosten perusteella.

## Slide 60: Altistumisolosuhteiden arviointi 2/2
Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu teknisen kokonaisuuden hallintaan, jossa otetaan huomioon rakennus- ja talotekniikan sekä rakennuksesta peräisin olevien epäpuhtauslähteiden vaikutus sisäilmaston laatuun.
Rakenteissa, pintamateriaaleissa ja talotekniikassa voi olla poikkeavia sisäympäristön epäpuhtauslähteitä.
Altistumisolosuhteiden arvioinnissa tulee huomioida mm. päästölähteiden laajuus, voimakkuus, sijainti (esim. pintamateriaali) ja ilmayhteys sisäilmaan sekä muut epäpuhtauksien leviämiseen vaikuttavat tekijät kuten ilmanvaihto, paine-erot, mahdollisesti toiminta tiloissa ja ulkoilmaolosuhteet (esim. tuuli, hiukkaslähteet).

## Slide 61: Rakenteessa olevien mikrobivaurioiden laajuuden arvioinnin kriteereitä
1. Rakenteessa ei ole mikrobivaurioita
Rakennuksessa ei ole mikrobivaurioituneita rakenteita tai rakenteissa on esiintynyt paikallisia kosteusvaurioita, mutta rakenteet on korjattu ennen kuin mikrobikasvu on alkanut, esim. akuutti vesivuoto.
2. Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita
Rakennuksessa on yksittäisiä rakenteita, joissa on todettu mikrobivaurioita. Mikrobivaurioitunutta rakenneratkaisua ei esiinny laaja-alaisesti ja korjaukset ovat helposti rajattavissa (alle 1 m2).
3. Rakenteessa on laajoja mikrobivaurioita
Rakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita ja rakenteiden korjauslaajuus on merkittävä ja koskee koko rakennusosaa tai suurta osaa siitä (esim. alapohjarakenne).
4. Rakennuksessa on useita mikrobivaurioituneita rakenteita ja korjauslaajuus on merkittävä useassa rakennusosassa
Rakennuksessa on useita eri rakenteita, joissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita, ja rakenteiden korjauslaajuus koskee useita eri rakennusosia (esim. julkisivu, alapohja).

## Slide 62: Arviointikriteereitä epäpuhtauslähteen ja sisäilman välisestä ilmavuotoreiteistä sekä rakennuksen paine-eroista
1. Ei ilmavuotoreittejä epäpuhtauslähteistä sisäilmaan
Rakennuksen paine-erot ovat hallinnassa ympäröiviin tiloihin ja ulkoilmaan nähden. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on hyvä.*
2. Yksittäisiä/vähäisiä ilmavuotoreittejä rakenteiden tai ympäröivien tilojen kautta sisäilmaan
Ilmanvaihtojärjestelmällä pystytään hallitsemaan tilojen paine-eroja ympäröiviin tiloihin ja ulkoilmaan nähden. Paine-erot eivät muutu merkittävästi tilojen käyttöajan ulkopuolella. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on lievästi riskialtis.*
3. Ilmavuotoreitit rakenteissa tai epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä
Rakennuksen paine-erot eivät ole hallinnassa, ja tilat ovat ajoittain alipaineisia ympäröiviin tiloihin tai ulkoilmaan nähden. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on riskialtis.*
4. Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja tilat ovat merkittävästi alipaineisia tai rakenteen ilmanpitävyys on erittäin riskialtis
Tilat ovat merkittävästi alipaineisia ympäröiviin tiloihin tai ulkoilmaan nähden yhtäjaksoisia aikoja tilojen käytön aikana ja/tai käyttöajan ulkopuolella. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on erittäin riskialtis.*

## Slide 63: Arviointikriteereitä ilmanvaihtojärjestelmän vaikutuksesta sisäilmaston laatuun
Oikein mitoitettu ja toimiva ilmanvaihtojärjestelmä edistää hyvää sisäilmaston laatua | Huonokuntoinen, toimimaton tai väärin mitoitettu ilmanvaihtojärjestelmä voi heikentää sisäilmaston laatua
Ilmavirrat vastaavat rakentamismääräyskokoelma D2:ssa annettuja ohjearvoja tilojen käyttötarkoitukselle. Ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole sisäilman epäpuhtauslähteitä. Ilmanvaihtokoneiston tuloilman suodatustaso vastaa rakentamismääräyskokoelman D2 ohjeita. Ilmanvaihtojärjestelmän toimintakunto on hyvä, ja järjestelmää huolletaan säännöllisesti. | Ilmavirrat eivät vastaa rakentamismääräyskokoelman D2:ssa annettuja ohjearvoja tilojen käyttötarkoitukselle. Ilmanvaihtojärjestelmässä on mineraalivillakuitulähteitä, joista voi irrota kuituja sisäilmaan. Ilmanvaihtokanavistossa on käytetty asbestia sisältäviä materiaaleja ja tuloilmakanavan pinnoilla ja/tai työ- ja tai oleskelutilojen pinnoilla on todettu asbestikuituja. Järjestelmässä on todettu mikrobilähteitä tai järjestelmän huolto on puutteellista ja se on erittäin likainen.

## Slide 64: Sisäilman epäpuhtauksille altistumisen todennäköisyys 1/4
Haitallinen altistumisolosuhde epätodennäköinen
Rakennuksessa ei ole todettu mikrobivaurioituneita rakenteita.
Epäpuhtauslähteistä ei ole ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutiloihin.
Tilan akustiikkamateriaaleissa tai ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole mineraalivillakuitulähteitä, joista voi irrota kuituja sisäilmaan.
Käytössä olevat rakennusmateriaalit ja kalusteet ovat M1-luokiteltuja.
Sisäilman laatu vastaa tilan käyttötarkoitukselle asetettuja viite- ja ohjearvoja.

## Slide 65: Sisäilman epäpuhtauksille altistumisen todennäköisyys 2/4
Haitallinen altistumisolosuhde mahdollinen
Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita, vauriokorjaukset ovat alle 1 m2.
Epäpuhtauslähteistä on todettu ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilojen sisäilmaan.
Tiloissa ja tai ilmanvaihtojärjestelmässä on mineraalivillakuitulähteitä, joista voi irrota kuituja sisäilmaan.
Betonilattiarakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu paikallisia pinnoitevaurioita (emissiopäästöt).
Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät.

## Slide 66: Sisäilman epäpuhtauksille altistumisen todennäköisyys 3/4
Haitallinen altistumisolosuhde todennäköinen
Rakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita, korjauslaajuus on merkittävä ja se koskee koko rakennusosaa tai suurta osaa siitä (esim. alapohjarakenne).
Vaurioituneista rakenteista tai epäpuhtaammasta tilasta on säännöllisiä ja useita ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilan sisäilmaan.
Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät ja sisäilman epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.
Betonilattiarakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu laajoja pinnoitevaurioita (emissiopäästöt).
Rakenteessa on käytetty kreosoottia, epäpuhtauslähteestä on ilmayhteys sisäilmaan ja työ- tai oleskelutilojen sisäilmassa on kreosoottiin viittaava haju.
Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt ohjearvot ja säteilyasetuksen toimenpiderajan.

## Slide 67: Sisäilman epäpuhtauksille altistumisen todennäköisyys 4/4
Haitallinen altistumisolosuhde erittäin todennäköinen
Rakennuksessa on useita eri rakenteita, joissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita ja rakenteiden korjauslaajuus on merkittävä useassa rakennusosassa (esim. julkisivu, alapohja).
Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja niitä on useita. Tilat ovat merkittävästi alipaineisia tai rakenteen ilmanpitävyys on erittäin riskialtis.
Sisäilman laatu ei täytä rakentamismääräyskokoelma D2:n vähimmäisvaatimuksia.
Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät ja sisäilman epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.
Rakenteessa on todettu kreosoottia ja siitä on ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi sisäilmassa on todettu viitearvoja suurempia pitoisuuksia PAH-yhdisteitä.
Tilojen pölynäytteissä on todettu asbestikuituja, ja tiloissa on todettu asbestikuitulähteitä.
Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt ohjearvot ja säteilyasetuksen toimenpiderajan.

## Slide 68: Terveydellisen merkityksen arviointi 1/2
Tarkemmat tiedot käyttäjien kokemasta terveyshaitasta ja heidän terveydentilastaan tarvitaan silloin, kun kohteessa raportoidaan terveyteen liittyvää huolta, oireilua tai sairastelua. Rakennuksen kuntotutkimusten tulosten ja tilojen käyttäjien kokeman terveyshaitan ja terveydellisen tilanteen tietojen pohjalta voidaan arvioida olosuhteiden terveydellistä merkitystä ja tehdään päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä ja niiden kiireellisyydestä. Tietojen rinnakkainen vertailu voi johtaa myös siihen, että selvityksiä on tarpeen jatkaa joiltakin osin.
Sisäilmasto-ongelman terveydellisen merkityksen arvioinnin tekee sisäilmasto-ongelmiin perehtynyt työterveyslääkäri (tarvittaessa konsultoiden asiantuntijoita, jotka ovat arvioineet altistumisolosuhteet).

## Slide 69: Terveydellisen merkityksen arviointi 2/2
Työterveyshuollon tehtävä on luotettavalla ja yleisesti hyväksyttävillä toimintatavoilla selvittää ja arvioida:
käyttäjien kokemaa terveyshaittaa ryhmätasolla (huomioitava mm. toimintaympäristö ja tilojen käyttötarkoitus)
käyttäjien terveydentilaa ryhmä- ja yksilötasolla (huomioitava myös muut terveydentilaan vaikuttavat tekijät)
työterveyshuollon keinoin ja menetelmin käyttäjien kokemaa huolta, psykososiaalista kuormitusta ja luottamusta sekä muita sisäilmasto-ongelman ja sen ratkaisemisen kannalta tärkeitä ryhmä- ja yksilötason tekijöitä
edellä kuvattujen terveydentilaa koskevien tietojen yhteyttä ja merkitystä suhteessa altistumisolosuhdetietoihin.
Terveyshaitan arviointi työterveyshuollossa tapahtuu moniammatillisesti työterveyslääkärin johdolla.