## Slide 1: Sisäilman kemialliset epäpuhtaudet
Opetusmateriaali sisäilma-asioita opiskelevien ammattilaisten käyttöön Osa 4/9

## Slide 2: Saatteeksi opetusmateriaalin käyttöön
Opetusmateriaali sisältää yleistä tietoa sisäilmaston epäpuhtauksista, ilmanvaihtojärjestelmän vaikutuksesta sisäilmaston laatuun, sisäilmastoselvityksen vaiheista, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnista sekä riskiviestinnästä ja koetun sisäympäristön arvioimisesta. Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita (rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kuntotutkijat, korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat). Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää kokonaisuutena tai yksittäisinä aihealueina. Jos materiaalista käytetään yksittäisiä sivuja tai taulukoita, on materiaalin alkuperäinen lähde aina ilmoitettava.
Epäpuhtauslähteitä käsittelevissä osissa käsitellään epäpuhtauksien eri lähteitä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimustulosten tulkintaan liittyviä ohje-, viite- ja toimenpidearvoja. Käsiteltäviä epäpuhtauksia ovat mikrobit, kemialliset epäpuhtaudet, villakuidut ja asbesti. Sisäilmaston olosuhteita käsittelevässä osiossa käydään lävitse sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden, radonin ja melun mittausmenetelmiä ja mittaustulosten tulkintaohjeita sekä toimenpidearvoja. Lisäksi osiossa käsitellään suhteellisen kosteuden mittaamista rakenteista eri menetelmillä. Ilmanvaihtoon liittyvässä osiossa käsitellään eri ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteita sekä niiden vaikutusta sisäilmaston laatuun. Osiossa käsitellään ilmanvaihtojärjestelmien yleisimpiä epäpuhtauslähteitä, ilmanvaihtoon liittyviä määräyksiä ja suosituksia sekä ohjeita ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden hallintaan. Opetusmateriaalissa käsitellään sisäilmastoselvityksen eri vaiheita, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnin haasteita ja menetelmiä sekä koetun sisäympäristön merkitystä sisäilmasto-ongelmaan ja sen selvittämiseen. Sisäilmastoselvityksen vaiheita käsittelevässä osiossa käsitellään lyhyesti myös riskiviestinnän haasteita ja merkitystä selvitysprosessissa.
Opetusmateriaali on tehty Savonia ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opintoihin liittyvänä projektityönä, josta se on täydennetty kosteus- ja hometalkoiden käyttöön opetusmateriaaliksi. Opetusmateriaalin on tehnyt Veli-Matti Pietarinen ja projektityötä ovat ohjanneet Savonia ammattikorkeakoululta Helmi Kokotti, Markku Rusi ja Pasi Haataja.
Aineiston sisältöä saa muokata vain tekijän luvalla. Opetusmateriaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista toivotaan palautetta suoraan tekijälle osoitteeseen vmpietarinen@hotmail.com tai kosteus- ja hometalkoiden osoitteeseen hometalkoot.ym@ymparisto.fi. Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityksen yhteydessä.
  Lisätietoa / palautteet:
  Veli-Matti Pietarinen
  vmpietarinen@hotmail.com

## Slide 3: Sisällysluettelo:
Sisäilmaston ohje- ja toimenpidearvot
  Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti
  Yleistä lainsäädännöstä
  Rakentamismääräyskokoelma D2
  Asumisterveysasetus
  Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet, Valvira
  Sisäilmastoluokitus 2008
  Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen (TTL)
  Kosteus- ja homevauriot - ratkaisuja työpaikoille, (TTL)
  Toimiston sisäilman tutkiminen (TTL)
  Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot (KTL)
  Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet
  Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen (RIL)
  Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus -opas
  Fysikaaliset olosuhteet
  Lämpöviihtyvyys
  Sisäilman lämpötila
  Lämpötilaindeksi
  Sisäilman kosteus
  Rakennekosteus
  Rakennuksen ilmatiiveys
  Vuotoilmareittien mittausmenetelmät
  Radon
  Radontorjunta
  Melu
  Mikrobit
  Käsitteitä
  Rakennuksen kosteuslähteet ja kosteuden siirtyminen rakenteissa
  Rakenteiden mikrobivaurioriskin arviointi
  Ilmayhteys rakenteen mikrobivauriosta sisäilmaan
  Yleistä mikrobeista
  Mikrobien kasvuolosuhteet
  Mikrobilajit
  Mikrobien kasvu eri rakennusmateriaaleissa
  Mikrobien tuottamat toksiinit
  Mikrobinäytteiden ottaminen ja tulosten tulkinta
  Mikrobien analyysimenetelmät
  Altistumisen arviointi mikrobiepäpuhtauksille
  Kemialliset epäpuhtaudet
  Kemialliset epäpuhtaudet, yleistä
  Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  FLEC-mittaus
  BULK-näyte
  Betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointi
  Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi
  Ammoniakki
  Formaldehydi
  Polysykliset aromaattiset hiilivedyt
  Nikotiini

## Slide 4: Sisällysluettelo:
  Mineraalivillakuidut ja asbesti
  Mineraalivillakuidut
  Mineraalivillakuidut ilmavaihtojärjestelmässä
  Mineraalivillakuidut työtiloissa
  Ohje- ja toimenpidearvot
  Asbesti rakennuksessa
  Asbestin aiheuttamat sairaudet
  Asbesti, näytteenotto
  Asbestin poistaminen rakennuksesta
  Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
  Ilmanvaihto ja sisäilmasto
  Ilmanvaihtojärjestelmät
  Ilmanvaihtoon liittyvät ohjeet ja määräykset
  Ilmamäärät ja ilmanvaihdon riittävyys
  Tuloilman suodatus
  Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja puhdistaminen
  Ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden lähteet
  Palautus- ja siirtoilma
  Ulkoilma- ja jäteilmalaitteiden sijoittaminen
  Mineraalivillakuidut ilmanvaihtojärjestelmässä
  Paine-erot rakennuksessa
  Ilmanjako
  Jäähdytyspalkit ja puhallinkonvektorit
  Koettu sisäympäristö ja sisäilmastokysely
  Koettu sisäympäristö
  Sisäilmastokysely
  MM40-Örebro -kysely
  Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely
  Koulujen sisäilmastokysely
  Sisäilmastoselvitys
  Sisäilmastoselvityksen vaiheet
  Taustatiedot kohteesta
  Arviointikäynti
  Jatkotutkimukset
  Johtopäätökset
  Sisäilmastoselvitys ja viestintä
  Sisäilmaongelman ratkaiseminen asunto-osakeyhtiössä
  Altistumisen arviointi
  Käsitteet
  Lainsäädäntö
  Sisäilmasto-ongelmien vaikutus tilojen käyttäjien terveyteen
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  BS8800 - riskinarviointistandardi
  Kosteusvauriotyöryhmän muistio, STM 2009:18
  Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille (TTL)
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  Altistumisen arvioinnista terveydellisen merkityksen arviointiin

## Slide 5: Kemialliset epäpuhtaudet, yleistä

## Slide 6: Sisäilman kemiallisten epäpuhtauksien lähteet:
Rakennusmateriaalit:
  Ammoniakki ja amiinit
  Formaldehydit
  Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
  Polysykliset aromaattiset hiilivedet (PAH)
Liikenne
  Typen oksidit, nitraatti ja nitriitti
  Hiilidioksidi
Teollisuus
  Typen oksidit, nitraatti, nitriitti → typpihappotehtaat, voimalaitokset, fossiilisten polttoaineiden palaminen
  Rikkidioksidi → energian tuotanto
  Hiilidioksidi
Ihmisen oma toiminta
  Ammoniakki ja amiinit → eritteet
  Haihtuvat orgaaniset yhdisteet → hygienia tuotteet
  Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi

## Slide 7: Sisäilman laadun hallinta VTT Publications 540

## Slide 8
Yhdisteryhmä | Mahdolliset päästölähteet
Aromaattiset hiilivedyt | Maalit, lakat, puhdistusaineet, tulostimet ja tietokoneet, pakokaasut, seinäpinnoitteet, tupakointi, vesieristeet
Alkoholit | Muovimatot, PVC-matot, liimat, puun uuteaineet, puhdistusaineet, maalit, kosmetiikka, kopio- ja tietokoneet
Alifaattiset hiilivedyt | Liimat, bensiini, pakokaasut, polyuretaani, linoleum, kopiokoneet, kosmetiikkatuotteet, tietokoneet
Aldehydit | Puutuotteet, lastulevy, tapetit, lattiavahat, linoleum- PVC-matot, tupakointi, mineraalivilla
Glykolit / glykolieetterit | Maalit, liuotinpesuaineet, kittausaineet, lattiavahat, pehmitinaineet, PVC-matot, korkkimatto
Terpeenit | Puu- ja puupohjaiset materiaalit, maalit, hajusteet, siivousaineet, kosmetiikka
Piiyhdisteet | Kosmetiikkatuotteet, tiivistemassat, siivousaineet, laastit, kosteuseristeet
Orgaaniset hapot | Linoleum, hartsit, puun uuteaineet, lastulevy, mäntylauta, alkydimaalit
Esterit | Muovit, kuidut, maalit, lakat, liimat, kosmetiikkatuotteet, kittausaineet
Ketonit | Liuottimet, puun uuteaineet, hartsit, liimat, kuitulevyt

## Slide 9: Kosteudelle alttiiden materiaalien arvioituja raja-arvokosteuksia, materiaalivaurioita ja -emissioita
Materiaali | RH (%) | Vaurio / emissio
Kaseiinipitoiset tasoitteet | 75 - 85 | Käymisreaktiot, hydrolyysi / ammoniakki, amiinit, rikkiyhdisteet ja alkoholit
PVC-matot ja kosteiden tilojen PVC-tapetit | >95 | Värjäytyminen, hajoamisreaktiot, 2-etyyli-1-heksanoli, sekä muut hydrolyysi- ja hapettumistuotteet kuten muut alkoholit, aldehydit, ketonit ja hapot
Vesiohenteiset liimat | > 85 – 95 | Saippuoituminen/materiaalikohtaiset hydrolyysi- ja hapettumistuotteet, kuten alkoholit, aldehydit, ketonit ja hapot
Ureaformaldehydipohjaiset hartsit lastulevyissä, lakoissa, eristeiden sideaineissa ja tekstiilien käsittelyaineissa | > 60 – 70 | Hydrolyysi / formaldehydi
Muovimassat, injektiohartsit, maalit | Materiaali kohtainen | Kovettumisen estyminen / monomeeriemissio
Useimmat materiaalit homehtuvat Puuperäiset materiaalit lahoavat | 75 – 95 > 90 | Bioaerosolit, MVOC

## Slide 10: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

## Slide 11: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
VOC-yhdisteet koostuvat useista erilaisista orgaanisten yhdisteiden kemiallisista ryhmistä
  Matala kiehumispiste → emittoituu sisäilmaan
  VOC (kiehumispiste = 50 – 260 C)
  VVOC(kiehumispiste = 0 – 50 C)
Pitoisuuksia kohottavat
  Ilmanvaihtojärjestelmä
  Materiaalit
  Ihmisen toiminta → tupakointi, siivous, liikenne
  Otsoni → kopiokoneet, lasertulostimet
  Korkea ilmankosteus, kosteusvauriot
Pitoisuuksia laskevat
  Ilmanvaihtojärjestelmä
  Vähäpäästöiset materiaalit (M-luokat)
  Matala ilmankosteus (RH 25 – 40 %)

## Slide 12: MVOC-Yhdisteet
MVOC-yhdisteet eivät ole spesifisiä mikrobeille, samoja yhdisteitä vapautuu myös kosteista rakennusmateriaaleista
Tällä hetkellä MVOC:ien mittauksella ei katsota saatavan luotettavaa tietoa mikrobivaurioiden olemassaolosta
MVOC-yhdisteiden ei ole todettu aiheuttavan terveysvaikutuksia sisäilmasta mitatuissa pitoisuuksissa

## Slide 13: Haituvat orgaaniset yhdisteet
VOC-yhdisteiden aiheuttamat ärsytysoireet:
  hengitysteiden ja silmien ärsytysoireet
  väsymys
  päänsärkyä
  keskittymiskyvyn alentuminen
Osa VOC-yhdisteistä luokiteltu astmaa aiheuttaviksi yhdisteiksi
  TXIB (Husman ym., 2002)
      Muovimateriaalit, muovimaton hajoaminen kosteuden vaikutuksesta
Osa VOC-yhdisteistä on karsinogeenisia
  polyaromaattiset ja aromaattiset hiilivedyt (PAH)
      Kreosootti, bitumi → kosteuseristeet
  polysykliset bifenyylit (PCB) → tasoiteet, betonin lujiteaineet
  styreeni → polyesterihartsia sisältävät rakennusmateriaalit
      Lattiapinnoitteet, kumimatot, kylmäkalusteet

## Slide 14: VOC - näytteenotto
Tulosten tulkinta haasteellista
  Useita lähteitä normaalissa työ- ja asumisympäristössä
  Pitoisuuksiin vaikuttaa tilojen käyttötarkoitus, ilmanvaihto, käytetyt sisustus- ja rakennusmateriaalit, kemikaalit, sisäilman olosuhteet yms.
  Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että vain noin puolet asuntojen VOCpäästöistä aiheutuu rakennusmateriaaleista, toinen puoli aiheutuu mm. huonekaluista, tekstiileistä, puhdistusaineista, kosmetiikasta sekä asukkaiden ja kotieläinten aineenvaihdunnasta
  Pelkkä VOC-mittaus on yksinään riittämätön keino selvittää sisäilmaongelmia

## Slide 15: VOC - näytteenotto
Ilmanäyte
Tenax TA – putki
Virtaus 100 ml/min
Näytetilavuus noin 10 l
Mittausaika 1,5 h
Yksikkö µg/m3
Standardi ISO 16000-6
Mittaus
Ei ikkunatuuletusta 12h
Mittauspiste ei saa sijaita tulo- tai poistoilmavirran kohdalla
Huomioitava tiloissa olevat VOC-lähteet
Kuvat: Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos

## Slide 16
Ilmanäyte on otettava oleskeluvyöhykkeeltä tilan tai huoneen keskialueelta, noin 1,1 metrin korkeudelta
Näyte otetaan sellaisesta huoneesta tai oleskelutilasta, joka parhaiten edustaa tutkittavan kemiallisen yhdisteen esiintymistä.
Ilmanvaihdon on näytteenottotilassa vastattava altistumisen kannalta tavanomaista tilannetta.
Ikkunat, ulko-ovet ja tuuletusluukut on pidettävä kiinni näytteen keräyksen aikana
Mittausaika on kunkin kemiallisen aineen mittausmenetelmässä ilmoitettu näytteen keräysaika
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus, 2015

## Slide 17: Sisäilman ohjearvoja VOC-pitoisuuksille
Rakentamismääräyskokoelma D2, 2012
Yksittäisen yhdisteen pitoisuus sisäilmassa harvoin 1/10 HTP-arvosta
Jos sisäilmassa useita haitallisiksi tunnettuja yhdisteitä:
Ci = mitattu yhden yhdisteen pitoisuus
HTPi = mitatun yhdisteen haitalliseksi tunnettu pitoisuus (HTP)

## Slide 18: VOC-tulosten tulkinta Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa 3, Valvira
Sisäilmanäytteiden tulosten arvioinnissa tulee ottaa huomioon kummalla menetelmällä (FID) tai (MSD) näytteet on analysoitu sekä myös mihin adsorbenttiin ilmanäyte on kerätty
  ISO 16000- 6 standardissa käytetään Tenax TA -adsorbenttia
Asetuksen toimenpiderajat on ilmoitettu tolueenivasteena (FID) Jos laboratorio on analysoinut yhdisteen sen omalla vasteella, niin laboratorion tulee muuntaa saatu tulos tolueenivasteeksiTällöin näytteiden tuloksia voidaan verrata asetuksen toimenpiderajoihin

## Slide 19
Sisäilman TVOC-pitoisuus ei sää ylittää 400 µg/m3
Lähde selvitettävä
Yksittäisten VOC-yhdisteiden sisäilmapitoisuudet ≥ 50µg/m3
Lähde selvitettävä
Muovimattorakenteiden indikaattoriyhdisteet ≥ 10 µg/m3
Muovimaton kunto selvitettävä
  2-etyyli-1-heksanoli
  TXIB (2,2,4-trimetyyli-1,3 pentaalidiolidi-isobutyraatti)
Sisäilman styreenipitoisuuden toimenpideraja on 40 μg/m³
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus, 2015

## Slide 20: Sisäilman viitearvot toimistoympäristössä
Mitattu altiste | Viitearvo (µg/m3)*
Aromaattiset hiilivedyt | >5
Alkoholit (1-butanoli, 2-etyyli-1-heksanoli) | >5
Alifaattiset hiilivedyt | >5
Aldehydit | >5
Glykolit / glykolieetterit | >5
Terpeenit eli isoprenoidit | >10
Pii-yhdisteet | >5
Esterit (TXIB) | >10
Orgaaniset hapot | >10
Ketonit | >5
TVOC | >250
Naftaleeni | >5
Ammoniakki | >25
Formaldehydi | >15
  * Viitearvo P90 (90 persentiili) kuvaa tasoa, jonka ylitys viittaa selvästi poikkeavaan epäpuhtauslähteen olemassaoloon rakennuksessa.

## Slide 21: VTT:n vertailuarvot asuinrakennusten uudiskohteiden sisäilman VOC-pitoisuuksille
Yhdiste / yhdisteryhmä | Normaali arvo (µg/m3) |  | Poikkeava arvo (µg/m3) | 
Rakennuksen ikä | 6 kk | 12 kk | 6 kk | 12 kk
Arom. hiilivedyt | 50 | 30 | 80 | 40
Alif. hiilivedyt | 25 | 25 | 35 | 35
Sykloalkaanit | 5 | 10 | 10 | 15
Alkoholit | 25 | 35 | 35 | 50
Aldehydit | 35 | 35 | 50 | 50
Ketonit | 5 | 10 | 10 | 15
Esterit | 15 | 25 | 20 | 20
Glykolit / Glykolieetterit | 25 | 25 | 45 | 35
Terpeenit | 70 | 70 | 110 | 110
Hapot | 5 | 10 | 10 | 20
TVOC | 270 | 270 | 400 | 400
Formaldehydi | 25 | 30 | 30 | 40
Ammoniakki | 45 | 45 | 60 | 60

## Slide 22: FLEC-mittaus

## Slide 23: FLEC-mittaus
Näytteenotto
Standardi ISO 1600-01
  Laboratorio-olosuhteet
    RH = 50 %
    LT 23 °C
Kenttämittaus
NT Build 484-ohje, Työterveyslaitos
Tiloissa vallitseva RH ja LT
Yksikkö µg/m2h
Menetelmän edut:
Materiaalia rikkomaton menetelmä
Kuvaa materiaalin pinnan emissiota
VTT:n vertailuarvot (Järnström, 2007)
  Vertailuarvot standardin ISO 16001-01 mukaisesti mitattuna
Kuva: Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos

## Slide 24: FLEC-mittaus
Ennen mittausta puhdistus 96 % etanolilla
  Ei denaturoitua
  Puhdistusta ei saa tehdä tutkittavissa tiloissa
Stabilisointi
  Emissio vapaan alustan päällä
  Sisääntuloaukkoon absorptioputki puhdistamaan kammiota
  Johdetaan ilmaa pumppaamalla
    Laite tiiviisti kiinni alustassa, ulostuloilma ≥ 95 % tuloilmasta
    Huuhtelu 30 – 60 min
0-näyte / taustamittaus
  Emissiovapaan alustan päällä
  Sisääntuloaukkoon puhdas absorptioputki
  Rinnakkaiset näytteenottoputket
  Näytetilavuus 0,5 – 2 l
2. Stabilisointi
3. 0- näyte

## Slide 25: FLEC-mittaus
Emissionäytteenotto
  Tutkittavan pinnan puhdistus nukattomalla liinalla
  Vaihdetaan puhdistusputki, tarkistetaan tiiveys, tuuletus 30 – 60 min
  Näytteenotto, tilavuus 0,5 – 2 l
  Ulostulovirtaus 20 % sisääntulovirtauksesta
Näytteen toistaminen
  Mittaus aina puhtaammasta materiaalista likaisempaan
  Kammion huuhtelu 10 min näytteenoton jälkeen
  Tuuletus 30 – 60 min…
Puhdistusputki
ulostulovirtaus
Näyteputket x 2

## Slide 26: Lattian muovipäällysteiden FLEC-näytteiden vertailuarvoja 12 kk vanhassa rakennuksessa
ISO 1600-01 standardin mukaisesti mitatut pintaemissiot 12 kk vanhassa rakennuksessa (Järnström H., 2007)
Mitattu Yhdiste | Viitearvo (µg/m2h) | 
 | Normaali tulos | Poikkeava tulos
Aromaattiset hiilivedyt | 25 | 65
Alkoholit | 15 | 25
Alifaattiset hiilivedyt | 20 | 40
Aldehydit | 15 | 25
Glykolit / glykolieetterit | 25 | 50
Terpeenit eli isoprenoidit | <5 | 5
Pii-yhdisteet | <5 | 5
Orgaaniset hapot | 10 | 15
Esterit | 15 | 30
Ketonit | 10 | 20
TVOC | 120 | 170
Ammoniakki | 15 | 25
Formaldehydi | 5 | 10

## Slide 27: Materiaaliemissioiden ohjearvot (FLEC)
Referenssiemissio g/m2h | PVC-lattia | Parkettilattia | Kattorakenne (tasoite) | Maalattu seinä
< 5 -10 | Sykloalkaanit, terpeenit, formaldehydit | Kaikki VOC-ryhmät, formaldehydit, ammoniakki | Sykloalkaanit, ketonit | Hapot, alkoholit, aromaattiset yhdisteet, sykloalkaanit, esterit, ketonit, terpeenit
< 15 – 30 | Hapot, alkoholit, aldehydit, esterit, ketonit, ammoniakki |  | Hapot, aromaattiset yhdisteet, esterit, glykolit, glykolieetterit | Alifaattiset yhdisteet, glykolit, glykolieetterit, ammoniakki, formaldehydi
< 35 – 50 | Alifaattiset yhdisteet, glykolit, glykolieetterit | TVOC | Alkoholit, aldehydit, alifaattiset yhdisteet, terpeenit, formaldehydit | TVOC
< 65 – 70 | Aromaattiset yhdisteet |  | Ammoniakki | 
< 170 - 230 | TVOC |  | TVOC | 
Taulukko: VOC-ryhmäkohtaiset materiaaliemissiot lattia-, katto- ja seinärakenteille.

## Slide 28: Lattiapinnoitteen alapuolisen betonin VOC-yhdisteet
Mittaus aikaisintaan 3 vrk. pinnoitteen ja liiman poistamisesta
FLEC-mittaus
Tulokseen vaikuttavat liiman, tasoitteen ja maton ominaisuudet
Tulosten tulkinnassa huomioidaan tuotetiedot
Tarvitaan korjausten suunnitteluvaiheen tueksi
Vaaditaanko toimenpiteitä betonirakenteen osalta?
  Riittävä tuuletusaika?
  Betonirakenteen lämmitys ja tuuletus?
  Kapselointi?
Voidaan käyttää korjausten onnistumisen arvioinnissa ja seurannassa

## Slide 29: BULK-näyte

## Slide 30: BULK-materiaalinäyte
    Materiaalinäytteen kaikilta pinnoilta emittoituvat yhdisteet
    Tulokset eivät ole vertailukelpoisia FLEC-näytteen kanssa
    Näytteissä mukana myös mattoliimoja, tasoitetta, betonia
      Huonosti toistettava menetelmä
    FLEC-näyte ensisijainen näytteenottomenetelmä muovimatto-ongelman ratkaisussa
Näytteenotto
  100 x 100 mm pinnoitepala
  Kääritään alumiinifolioon
  Nopea menetelmä
  Samalla voidaan havainnoida maton alapuolella vallitsevia olosuhteita aistinvaraisesti

## Slide 31: BULK-materiaalinäyte,tulosten tulkinta
Materiaali | TVOC (µg/m³g) | 2-Etyyli-1- heksanoli (µg/m³g) | C9- alkoholit (µg/m³g) | Propaani- happo (µg/m³g) | Perusteet
PVC, jossa pehmittimenä DEHP | 200 | 70 |  |  | Vastaavat TTL asiakasnäytteiden 70% (TVOC ja 2-etyyli-1-heksanoli) Persentiilejä
PVC, jossa pehmittimenä DINCH, DINP tai DIDP | 5001 | 50 | 3201 |  | Vastaavat TTL asiakasnäytteiden 80% (TVOC), 70% (2-etyyli-1-heksanoli) ja 90% (C9-alkoholit) persentiilejä. Tutkittujen uusiomateriaalien seurantanäytteiden 16kk pitoisuudet ovat pääsääntöisesti alle ko. Emissiotasojen
Tasoitteet ja betoni | 50 | 40 |  |  | Vastaavat TTL asiakasnäytteiden 80% (TVOC) ja 85% (2-etyyli-1-heksanoli) Persentiilejä
Linoleum | 650 |  |  | 100 | Vastaavat TTL asiakasnäytteiden 90% (TVOC) ja 80% (propaanihappo) persentiilejä. Tutkittujen uusiomateriaalien seurantanäytteiden 3kk TVOC-pitoisuudet ovat alle ko. Emissiotason
Viitearvot eri materiaalityypeille, Työterveyslaitos (11.2.2015):
    Perustuu analysoitujen laboratorionäytteiden pitoisuusjakaumaan (70 – 90% persentiili)
    Viitearvon yksikkö: µg/m3g, ei vertailukelpoinen FLEC-mittausten kanssa
    Eivät vastaa materiaalien päästöluokitusta (M-luokitus)
    Eivät sovellu terveyshaitan arviointiin
1viitearvo on suuntaa antava, koska Työterveyslaitoksen seurantanäytteiden perusteella emissiotasot kasvavat ajan funktiona

## Slide 32: Betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointi

## Slide 33: Yleistä lattian muovipäällysteistä
Massiivisissa betonirakenteissa on joskus vielä hyvinkin pitkän ajan kuluttua runsaasti rakennusaikaista kosteutta syvemmällä betonissa
Kosteuspitoisuus heti muovipäällysteen alla pienempi
  Rakenteen poikkileikkauksen kosteusjakauma ei ole tasainen
  Betonirakenne kestää hyvin tämän kosteuden
  Pintarakenteen vaurioitumisen kannalta oleellista merkitystä vain päällysteeseen kontaktissa olevan pinnan kosteuspitoisuudella
Päällystemateriaalin vesihöyrynläpäisevyydellä vaikuttaa oleellisesti rakenteen kosteusjakaumaan
Kuva: Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, 2007
Kuva: Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, 2007

## Slide 34: Betonilattioiden muovimatto-ongelmat
Betonilattian kosteus:
Rakennusaikainen kosteus
Siivousvedet
Vesivahingot
Maaperän kosteus (maanvaraiset rakenteet)
Ennen maton asentamista betonin on oltava riittävän kuiva
Betonin suhteellinen kosteuspitoisuus muovipäällysteen alla tulisi olla päällystämishetkellä arviointisyvyydellä enintään RH 85 %
Betonin ja/tai tasoitteen pinnassa 1…3 cm syvyydellä enintään RH 75 %
Kuvat: Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos

## Slide 35: Viiltomittaus lattiapinnoitteen alapinnasta
Suhteellinen kosteus välittömästi päällysteen alapuolella
Soveltuu mattopinnoitteiden alapuolisen kosteuden mittaamiseen
Mittapään tasaantumisaika 15 – 30 min
Liian pitkä tasaantumisaika voi sekoittaa tulosta, mittarin uudelleen kalibrointi
  Liiman ja maton kemikaalit
Ei voida selvittää kosteuden lähdettä
  Rakennekosteusmittaukset
  Rakenteen kosteusjakauma
Kuva: Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, 2007

## Slide 36: Viiltomittaus, tulosten tulkinta
Liimojen kriittisenä kosteuspitoisuus on RH 85 %
Suhteellinen kosteus päällysteen alla liimatilassa ei saa nousta yli tämän arvon missään vaiheessa liiman kovettumisen jälkeen.
Vanhat, pitkään kuivuneet rakenteet
Voinut vaurioitua pitkäaikaisesta kosteusrasituksesta (RH 75 – 80 %)
Tasoitteiden mikrobivauriot RH ≥ 75 %
Mattojen mikrobivauriot RH ≥ 75 %

## Slide 37: PVC-matto
Polyvinyylikloridi (polyvinyl chloride, PVC) on vinyylikloridimonomeereista muodostuva polymeeri, jota käytetään monipuolisten ominaisuuksiensa takia runsaasti rakennusteollisuudessa.
PVC- eli vinyylipäällysteet (esim. julkisten tilojen sekä asuntojen muovimatot ja laatat).
    Kaikki vinyylipäällysteet sisältävät PVC-muovia ja pehmittimiä.
    Mitä enemmän tuotteessa on PVC-muovi, sitä enemmän siinä on pehmittimiä
PVC-matto voi hajota myös kemiallisesti tai hapettua käytön aikana
    Muodostuu emissioita sisäilmaan (2-etyyli-1-heksanoli ja 1-butanoli)
    Betonin alkalinen kosteus

## Slide 38: Linoleum-matto
Linoleum on lattiamattomateriaali, joka valmistetaan juuttikangaspohjalle puujauhosta, pellavansiemenöljystä, pihkasta, kalkkikivestä sekä väri- ja lisäaineista.
Valmistetaan pääosin luonnollisista raaka-aineistaekologisempi vaihtoehto kuin PVC-matto
Johtuen linoleumissa käytettävistä luonnollisista raaka-aineista, siitä vapautuu tasaisesti koko sen käyttöiän ajan matalan hajukynnyksen VOC-yhdisteitä
Vapautuu alkoholeja, aldehydeja ja orgaanisia happoja, jotka vaikuttavat negatiivisesti sisäilmaan
Biologista alkuperää olevat luonnonmateriaalit ovat usein alttiimpia haisevia VOC-yhdisteitä tuottaville hajoamisprosesseille kuin vastaavat synteettiset materiaalit. (Knudsen ym. 2007.)
Kosteus voi aiheuttaa mikrobivaurioita linoleumin juuttikankaaseen

## Slide 39: Mattoliimat ja mattojen kumipohjat
Mattoliimoissa on käytetty pehmittiminä ftalaatteja eli hajoamistuotteita syntyy myös liimojen primääriemmissiona
Muovi- ja tekstiilimattojen tekokumisten pohjien hajoamistuotteita ovat esimerkiksi styreeni ja isododekaani
Täysin emissiovapaita lattioiden muovipäällysteitä ei ole olemassa

## Slide 41: Muovimattojen pehmittimet ja niiden hajoamistuotteita
Yleisin pehmitin on DEHP eli Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti
  2-etyyli-1-heksanoli
Muut DEHP-tyyppiset ftalaatit
  C8-alkoholeja
DEHP on korvattu pääasiassa DINP:lla ja DIDP:lla
DINP eli DI-isononyyliftalaatti
  1-nonanoli
Muut DINP tyyppiset ftalaatit
  C9-alkoholeja (esim. 2-metyyli-1-oktanoni)
DIDP eli DI-isodekyyliftalaatti
  2-metyyli-1-nonanolia
Muut DIDP tyyppiset ftalaatit
    C10-alkoholeja

## Slide 42: Matto-ongelmat ja tilojen käyttäjien oireet
Mitatut VOC-yhdisteet (mm. 2-etyyli-1-heksanoli) ovat indikaattoriyhdisteitä
Pieniä pitoisuuksia sisäilmassa, eivät tyypillisesti aiheuta ihmisille huonoon sisäilman laatuun viittaavaa oireilua
Pienillä sisäilman VOC-pitoisuuksilla tilojen käyttäjät voivat saada huonoon sisäilman laatuun viittaavaa oireilua
Vaurioitunut lattiapinnoite
   Oireiden aiheuttaja täytyy olla joku muu tekijä kun mitatut VOC-yhdisteet (mm. 2-etyyli-1-heksanoli)
   Mattovaurioissa mitattujen normaalista poikkeavien/suurempien VOC-yhdisteiden pitoisuuksien perusteella voidaan arvioida onko muovipäällyste vaurioitunut vai ei, mutta pelkkien indikaattoriyhdisteiden (mm. 2-etyyli-1-heksanolin) havaitseminen näytteessä ei kerro mahdollisesta vauriosta ellei pitoisuus ole normaalista poikkeava

## Slide 43: Matto-ongelma aiheuttaa sisäilmahaittaa:
Jos pinnoitemateriaalissa on näkyvää vauriota, värjäytymiä tai se on selvästi käyttöikänsä päässä ja/tai soveltumaton ko. rakennetyyppiin
Jos mattoliimassa havaitaan selviä värimuutoksia tai muutoksia koostumuksessa ja tartunnassa alustaan
Jos kosteusrasitus on selvästi korkea tai pystytään arvioimaan sen olleen kohollaan heti päällystämisen jälkeen ja normaalista selvästi poikkeavia hajuja havaitaan
Jos VOC-mittauksin (sisäilma, emissio ehjän päällysteen päältä sekä tilanteesta riippuen materiaalinäytteessä) todetaan selvästi normaalitilanteesta poikkeavat pitoisuudet
Tulosten tulkinta ei ole siis täysin yksiselitteistä ja se edellyttää tulkitsijalta hyvää tietämystä mm. tutkimuskohteesta, käytetyistä materiaaleista, rakenteista ja erityisesti rakennusfysiikasta
Mahdollisten havaittujen vaurioiden sekä vaurioalueen laajuuden perusteella tulee tehdä arvio korjauksen kiireellisyydestä

## Slide 44: Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin, Keinänen, 2013

## Slide 45: Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin, Keinänen, 2013

## Slide 46: Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin, Keinänen, 2013

## Slide 47: Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi

## Slide 48: Hiilidioksidi
Sisäilman hiilidioksidi on pääosin peräisin ihmisen oman aineenvaihdunnan seurauksesta.
Korkean hiilidioksidipitoisuudet aiheuttamat oireet:
  Väsymys
  Åäänsärky, pää tuntuu raskaalta
Olosuhde- ja työympäristöhaitat:
  Tunkkainen sisäilma
  Epämiellyttävät hajut
  Työtehon aleneminen
  Keskittymisvaikeudet
  Huono yöuni

## Slide 49: Hiilidioksidi
Hiilidioksidipitoisuus kuvaa ilmanvaihtojärjestelmän toimivuutta
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (Asumisterveysasetus, 2015).
Rakentamismääräyskokoelma D2, 2012
Enimmäisarvo = 1200 ppm
Sisäilmastoluokitus 2008
S1 ≤ 750 ppm
S2 ≤ 900 ppm
S3 ≤ 1200 ppm
HTP8h = 5000 ppm
Hiilidioksidin haitat on yleensä korjattavissa riittävällä ilmanvaihdolla

## Slide 50: Hiilidioksidin seurantamittaus
Chart: Olosuhdeseuranta 6.11. - 13.11.13
Kuvaaja: Sisäilman lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus, 7 vuorokautta
Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos

## Slide 51: Hiilidioksidin seurantamittaus
Kuvaaja: Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan seurantamittaus, 3 vuorokautta
Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos

## Slide 52: Hiilimonoksidi
Hiilimonoksidia syntyy orgaanisen aineen epätäydellisessä palamisessa
Hajuton, väritön veteen niukkaliukoinen, ilmaa hieman kevyempi ja erittäin helposti syttyvä kaasu
Hiilimonoksidin aiheuttamat oireet:
Ensioireena päänsärkyä
Syrjäyttää hapen sitoutuessaan vereen
    Hapen kuljetus estyy
Rakentamismääräyskokoelma D2, enimmäisarvo 8 mg/m3
Asumisterveysasetus, 2015; Sisäilman hetkellinen hiilimonoksidipitoisuus ei saa ylittää 7 mg/m³

## Slide 53: Formaldehydi

## Slide 54: Formaldehydi
Sisäilman yleisin formaldehydin lähde on tupakka
Vapautuu sisäilmaan uusista tekstiileistä
  Verhot, kokolattiamatot, sohvan päälliset
    Tummat tekstiilit sisältävät vaaleita tekstiilejä enemmän
    Voidaan vähentää tekstiilien pesulla
  Rakennusmateriaalit
    Eristemateriaalit (mineraalivillan sideaine = fenoliformaldehydi)
      Villan kastuessa siitä voi vapautua aldehydejä sisäilmaan
  MDF- ja HDF-levyt
    Ureaformaldehydihartsi
    Puumateriaalien pitkäketjuiset aldehydit
    Lastulevy
      Ennen vuotta 1983 valmistetuista lastulevyjen liima-aineista vapautuu formaldehydeja materiaalin kastuessa
      Nykyisten lastulevyn formaldehydipäästöt pienentyneet
      Voidaan vähentää lastulevyn maalauksella

## Slide 55
Milloin mitataan:
Formaldehydiin viittaava haju
Runsaasti lastulevyä kalusteissa tai rakenteissa
Mittausstandardi SFS-3862
Ilmanäyte
Sep-Pak –keräin
Virtaus: 0,2 – 1,5 l/min
Sisäilmanäytteen tilavuus: 60 – 100 l
Passiivikeräys
Keräin huoneistossa 1 vrk
Formaldehydi, mittaus

## Slide 56: Formaldehydi, ohje- ja toimenpidearvot
Asumisterveysasetus, 2015
  Sisäilman formaldehydipitoisuuden vuosikeskiarvo ei saa ylittää 50 µg/m³ ja lyhyen ajan keskiarvopitoisuus 30 minuutin mittauksen aikana ei saa ylittää 100 µg/m³
Rakentamismääräyskokoelma D2, 2012
  Enimmäisarvo on 50 µg/m3
Toimistorakennuksen sisäilman formaldehydin ohjearvo (Salonen Ym. 2008, TTL)
  15 µg/m3, kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin

## Slide 57: Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

## Slide 58: Polysykliset aromaattiset hiilivedyt
PAH-yhdisteitä sisältävät vesieristeet
Kivihiilipiki = kreosootti = kroesoottipiki = kivihiiliterva
Useat PAH-yhdisteet ovat karsinogeeneja
Haitta-aine, huomioitava purkutöissä (RATU 82-0381)
Sisäilmassa havaittava ”ratapölkyn haju” usein naftaleenia
  Haihtuvin PAH-yhdiste
Altistuminen suurinta purkutyövaiheessa

## Slide 59: Kreosootti-vesieriste
Käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä aikavälillä 1890 – 1950
Maanvastaiset seinärakenteet
Maanvaraiset lattiarakenteet
Välipohjarakenteet
Märkätilat
ikkunariveet
Kreosootti on kivihiilitervan tislausjäännös – sisältää satoja orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä.
 Ongelmallisin on höyrymäiset ainesosat (PAH-yhdisteet).
On tumman värinen ja siinä on voimakas pistävä haju (kyllästetty puu, ratapölkky, kreosootin haju). Kuivissa olosuhteissa haju on vaikeasti havaittavissa.

## Slide 60: PAH-yhdisteet, näytteenotto
Ilmanäyte
XAD-keräin
Virtaus 0,1 l/min
Näkyvät myös VOC-näytteessä
Tenax-keräin
Materiaalinäyte
Riittävä näytemäärä alumiinifolioon käärittynä
  Aseptiset työtavat
Vältettävä ihokontaktia
Hengityssuojaimet

## Slide 61: PAH-yhdisteet, ohje- ja toimenpidearvot
Sisäilman tavoitetasoja on annettu naftaleenille (haihtuvin yhdiste)
Saksan ympäristöministeriö, 2 µg/m3
Asumisterveysasetus, 2015
Asunnossa ei saa olla naftaleenin hajua
asunnossa ei saa esiintyä kreosootin hajua, joka on hyvin tunnistettavissa oleva kyllästetyn ratapölkyn haju
Sisäilmassa ei saa olla yli 10 µg/m3 naftaleenia
Kuvat: Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos

## Slide 62: PAH-yhdisteet, materiaalit
Kreosoottia sisältävä vesieriste
Yksittäisten PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus saattaa olla yli 1000 mg/kg
Bitumieristeissä yksittäisten PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus on selvästi pienempi
RATU 82-0381: purettu materiaali luokitellaan ongelmajätteeksi, kun se sisältää PAH-yhdisteitä enemmän kuin 200 mg/kg, jolloin myös purkutyö tulee tehdä alipaineistettuna ja työntekijöiden on käytettävä suojaimia
Kivihiilipurkutyöt tehdään kuten asbestipurkutyöt. Kivihiilipien purkutyö ei ole luvanvaraista

## Slide 63: Haitta-ainetutkimus
Kiinteistössä on tehtävä haitta-ainetutkimus korjaustöiden suunnitteluvaiheessa ennen töiden aloittamista, jos epäillään haitta-aineita rakenteissa
Vastuu rakennuttajalla tai kiinteistön omistajlla
Asbesti, PCB, PAH yms.
Tutkimuksessa tunnistetaan haitta-aineita sisältävät materiaalit
Terveysvaikutuksia purkuvaiheessa, kiinteistön käytön aikana
Ympäristölle haitallisia kemikaaleja » jätteen käsittely
Epäily
Toteutetaan hankesuunnitteluvaiheessa
Purkutyöt (henkilösuojaus, osastointi, jätteenkäsittely)
Korjausratkaisut
Purkutöiden ja jätteenkäsittely kustannukset
Ohjeita haitta-ainetutkimuksen tekijälle RT 20-11159
Ohjeita tutkimuksen tilaajalle ja kiinteistön omistajalle RT 20-11160

## Slide 64: Nikotiini

## Slide 65: Tupakan savu, nikotiini
Sisäilmassa ei saa toistuvasti esiintyä aistinvaraisesti tunnistettavaa tupakansavua, joka on kulkeutunut asuntoon tai muuhun oleskelutilaan ulkoa tai muualta rakennuksesta.
Sisäilman tupakansavu ei saa ylittää nikotiinipitoisuutena mitattuna 0,05 µg/m³.
Nikotiinipitoisuuden mittaaminen, ilmanäyte
  Tenax TA – putki
  Virtaus 40 - 100 ml/min
  Näytetilavuus noin 10 - 24 l
  Mittausaika 100 – 600 min
  Yksikkö µg/m3

## Slide 66: Lähteet:
Altistuminen ja suojautuminen PAH-yhdisteitä sisältävien vesieristeiden purkutyössä, Työterveyslaitos, 2010
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa 3, Valvira, 2016; https://www.valvira.fi/documents/14444/261239/Asumisterveysasetuksen+soveltamisohje+osa+III.pdf/997eeca1-53f7-4d4e-bb7a-df6ef7ee0e9c
Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, Suomen betonitieto Oy, ISBN 978-952-5075-89-2, 2007
BULK-näyte, tulosten tulkinta, www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-tyoymparisto/kemialliset-analyysit/Documents/Bulk-emissioiden%20viitearvot%20eri%20materiaalityypeille.pdf
Fungal Volatile Metabolies and Biological Responses to Fungal Exposure, Korpi, ISBN 951-781-227-2, 2001
Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin, Keinänen, 2013
Järnstörm et al. Atmospheric Environment 41:2290-2302, 2007
Järnström Helena, luennot, Savonia ammattikorkeakoulu, ERZ4941 rakennusterveys ja sisäympäristö, 6.2.2105
Kosteus- ja homevauriot, ratkaisuja työpaikoille, Työterveyslaitos, ISBN 978-952-261-471-1, 2014
Metiäinen P., 2012. VOC‐yhdisteiden tulkinta asumisterveystutkimuksissa. Ympäristö ja terveys ‐ lehti nro 5‐6/2012.
RATU 82-0381, Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä. 2011
RATU 82-0238; Altistuminen ja suojautuminen PAH-yhdisteitä sisältävien vesieristeiden purkutyössä, Työterveyslaitos, 2010
Reference values for building material emissions and indoor air quality in residental buildings, VTT bublications 672, Järnström H., 2007.
RT 20-11159, Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje
RT 20-11160, Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet
Sisäilman laadun hallinta, Villberg ym., 2004, VTT Publications 540
Toimiston sisäilman tutkiminen, Työterveyslaitos, ISBN978-952-261-048-5, 2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 2015
Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, Määräykset ja ohjeet 2012
VTT Publications 672. Järnström H. Reference values for building material emissions and indoor air quality in residental buildings. ISBN 978-951-38-7075-1. Helsinki 2008.