## Slide 1: Koettu sisäympäristö ja sisäilmastokysely
Opetusmateriaali sisäilma-asioita opiskelevien ammattilaisten käyttöön
Osa 7/9

## Slide 2: Saatteeksi opetusmateriaalin käyttöön
Opetusmateriaali sisältää yleistä tietoa sisäilmaston epäpuhtauksista, ilmanvaihtojärjestelmän vaikutuksesta sisäilmaston laatuun, sisäilmastoselvityksen vaiheista, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnista sekä riskiviestinnästä ja koetun sisäympäristön arvioimisesta. Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita (rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kuntotutkijat, korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat). Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää kokonaisuutena tai yksittäisinä aihealueina. Jos materiaalista käytetään yksittäisiä sivuja tai taulukoita, on materiaalin alkuperäinen lähde aina ilmoitettava.
Epäpuhtauslähteitä käsittelevissä osissa käsitellään epäpuhtauksien eri lähteitä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimustulosten tulkintaan liittyviä ohje-, viite- ja toimenpidearvoja. Käsiteltäviä epäpuhtauksia ovat mikrobit, kemialliset epäpuhtaudet, villakuidut ja asbesti. Sisäilmaston olosuhteita käsittelevässä osiossa käydään lävitse sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden, radonin ja melun mittausmenetelmiä ja mittaustulosten tulkintaohjeita sekä toimenpidearvoja. Lisäksi osiossa käsitellään suhteellisen kosteuden mittaamista rakenteista eri menetelmillä. Ilmanvaihtoon liittyvässä osiossa käsitellään eri ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteita sekä niiden vaikutusta sisäilmaston laatuun. Osiossa käsitellään ilmanvaihtojärjestelmien yleisimpiä epäpuhtauslähteitä, ilmanvaihtoon liittyviä määräyksiä ja suosituksia sekä ohjeita ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden hallintaan. Opetusmateriaalissa käsitellään sisäilmastoselvityksen eri vaiheita, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnin haasteita ja menetelmiä sekä koetun sisäympäristön merkitystä sisäilmasto-ongelmaan ja sen selvittämiseen. Sisäilmastoselvityksen vaiheita käsittelevässä osiossa käsitellään lyhyesti myös riskiviestinnän haasteita ja merkitystä selvitysprosessissa.
Opetusmateriaali on tehty Savonia ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opintoihin liittyvänä projektityönä, josta se on täydennetty kosteus- ja hometalkoiden käyttöön opetusmateriaaliksi. Opetusmateriaalin on tehnyt Veli-Matti Pietarinen ja projektityötä ovat ohjanneet Savonia ammattikorkeakoululta Helmi Kokotti, Markku Rusi ja Pasi Haataja.
Aineiston sisältöä saa muokata vain tekijän luvalla. Opetusmateriaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista toivotaan palautetta suoraan tekijälle osoitteeseen vmpietarinen@hotmail.com tai kosteus- ja hometalkoiden osoitteeseen hometalkoot.ym@ymparisto.fi. Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityksen yhteydessä.
  Lisätietoa / palautteet:
  Veli-Matti Pietarinen
  vmpietarinen@hotmail.com

## Slide 3: Sisällysluettelo:
Sisäilmaston ohje- ja toimenpidearvot
  Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti
  Yleistä lainsäädännöstä
  Rakentamismääräyskokoelma D2
  Asumisterveysasetus
  Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet, Valvira
  Sisäilmastoluokitus 2008
  Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen (TTL)
  Kosteus- ja homevauriot - ratkaisuja työpaikoille, (TTL)
  Toimiston sisäilman tutkiminen (TTL)
  Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot (KTL)
  Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet
  Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen (RIL)
  Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus -opas
  Fysikaaliset olosuhteet
  Lämpöviihtyvyys
  Sisäilman lämpötila
  Lämpötilaindeksi
  Sisäilman kosteus
  Rakennekosteus
  Rakennuksen ilmatiiveys
  Vuotoilmareittien mittausmenetelmät
  Radon
  Radontorjunta
  Melu
  Mikrobit
  Käsitteitä
  Rakennuksen kosteuslähteet ja kosteuden siirtyminen rakenteissa
  Rakenteiden mikrobivaurioriskin arviointi
  Ilmayhteys rakenteen mikrobivauriosta sisäilmaan
  Yleistä mikrobeista
  Mikrobien kasvuolosuhteet
  Mikrobilajit
  Mikrobien kasvu eri rakennusmateriaaleissa
  Mikrobien tuottamat toksiinit
  Mikrobinäytteiden ottaminen ja tulosten tulkinta
  Mikrobien analyysimenetelmät
  Altistumisen arviointi mikrobiepäpuhtauksille
  Kemialliset epäpuhtaudet
  Kemialliset epäpuhtaudet, yleistä
  Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  FLEC-mittaus
  BULK-näyte
  Betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointi
  Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi
  Ammoniakki
  Formaldehydi
  Polysykliset aromaattiset hiilivedyt
  Nikotiini

## Slide 4: Sisällysluettelo:
  Mineraalivillakuidut ja asbesti
  Mineraalivillakuidut
  Mineraalivillakuidut ilmavaihtojärjestelmässä
  Mineraalivillakuidut työtiloissa
  Ohje- ja toimenpidearvot
  Asbesti rakennuksessa
  Asbestin aiheuttamat sairaudet
  Asbesti, näytteenotto
  Asbestin poistaminen rakennuksesta
  Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
  Ilmanvaihto ja sisäilmasto
  Ilmanvaihtojärjestelmät
  Ilmanvaihtoon liittyvät ohjeet ja määräykset
  Ilmamäärät ja ilmanvaihdon riittävyys
  Tuloilman suodatus
  Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja puhdistaminen
  Ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden lähteet
  Palautus- ja siirtoilma
  Ulkoilma- ja jäteilmalaitteiden sijoittaminen
  Mineraalivillakuidut ilmanvaihtojärjestelmässä
  Paine-erot rakennuksessa
  Ilmanjako
  Jäähdytyspalkit ja puhallinkonvektorit
  Koettu sisäympäristö ja sisäilmastokysely
  Koettu sisäympäristö
  Sisäilmastokysely
  MM40-Örebro -kysely
  Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely
  Koulujen sisäilmastokysely
  Sisäilmastoselvitys
  Sisäilmastoselvityksen vaiheet
  Taustatiedot kohteesta
  Arviointikäynti
  Jatkotutkimukset
  Johtopäätökset
  Sisäilmastoselvitys ja viestintä
  Sisäilmaongelman ratkaiseminen asunto-osakeyhtiössä
  Altistumisen arviointi
  Käsitteet
  Lainsäädäntö
  Sisäilmasto-ongelmien vaikutus tilojen käyttäjien terveyteen
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  BS8800 - riskinarviointistandardi
  Kosteusvauriotyöryhmän muistio, STM 2009:18
  Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille (TTL)
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  Altistumisen arvioinnista terveydellisen merkityksen arviointiin

## Slide 5: Saatteeksi opetusmateriaalin käyttöön
Opetusmateriaali sisältää yleistä tietoa sisäilmaston epäpuhtauksista, ilmanvaihtojärjestelmän vaikutuksesta sisäilmaston laatuun, sisäilmastoselvityksen vaiheista, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnista sekä riskiviestinnästä ja koetun sisäympäristön arvioimisesta. Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita (rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kuntotutkijat, korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat). Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää kokonaisuutena tai yksittäisinä aihealueina. Jos materiaalista käytetään yksittäisiä sivuja tai taulukoita, on materiaalin alkuperäinen lähde aina ilmoitettava.
Epäpuhtauslähteitä käsittelevissä osissa käsitellään epäpuhtauksien eri lähteitä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimustulosten tulkintaan liittyviä ohje-, viite- ja toimenpidearvoja. Käsiteltäviä epäpuhtauksia ovat mikrobit, kemialliset epäpuhtaudet, villakuidut ja asbesti. Sisäilmaston olosuhteita käsittelevässä osiossa käydään lävitse sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden, radonin ja melun mittausmenetelmiä ja mittaustulosten tulkintaohjeita sekä toimenpidearvoja. Lisäksi osiossa käsitellään suhteellisen kosteuden mittaamista rakenteista eri menetelmillä. Ilmanvaihtoon liittyvässä osiossa käsitellään eri ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteita sekä niiden vaikutusta sisäilmaston laatuun. Osiossa käsitellään ilmanvaihtojärjestelmien yleisimpiä epäpuhtauslähteitä, ilmanvaihtoon liittyviä määräyksiä ja suosituksia sekä ohjeita ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden hallintaan. Opetusmateriaalissa käsitellään sisäilmastoselvityksen eri vaiheita, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnin haasteita ja menetelmiä sekä koetun sisäympäristön merkitystä sisäilmasto-ongelmaan ja sen selvittämiseen. Sisäilmastoselvityksen vaiheita käsittelevässä osiossa käsitellään lyhyesti myös riskiviestinnän haasteita ja merkitystä selvitysprosessissa.
Opetusmateriaali on tehty Savonia ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opintoihin liittyvänä projektityönä, josta se on täydennetty kosteus- ja hometalkoiden käyttöön opetusmateriaaliksi. Opetusmateriaalin on tehnyt Veli-Matti Pietarinen ja projektityötä ovat ohjanneet Savonia ammattikorkeakoululta Helmi Kokotti, Markku Rusi ja Pasi Haataja.
Aineiston sisältöä saa muokata vain tekijän luvalla. Opetusmateriaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista toivotaan palautetta suoraan tekijälle osoitteeseen vmpietarinen@hotmail.com tai kosteus- ja hometalkoiden osoitteeseen hometalkoot.ym@ymparisto.fi. Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityksen yhteydessä.
  Lisätietoa / palautteet:
  Veli-Matti Pietarinen
  vmpietarinen@hotmail.com

## Slide 6: Sisällysluettelo:
Sisäilmaston ohje- ja toimenpidearvot
  Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti
  Yleistä lainsäädännöstä
  Rakentamismääräyskokoelma D2
  Asumisterveysasetus
  Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet, Valvira
  Sisäilmastoluokitus 2008
  Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen (TTL)
  Kosteus- ja homevauriot - ratkaisuja työpaikoille, (TTL)
  Toimiston sisäilman tutkiminen (TTL)
  Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot (KTL)
  Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet
  Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen (RIL)
  Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus -opas
  Fysikaaliset olosuhteet
  Lämpöviihtyvyys
  Sisäilman lämpötila
  Lämpötilaindeksi
  Sisäilman kosteus
  Rakennekosteus
  Rakennuksen ilmatiiveys
  Vuotoilmareittien mittausmenetelmät
  Radon
  Radontorjunta
  Melu
  Mikrobit
  Käsitteitä
  Rakennuksen kosteuslähteet ja kosteuden siirtyminen rakenteissa
  Rakenteiden mikrobivaurioriskin arviointi
  Ilmayhteys rakenteen mikrobivauriosta sisäilmaan
  Yleistä mikrobeista
  Mikrobien kasvuolosuhteet
  Mikrobilajit
  Mikrobien kasvu eri rakennusmateriaaleissa
  Mikrobien tuottamat toksiinit
  Mikrobinäytteiden ottaminen ja tulosten tulkinta
  Mikrobien analyysimenetelmät
  Altistumisen arviointi mikrobiepäpuhtauksille
  Kemialliset epäpuhtaudet
  Kemialliset epäpuhtaudet, yleistä
  Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  FLEC-mittaus
  BULK-näyte
  Betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointi
  Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi
  Ammoniakki
  Formaldehydi
  Polysykliset aromaattiset hiilivedyt
  Nikotiini

## Slide 7: Sisällysluettelo:
  Mineraalivillakuidut ja asbesti
  Mineraalivillakuidut
  Mineraalivillakuidut ilmavaihtojärjestelmässä
  Mineraalivillakuidut työtiloissa
  Ohje- ja toimenpidearvot
  Asbesti rakennuksessa
  Asbestin aiheuttamat sairaudet
  Asbesti, näytteenotto
  Asbestin poistaminen rakennuksesta
  Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
  Ilmanvaihto ja sisäilmasto
  Ilmanvaihtojärjestelmät
  Ilmanvaihtoon liittyvät ohjeet ja määräykset
  Ilmamäärät ja ilmanvaihdon riittävyys
  Tuloilman suodatus
  Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja puhdistaminen
  Ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden lähteet
  Palautus- ja siirtoilma
  Ulkoilma- ja jäteilmalaitteiden sijoittaminen
  Mineraalivillakuidut ilmanvaihtojärjestelmässä
  Paine-erot rakennuksessa
  Ilmanjako
  Jäähdytyspalkit ja puhallinkonvektorit
  Koettu sisäympäristö ja sisäilmastokysely
  Koettu sisäympäristö
  Sisäilmastokysely
  MM40-Örebro -kysely
  Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely
  Koulujen sisäilmastokysely
  Sisäilmastoselvitys
  Sisäilmastoselvityksen vaiheet
  Taustatiedot kohteesta
  Arviointikäynti
  Jatkotutkimukset
  Johtopäätökset
  Sisäilmastoselvitys ja viestintä
  Sisäilmaongelman ratkaiseminen asunto-osakeyhtiössä
  Altistumisen arviointi
  Käsitteet
  Lainsäädäntö
  Sisäilmasto-ongelmien vaikutus tilojen käyttäjien terveyteen
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  BS8800 - riskinarviointistandardi
  Kosteusvauriotyöryhmän muistio, STM 2009:18
  Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille (TTL)
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  Altistumisen arvioinnista terveydellisen merkityksen arviointiin

## Slide 8: Koettu sisäympäristö

## Slide 9: Koettu sisäympäristö - miten tilojen käyttäjät kokevat sisäympäristön?
Sisäilma on riittävän hyvää, kun suurin osa rakennuksen käyttäjistä on siihen tyytyväisiä, eikä siitä aiheudu terveydellistä haittaa.
Käyttäjien kuuleminen on tärkeää, mitattu ja koettu sisäympäristö eivät aina vastaa toisiaan.
Työntekijöiden kuuleminen ja mukanaolo sisäympäristöongelmien ratkaisuprosessissa lisää ympäristön hallinnan tunnetta, mikä on tärkeää hyvinvoinnin kannalta.
Huonoksi koettu ratkaisuprosessin hallinta lisää olosuhdevalituksia työpaikalla ja pahentaa koettuja oireita.
Toimiston sisäilman tutkiminen, Salonen ym., 2011. Työterveyslaitos; Kosteus- ja homevauriot, ratkaisuja työpaikoille, Työterveyslaitos, 2014

## Slide 10: Koettu sisäympäristö
Työterveyshuollon tilannearvio tilojen terveellisyydestä
Hengitystie infektioista johtuvat sairauspoissaolojen määrät
Ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen esiintyvyys
Työntekijöiden sisäympäristöongelmiin liittyvien työterveyshuoltokäyntien määrä
Toimiston sisäilman tutkiminen, Salonen ym., 2011. Työterveyslaitos; Kosteus- ja homevauriot, ratkaisuja työpaikoille, Työterveyslaitos, 2014

## Slide 11: Koettu sisäympäristö
Sisäilmaryhmän tilannearvio tilojen käytettävyydestä
Kiinteistöhuollon toiminta
Rakennusten siivoustaso
Sisäympäristöongelmien merkittävyys
Ongelmien kesto
Käytetyt sisäympäristöongelmien ratkaisutavat
Toimiston sisäilman tutkiminen, Salonen ym., 2011. Työterveyslaitos; Kosteus- ja homevauriot, ratkaisuja työpaikoille, Työterveyslaitos, 2014

## Slide 12: Sisäilmastokysely

## Slide 13: Sisäilmastokysely, yleistä
Selvitetään tilan käyttäjien tyytyväisyys sisäympäristöön.
Voidaan käyttää kun työpaikalla henkilöstön oireiden ja koettujen haittojen epäillään johtuvan sisäilmasta.
Työterveyshuollon apuväline, tulokset tulkitsee työterveyshuollon asiantuntija / lääkäri.
Kyselyllä voidaan ryhmätasolla (vähintään 20 henkilöä) selvittää sisäilmasto-ongelmiin liittyvien oireiden yleisyyttä ja laatua.
Kyselyn tulos kertoo, onko sisäilmasto-ongelmaa olemassa, lisäksi se voi antaa viitettä sisäilmasto-ongelman aiheuttajasta.
Kyselyn tuloksia täytyy aina tarkastella yhdessä rakennus- ja taloteknisten selvitysten kanssa.
Kysely toteutetaan lokakuun ja toukokuun välisenä aikana, jolloin kesälomakausi ei vaikuta tuloksiin.

## Slide 14: Sisäilmastokysely, yleistä
Erityisen hyvin kysely toimii muutoksen mittarina
Korjaustoimenpiteiden jälkeen toistettu kysely kertoo korjausten osuvuudesta ja riittävyydestä
Seurantakysely tehdään samana vuodenaikana, aikaisintaan 6 kk kuluttua korjaustoimenpiteistä
Käytössä olevat kyselyt:
MM40 Örebro
Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sisäilmastokysely ala- ja yläkoulujen opiskelijat
www.ttl.fi/sisailmastokysely

## Slide 15: MM-40 Örebro -kysely

## Slide 16: MM-40 Örebro -kysely
Työterveyshuollon apuväline sisäilmaongelmakohteisiin, toimistotyöpaikat
Olosuhdehaittoja ja työympäristöstä koettuja oireita tiedustellaan viimeisen kolmen kuukauden ajalta
  Työjärjestelyt
    Psykososiaalinen työympäristö (työn mielenkiintoisuus, vaikutusmahdollisuudet)
  Työntekijöiden allergiset sairaudet
    Aikaisemmat, nykyisin esiintyvät
  Työympäristöhaitat
    Viikoittain, harvemmin
    haittojen työperäisyys
  Työperäiset oireet
    Viikoittain, harvemmin
    Oireiden työperäisyys

## Slide 17: MM-40 Örebro -kysely
Vertailuarvot:
Merkittävä työperäinen oire, kun viikoittain 20 % vastaajista kokee oireita
Merkittävä työympäristöhaitta, kun 40 % vastaajista kokee haittaa viikoittain

## Slide 18: Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

## Slide 19: Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely www.ttl.fi/sisailmastokysely
Sisäilmastokysely sisältää:
  työympäristön olosuhteet
  työjärjestelyt, stressi
  allergiset sairaudet
  työhön liittyvät oireet
Oire- ja haittakohtaiset vertailuarvot
Täydentäviä kysymyksiä
Alaryhmätarkastelun mahdollisuus
Sähköinen palvelu

## Slide 20: Työympäristötekijät, tarkastelujakso 3 kk
Vertailuarvot | %
Veto | 22
Liian korkea LT | 17
Vaihteleva LT | 16
Liian matala LT | 13
Tunkkainen (huono) ilma | 34
Kuiva ilma | 35
Riittämätön ilmanvaihto** | 32
Homeen ja maakellarin haju** | 9
Muut epämiellyttävät hajut | 17
Tupakansavu | 4
Melu | 17
Hiekko valaistus / heijastukset | 14
Havaittava pöly ja lika | 25
Sundman-Digert M., Reijula K., 2002. Sisäilmaongelmien tutkiminen työpaikoilla kyselyn avulla. Suomen lääkärilehti 11/2002, vsk. 57. 2002.
** Vertailuarvot perustuvat Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyihin vuosilta 2006-2007

## Slide 21: Työperäiset oireet, tarkastelujakso 3 kk
Vertailuarvot | %
Väsymys | 16
Pään raskaalta tuntuminen | 9
Pääsärky | 7
Keskittymisvaikeudet | 3
Silmien ärtyminen | 17
Nenän ärtyminen | 20
Käheys / kurkun kuivuminen | 14
Yskä | 5
Yöunta häiritsevä yskä** | 2
Kasvojen punoitus / kuivuminen | 11
Käsien iho-oireet | 15
Hengenahdistus** | 4
Hengityksen vinkuminen** | 2
Kuume- ja vilunväreet** | 3
Nivelsärky tai -jäykkyys | 4
Lihaskipu | 6
Muu oire | 24
Sundman-Digert M., Reijula K., 2002. Sisäilmaongelmien tutkiminen työpaikoilla kyselyn avulla. Suomen lääkärilehti 11/2002, vsk. 57. 2002.
** Vertailuarvot perustuvat Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyihin vuosilta 2006-2007

## Slide 22: Stressin esiintyvyys työssä, tarkastelujakso 3 kk
Stressin esiintyvyys työssä* | Vertailuarvo (%)
Ei lainkaan | 33
Vain vähän | 30
Jonkin verran | 28
Melko paljon | 8
Erittäin paljon | 2
*Stressillä tarkoitetaan tässä kysymyksessä tunnetilaa, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi tai hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa mieltä.

## Slide 23: Tulosten tulkinta, yleistä
Tilastollisten harhojen välttäminen:
liian pieni ryhmäkoko (< 20 henkilöä)
  yksittäisellä vastauksella voi olla liian suuri vaikutus tuloksiin (esim. muutaman allergikon oireet voivat tulla korostuneesti esiin)
liian pieni vastausprosentti (tavoite > 80 %)
ilmapiiriin liittyvät asiat täytyy selvittää
huomioitava myös lomalla / sairauslomalla olevat työntekijät

## Slide 24: Tulosten tulkinta
Taustatekijät:
Naiset, tupakoitsijat ja allergiset henkilöt raportoivat enemmän oireita ja haittoja.
Vastaajien ikä ei vaikuta kyselytulokseen.
Aiemmin epäpuhtauksille herkistyneet tai allergiset henkilöt voivat saada sisäilmaan liittyviä oireita hyvinkin pienissä pitoisuuksissa.

## Slide 25: Tulosten tulkinta
Psykososiaalinen työympäristö:
Voimakas psyykkinen kuormitus ja työstressi voivat lisätä tai pahentaa sisäilmaan liitettyjä oireita ja sisäilmaa koskevia valituksia työpaikalla.
Tulosten tulkinnassa on huomioitava se, että kysely tarkastelee psykososiaalista työympäristöä rajatusta näkökulmasta, minkä ulkopuolelle jäävät monet keskeiset asiat esim. johtaminen, työilmapiiriin liittyvät asiat, työroolit, muutokset työssä ja organisaatiossa jne.

## Slide 26
www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-tyoymparisto/sisailma/Documents/Sisailmastokysely.pdf

## Slide 27
www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-tyoymparisto/sisailma/Documents/Sisailmastokysely.pdf

## Slide 28: Koulujen sisäilmastokysely

## Slide 29: Koulujen sisäilmastokysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THL:n laatima ja käyttämä oirekyselylomake
Kaksi versiota kyselystä:
  Alakoululaiset, täytetään yhdessä vanhempien kanssa
  Yläkoululaiset, opiskelija täyttää itsenäisesti
Kysely tulee tehdä samanaikaisesti myös vertailukoulussa
  Tilaaja valitsee lähialueelta kooltaan ja rakenteeltaan mahdollisimman kohdekoulun kaltaisen koulun, jossa ei ole tiedossa vaurioita/oireilua

## Slide 30: Koulujen sisäilmastokysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Raportissa vertaillaan koulujen välisiä eroja oireilussa sekä raportoiduissa sisäilmahaitoissa.
  Tulosten tulkinnassa on tällä hetkellä käytetty apuna muutamia suomalaisille koululaisille tehtyjä muita tutkimuksia
THL on parhaillaan kehittämässä sosiaali- ja terveysministeriön tuella uutta koulujen sisäilmakyselyä
  Osana tätä hanketta toteutimme maksuttomia oppilaiden sisäilmakyselyjä keväällä 2014, mukaan pilottiin valittiin 12 koulua (10 ala- ja 2 yläkoulua). Tällä hetkellä menossa on kyselytulosten analysointi

## Slide 31: Koulujen sisäilmastokysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lisätietoja oirekyselystä ja sen toteutuksesta:
  Tutkija Mari Turunen, mari.turunen@thl.fi, puh. 029 524 6378
  http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/koulujen_sisailmaan_liittyvat_oirekyselyt

## Slide 32: Lähteet:
Andersson K. Epidemiological approach to Indoor Problems. Indoor Air 1998. 4:32 - 39.
Kosteus- ja homevauriot, ratkaisuja työpaikoille, Työterveyslaitos, 2014
Perkiö-Mäkelä, M. 2006. Työ ja terveys -haastattelututkimus, taulukkoraportti, 2006. Työterveyslaitos, Helsinki., ISBN-10: 951-802-706-4.
Sundman-Digert M., Reijula K., 2002. Sisäilmaongelmien tutkiminen työpaikoilla kyselyn avulla. Suomen lääkärilehti 11/2002, vsk. 57. 2002
Suomen lääkärilehti 11/2002, vsk. 57. 2002.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut; http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/koulujen_sisailmaan_liittyvat_oirekyselyt
Toimiston sisäilman tutkiminen, Salonen ym., 2011, Työterveyslaitos
Työterveyslaitoksen www-sivut; www.ttl.fi/sisailmastokysely
Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselylomake, www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-tyoymparisto/sisailma/Documents/Sisailmastokysely.pdf