## Slide 1: Altistumisen arviointi
Opetusmateriaali sisäilma-asioita opiskelevien ammattilaisten käyttöön
Osa 9/9

## Slide 2: Saatteeksi opetusmateriaalin käyttöön
Opetusmateriaali sisältää yleistä tietoa sisäilmaston epäpuhtauksista, ilmanvaihtojärjestelmän vaikutuksesta sisäilmaston laatuun, sisäilmastoselvityksen vaiheista, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnista sekä riskiviestinnästä ja koetun sisäympäristön arvioimisesta. Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita (rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kuntotutkijat, korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat). Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää kokonaisuutena tai yksittäisinä aihealueina. Jos materiaalista käytetään yksittäisiä sivuja tai taulukoita, on materiaalin alkuperäinen lähde aina ilmoitettava.
Epäpuhtauslähteitä käsittelevissä osissa käsitellään epäpuhtauksien eri lähteitä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimustulosten tulkintaan liittyviä ohje-, viite- ja toimenpidearvoja. Käsiteltäviä epäpuhtauksia ovat mikrobit, kemialliset epäpuhtaudet, villakuidut ja asbesti. Sisäilmaston olosuhteita käsittelevässä osiossa käydään lävitse sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden, radonin ja melun mittausmenetelmiä ja mittaustulosten tulkintaohjeita sekä toimenpidearvoja. Lisäksi osiossa käsitellään suhteellisen kosteuden mittaamista rakenteista eri menetelmillä. Ilmanvaihtoon liittyvässä osiossa käsitellään eri ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteita sekä niiden vaikutusta sisäilmaston laatuun. Osiossa käsitellään ilmanvaihtojärjestelmien yleisimpiä epäpuhtauslähteitä, ilmanvaihtoon liittyviä määräyksiä ja suosituksia sekä ohjeita ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden hallintaan. Opetusmateriaalissa käsitellään sisäilmastoselvityksen eri vaiheita, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnin haasteita ja menetelmiä sekä koetun sisäympäristön merkitystä sisäilmasto-ongelmaan ja sen selvittämiseen. Sisäilmastoselvityksen vaiheita käsittelevässä osiossa käsitellään lyhyesti myös riskiviestinnän haasteita ja merkitystä selvitysprosessissa.
Opetusmateriaali on tehty Savonia ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opintoihin liittyvänä projektityönä, josta se on täydennetty kosteus- ja hometalkoiden käyttöön opetusmateriaaliksi. Opetusmateriaalin on tehnyt Veli-Matti Pietarinen ja projektityötä ovat ohjanneet Savonia ammattikorkeakoululta Helmi Kokotti, Markku Rusi ja Pasi Haataja.
Aineiston sisältöä saa muokata vain tekijän luvalla. Opetusmateriaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista toivotaan palautetta suoraan tekijälle osoitteeseen vmpietarinen@hotmail.com tai kosteus- ja hometalkoiden osoitteeseen hometalkoot.ym@ymparisto.fi. Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityksen yhteydessä.
  Lisätietoa / palautteet:
  Veli-Matti Pietarinen
  vmpietarinen@hotmail.com

## Slide 3: Sisällysluettelo:
Sisäilmaston ohje- ja toimenpidearvot
  Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti
  Yleistä lainsäädännöstä
  Rakentamismääräyskokoelma D2
  Asumisterveysasetus
  Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet, Valvira
  Sisäilmastoluokitus 2008
  Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen (TTL)
  Kosteus- ja homevauriot - ratkaisuja työpaikoille, (TTL)
  Toimiston sisäilman tutkiminen (TTL)
  Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot (KTL)
  Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet
  Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen (RIL)
  Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus -opas
  Fysikaaliset olosuhteet
  Lämpöviihtyvyys
  Sisäilman lämpötila
  Lämpötilaindeksi
  Sisäilman kosteus
  Rakennekosteus
  Rakennuksen ilmatiiveys
  Vuotoilmareittien mittausmenetelmät
  Radon
  Radontorjunta
  Melu
  Mikrobit
  Käsitteitä
  Rakennuksen kosteuslähteet ja kosteuden siirtyminen rakenteissa
  Rakenteiden mikrobivaurioriskin arviointi
  Ilmayhteys rakenteen mikrobivauriosta sisäilmaan
  Yleistä mikrobeista
  Mikrobien kasvuolosuhteet
  Mikrobilajit
  Mikrobien kasvu eri rakennusmateriaaleissa
  Mikrobien tuottamat toksiinit
  Mikrobinäytteiden ottaminen ja tulosten tulkinta
  Mikrobien analyysimenetelmät
  Altistumisen arviointi mikrobiepäpuhtauksille
  Kemialliset epäpuhtaudet
  Kemialliset epäpuhtaudet, yleistä
  Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  FLEC-mittaus
  BULK-näyte
  Betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointi
  Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi
  Ammoniakki
  Formaldehydi
  Polysykliset aromaattiset hiilivedyt
  Nikotiini

## Slide 4: Sisällysluettelo:
  Mineraalivillakuidut ja asbesti
  Mineraalivillakuidut
  Mineraalivillakuidut ilmavaihtojärjestelmässä
  Mineraalivillakuidut työtiloissa
  Ohje- ja toimenpidearvot
  Asbesti rakennuksessa
  Asbestin aiheuttamat sairaudet
  Asbesti, näytteenotto
  Asbestin poistaminen rakennuksesta
  Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
  Ilmanvaihto ja sisäilmasto
  Ilmanvaihtojärjestelmät
  Ilmanvaihtoon liittyvät ohjeet ja määräykset
  Ilmamäärät ja ilmanvaihdon riittävyys
  Tuloilman suodatus
  Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja puhdistaminen
  Ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden lähteet
  Palautus- ja siirtoilma
  Ulkoilma- ja jäteilmalaitteiden sijoittaminen
  Mineraalivillakuidut ilmanvaihtojärjestelmässä
  Paine-erot rakennuksessa
  Ilmanjako
  Jäähdytyspalkit ja puhallinkonvektorit
  Koettu sisäympäristö ja sisäilmastokysely
  Koettu sisäympäristö
  Sisäilmastokysely
  MM40-Örebro -kysely
  Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely
  Koulujen sisäilmastokysely
  Sisäilmastoselvitys
  Sisäilmastoselvityksen vaiheet
  Taustatiedot kohteesta
  Arviointikäynti
  Jatkotutkimukset
  Johtopäätökset
  Sisäilmastoselvitys ja viestintä
  Sisäilmaongelman ratkaiseminen asunto-osakeyhtiössä
  Altistumisen arviointi
  Käsitteet
  Lainsäädäntö
  Sisäilmasto-ongelmien vaikutus tilojen käyttäjien terveyteen
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  BS8800 - riskinarviointistandardi
  Kosteusvauriotyöryhmän muistio, STM 2009:18
  Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille (TTL)
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  Altistumisen arvioinnista terveydellisen merkityksen arviointiin

## Slide 5: Käsitteet

## Slide 6: Käsitteet
Altistuminen = elimistön ulkopuolisen haitan tai vaaran aiheuttavan tekijän vaikutus ihmiseen. Työpaikkojen altisteet ovat yleensä kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia. Altisteet voivat olla myös fyysisiä ja psykologisia.
Altistumisen arviointi = työperäisten haittojen ja vaarojen tunnistaminen ja niille altistumisen todennäköisyyden määrittäminen.
Altistumisolosuhteiden arvio = Piirustuksiin, muihin asiakirjoihin (mm. korjaus- ja huoltohistoria), mittauksiin, tutkimuksiin ja muuhun havainnointiin perustuva kokonaisvaltainen rakennus- ja talotekninen sekä sisäilman laadun arvio niistä rakennukseen liittyvistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa altistumisen määrään, laatuun ja kestoon.
Haitallinen altistuminen = Esimerkiksi kosteus- ja mikrobivaurioituneessa rakennuksessa voidaan pitää haitallista altistumista todennäköisenä, kun rakennuksessa näkyy kosteus- ja homevaurioita sisäpinnoilla, mikrobikasvua todetaan materiaaleissa tai ympäröivissä rakenteissa ja tilat ovat selvästi alipaineisia ja vaurioituneesta tilasta tai rakenteesta on ilmayhteys työskentelytilaan ja tai poikkeavaa altistetta on todettu ilma- tai pölynäytteissä ja epäpuhtauslähde on tunnistettu.
Riski = haitallisen tapahtuman todennäköisyys ja vakavuus.
Riskinarviointi = arvioidaan työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle työpaikalla ilmenevästä vaarasta tai haitasta aiheutuva riski.

## Slide 7: Lainsäädäntö

## Slide 8: Terveydensuojelulaki 763/1993 ja Työturvallisuuslaki 738/2003
Terveydensuojelulaki “terveyshaitta”
  Elinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteesta aiheutuva sairaus tai sen oire
  Altistuminen terveydelle vaaralliselle aineelle tai tekijälle siinä määrin, että sairauden tai sen oireiden syntyminen on mahdollista
Työturvallisuuslaki ”terveyshaitta”
  Sisältää koetut fyysiset ja henkiset oireet sekä koetun haitan (tilojen epätarkoituksenmukaisuus ja mm. sisäilman epäpuhtauksien häiritsevyys)
Työturvallisuuslaki ”terveysvaara”
  Tapaturman ja sairastumisen vaara

## Slide 9: Altistumisen arviointi työpaikoilla
Työturvallisuuslain (738/2002) 10 § mukaan kaikilla työnantajilla on velvollisuus selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Tämä riskien arviointi ja hallinta ovat osa työpaikan turvallisuustoimintaa.
Työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 § mukaan työterveyshuollon sisältöön kuuluu muun muassa työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. Työterveyshuolto osallistuu työpaikan riskien arviointiin yhtenä asiantuntijatahona.

## Slide 10: Altistumisen arviointi asunnoissa, päiväkodeissa ja kouluissa (terveydensuojelulain alaiset rakennukset)
Terveyshaitta on arvioitava kokonaisuutena siten, että altisteen toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät
  Sovellettaessa asumisterveysasetuksessa tarkoitettuja fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä koskevia vaatimuksia tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski.
Terveyshaittaa voi arvioida vain terveydensuojeluviranomainen

## Slide 11: Altistumisen arviointi asunnoissa, päiväkodeissa ja kouluissa (terveydensuojelulain alaiset rakennukset)
Asetusta voidaan soveltaa tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana
  otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja siihen liittyvä mahdollisen terveyshaitan riskin todennäköisyys
  korjausten aikaiset olosuhteet ovat pääsääntöisesti lyhytkestoisia ja tilapäisiä
    Mikäli korjaus- tai muutostyö kestää pitkään, esimerkiksi useita kuukausia, on olosuhteiden arvioinnissa sovellettava tämän asetuksen vaatimuksia
  Tilanteissa, joissa rakenteita avataan kuntotutkimustarkoituksessa tai korjaustarkoituksessa terveyshaittaepäilyn vuoksi, tulee korjattava ja tutkittava tila olla hyvin eristettynä asuintiloista, eikä asumiseen käytettäviin tiloihin saa levitä rakennuspölyä.

## Slide 12: Terveyshaitan arviointi asunnoissa, päiväkodeissa ja kouluissa (terveydensuojelulain alaiset rakennukset)
Asumisterveysasetuksessa säädetyn toimenpiderajan ylittymistä pidetään pääsääntöisesti terveyshaittaa aiheuttavan olosuhteen esiintymisenä
  Viranomainen voi katsoa asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaittaa, vaikka mikään toimenpideraja ei ylittyisi, jos kokonaisarvioinnin perusteella terveyshaitta on ilmeinen.
  Terveyshaitan arvioinnissa viranomainen voi harkita tapauskohtaisesti, milloin olosuhde aiheuttaa terveyshaittaa ja minkälaiset toimenpiteet ovat terveyshaitan poistamiseksi riittäviä
  Perustelut toimenpiderajasta poikkeamisesta on tehtävä esiintyvien olosuhteiden perusteella, ei esimerkiksi taloudellisten syiden perusteella

## Slide 13: Altistumisen arviointi, kuka tekee?
Työpaikat
  Johtava asiantuntija (TTL:n ohje)
    Tarkkaa pätevyyttä ei ole määritelty työsuojelulainsäädännössä
  Rakennusterveysasiantuntijan pätevyys (asumisterveysasetus)
  Korkeakoulututkinto rakennus- ja talotekniseltä tai sisäilmastoaihealueelta
    Asiantuntijan lisäkoulutus voi muodostua rakennusterveysasiantuntijan tai muun sisäilma-aihealueen täydennyskoulutuksista, joiden sisällöt on määritelty asumisterveysasetuksessa (545/2015)
  Moniammatillinen ryhmä, jossa vastaava osaaminen kuin rakennusterveysasiantuntijalla
Terveydensuojelulain alaiset kohteet
  Asumisterveysasetus, pätevyysvaatimukset
  Rakennusterveysasiantuntija
    Tuntee riskinarvioinnin perusteet terveysvaikutusten osalta sisäympäristöasioissa
  Sisäilma-asiantuntija
    Tuntee riskinarvioinnin perusteet terveysvaikutusten osalta sisäympäristöasioissa
    Yhteistyössä kosteusvaurion kuntotutkijan kanssa
  Vaaditaan moniammatillista osaamista

## Slide 14: Sisäilmasto-ongelmien vaikutus tilojen käyttäjien terveyteen

## Slide 15: Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnin haasteet
Sisäilman epäpuhtauksille ei ole olemassa terveysperusteisia viitearvoja.
  Altistumista arvioidaan lähinnä rakenteiden vaurioiden tai epäpuhtauslähteiden laajuudella ja kestolla sekä yhteydellä sisäilmaan.
Ei tiedetä mikä tai mitkä tekijät kosteus- tai mikrobivaurioissa aiheuttavat oireita ja sairastumisen.
Tällä hetkellä ei ole olemassa menetelmää, jolla oireiden ja kosteusvaurioiden välinen syy-yhteys voitaisiin osoittaa.
Ei varmuudella tiedetä, mitkä oireet liittyvät juuri kosteus- ja homevaurioihin, eivätkä muihin sisäilmasta johtuviin hyvin yleisesti esiintyviin oireisiin.
  mm. VOC-yhdisteet ja mineraalivillakuidut aiheuttavat samankaltaisia oireita
Altistuminen on useiden eri altisteiden summa.

## Slide 16: WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould (2009)
Kosteus- ja homeongelmat ovat yhteydessä hengitystieoireisiin ja uuden astman synnyn riskiin
  Kosteus ja mikrobit ovat indikaattoreita - osoittavat olosuhdetta
  Ei tunneta tarkkaan altistumista ja tautimekanismia, jolla hengitystiehaitat aiheutuvat
→ syy-seuraussuhde vielä epäselvä
Ei voida asettaa terveysperusteista raja-arvoa, mikä määrittelisi ns. turvallisen altistumisen
  Kosteus ja homekasvu tulisi aina ehkäistä

## Slide 17: Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveysvaikutuksiin – riittävä näyttö
 | IOM (2004) | WHO(2009) | Mendell ym. (2011)
Astman paheneminen | Riittävä näyttö | Riittävä näyttö | Riittävä näyttö
Astman syntyminen | Rajallinen tai viitteellinen näyttö | Riittävä näyttö | Riittävä näyttö
Yskä | Riittävä näyttö | Riittävä näyttö | Riittävä näyttö
Vinkuna | Riittävä näyttö | Riittävä näyttö | Riittävä näyttö
Hengenahdistus | Rajallinen tai viitteellinen näyttö | Riittävä näyttö | Riittävä näyttö
Ylähengitystieoireet | Riittävä näyttö | Riittävä näyttö | Riittävä näyttö
Allerginen nuha | Ei tutkittu | Rajallinen tai viitteellinen näyttö | Riittävä näyttö
Hengitystieinfektiot | Ei tutkittu | Riittävä näyttö ( paitsi välikorvan tulehdus) | Riittävä näyttö
Keuhkoputken tulehdus | Ei tutkittu | Rajallinen tai viitteellinen näyttö | Riittävä näyttö
Allerginen alveoliitti | (Yhteys perustuu kliiniseen näyttöön) | (Yhteys perustuu kliiniseen näyttöön) | Riittämätön näyttö

## Slide 18: Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveysvaikutuksiin – riittämätön näyttö
 | IOM (2004) | WHO(2009) | Mendell ym. (2011)
ODTS | Riittämätön näyttö | Riittämätön näyttö | Ei tutkittu
Maha-suolisto-oireet | Riittämätön näyttö | Ei tutkittu | Ei tutkittu
Heikotus | Riittämätön näyttö | Ei tutkittu | Ei tutkittu
Neuropsykiatriset oireet | Riittämätön näyttö | Ei tutkittu | Ei tutkittu
Syöpä | Riittämätön näyttö | Riittämätön näyttö | Ei tutkittu
Reuma ja muut immunologiset sairaudet | Riittämätön näyttö | Riittämätön näyttö | Ei tutkittu
Lisääntymisterveyshaitat | Riittämätön näyttö | Riittämätön näyttö | Ei tutkittu

## Slide 19: Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi

## Slide 20: Terveydellisen merkityksen ja altistumisen arviointi
Altistumisen arviointi on terveydellisen merkityksen arvioinnin perusta
  Kuinka todennäköistä ja laajaa altistuminen on
Terveydellisen merkityksen arviointi
  Sisäilmastotekijöihin ja olosuhteisiin lisätään tieto tilojen käyttäjien kokemuksista ja terveydentilasta
Tilan käyttäjien näkemys riskistä
”koettu riski” = arvioitu riski + huolestuneisuus

## Slide 21: Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointiin tarvittavat tiedot
Rakennuksen tekninen kunto ja sisäilman laatu
Riskirakenteiden esiintyvyys
Vaurioiden yhteys sisäilmaan
  Paine-erot, vuotoilmareitit
Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun
  Ilmamäärät, epäpuhtauslähteet, paine-erot
Henkilökunnan oireet ja koetut työympäristöhaitat
  Merkitsevyys ryhmätasolla
Toisaalta oireita ei tarvita korjausten käynnistämiseen!
Kosteus- ja homevaurion altistumisen arvio tehdään työpaikan sisäilmaryhmässä, jossa on käytettävissä monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita.
Terveydellisen riskin arvio tehdään lääketieteellisen asiantuntijan johdolla.
Terveyshaittaa voi arvioida vain terveydensuojeluviranomainen (asunnot, päiväkodit, koulut yms.)

## Slide 22: BS8800 – riskinarviointistandardi

## Slide 23: BS8800 – riskinarviointistandardi
Altistumisen arviointi / todennäköisyys
Terveydellisen merkityksen arviointi

## Slide 24: Sovellettu riskinarviointimalli (BS8800) sisäilmaongelmakohteisiin
Terveysvaikutusten arviointi
Altistumisen arviointi / todennäköisyys

## Slide 25: BS8800-riskinarviointistandardin epäkohdat sisäilmaongelmakohteissa
Sisäilmaongelmakohteissa esiintyvät yleisoireet voivat johtua useasta eri tekijästä
  Pelkkien oireiden kautta ei voida kuvata terveysvaikutuksen vakavuutta
    Ei lääketieteellistä perustetta
  Terveysriskin arvioinnissa otettava huomioon rakennuksen terveellisyys
    Kokonaisuuden hallinta!!
Oikein korjattu kosteusvaurio ei voi lisätä altistumisen todennäköisyyttä
  Oikeat korjausratkaisut
  Riittävä korjauslaajuus
Pelkkä riskirakenne ei voi lisätä altistumisen todennäköisyyttä
  Tutkittava onko rakenne vaurioitunut ja vaikuttaako se sisäilman laatuun
Yksittäisen ammattitautitapauksen perusteella ei voida määritellä työpaikan terveellisyyttä (sietämätön riski)
  Kokonaisuuden hallinta!!

## Slide 26: Kosteusvauriotyöryhmän muistio, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:18

## Slide 27: Kosteusvauriotyöryhmän muistio (STM 2009:18)
Terveyshaittojen riski kasvaa kosteus- ja homevaurioiden laajuuden ja ongelmakohtien määrän kasvaessa.
Tilojen käyttäjien terveydentilalla erityinen painoarvo, koska ei tiedetä tarkkaan oireiden aiheuttajaa

## Slide 28: Kosteusvauriotyöryhmän muistio (STM 2009:18)
Haitallinen altistuminen epätodennäköistä | Ei kosteusvauriota Ei riskirakenteita Tilat eivät ole voimakkaasti alipaineisia Ei vuotoilmareittejä esim. läpivientien tai kuilujen kautta sisäympäristön epätavanomaisiin mikrobilähteisiin
Haitallinen altistuminen mahdollista | Kosteusjälkiä rakenteissa (ei näkyvää mikrobikasvua) Riskirakenteita* Korjattu kosteusvaurio** Tilat ajoittain voimakkaasti alipaineisia Mahdollisia vuotoilmareittejä sisäympäristön epätavanomaisiin mikrobilähteisiin
Haitallinen altistuminen todennäköistä | Näkyvät vauriot sisäpinnalla Mikrobikasvua materiaaleissa tai ympäröivissä rakenteissa Poikkeavaa mikrobialtistetta todettu (ilma- tai pölynäyte) Tilat voimakkaasti alipaineisia Ilmayhteys vaurioituneesta tilasta tai rakenteesta työskentelytilaan
Taulukko 1. Mikrobiepäpuhtauksille altistumisen todennäköisyys kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten sisäympäristössä
Kosteusvauriotyöryhmän muistio, Kosteusvauriot työpaikoilla,
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:18

## Slide 29: STM:n ohjeen epäkohdat altistumisen ja terveysvaikutusten arvioinnissa
*Rakennuksessa esiintyvä riskirakenne ei lisää altistumisen todennäköisyyttä
  Tutkittava onko rakenne vaurioitunut ja vaikuttaako se sisäilman laatuun
**Oikein korjattu kosteusvaurio ei lisää altistumisen todennäköisyyttä
  Oikeat korjausratkaisut
  Riittävä korjauslaajuus
Kosteusvauriotyöryhmän muistio, Kosteusvauriot työpaikoilla, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:18

## Slide 30: Kosteusvauriotyöryhmän muistio (STM 2009:18)
Kosteusvauriotyöryhmän muistio, Kosteusvauriot työpaikoilla, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:18
Riskiä kuvataan altistumistason ja todennäköisyyden sekä terveyshaittojen vakavuuden perusteella.
Riskinarviointi tehdään lääketieteellisen asiantuntijan johdolla moniammatillisessa työryhmässä.
Taulukko 2. Riskiluokittelun mukainen korjaavien toimenpiteiden aikataulutus.
Kohtalainen riski | Toimenpiteet altisteiden vähentämiseksi ovat tarpeellisia kohtuullisessa aikataulussa
Merkittävä riski | Toimenpiteet altisteiden pienentämiseksi on käynnistettävä nopeasti
Sietämätön riski | Välittömät toimenpiteet Työn keskeyttäminen Tilan sulkeminen

## Slide 31: Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen, Työterveyslaitos, 2016

## Slide 32: Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille (Työterveyslaitoksen ohje)
Altistumisolosuhteiden arvioinnissa huomioitavat asiat:
  päästölähteiden laajuus ja voimakkuus
  sijainti ja ilmayhteys sisäilmaan
  muut epäpuhtauksien leviämiseen vaikuttavat tekijät
    ilmanvaihto
    paine-erot
    mahdollisesti toiminta tiloissa ja ulkoilmaolosuhteet (esim. tuuli, hiukkaslähteet).
Erilaisissa toimintaympäristöissä on mahdollista saavuttaa myös sisäilmalaadussa erilaisia tasoja
  Tulkinta tilankäyttötarkoituksen mukaisesti
Altistumisaika on hyvin merkityksellinen useimmissa sisäilman epäpuhtauksissa
  Sisäilmastossa voidaan myös toisinaan havaita hieman poikkeavia epäpuhtauslähteitä tai kohonneita epäpuhtaustasoja, joista ei aiheudu tilojen käyttäjille terveysvaaraa
  Korjaavilla toimenpiteillä voidaan tavoitella ns. tavanomaista puhtaustasoa kyseessä olevassa toimintaympäristössä tai haittaa aiheuttavien tekijöiden pienentämistä
Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen, Työterveyslaitos, 2016

## Slide 33
rakenteiden mikrobivaurioiden laajuuden arviointi
ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot
Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun
Rakennuksesta peräisin olevat muut sisäilman epäpuhtaudet
Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille (Työterveyslaitoksen ohje)

## Slide 34
Altistumisolosuhteiden arviointi tehdään merkittävimmän sisäilman laatuun vaikuttavan epäpuhtauslähteen mukaan
  merkittävimmäksi määritelty epäpuhtauslähde ei poista muiden todettujen haittatekijöiden vaikutusta, ongelmakohteissa esiintyy yleensä useita eritasoisia haittatekijöitä
Altistumisolosuhteiden arviointia voidaan käyttää yhtenä osana rakennusten korjausten kiireellisyyden arviointia
  Jos sisäilmasto-ongelmatilanteessa on arvioitu, että haitallinen altistumisolosuhde on todennäköinen tai erittäin todennäköinen, on aina arvioitava myös toimenpidetarve
Haitallisilla altistumisolosuhteilla tarkoitetaan tilanteita, joissa tarkasteltavassa ympäristössä on tavanomaiseen, samankaltaiseen toimintaympäristöön verrattuna enemmän epäpuhtauksia tai epäpuhtauslähteitä.
Johtopäätöksissä tarkastellaan myös tietoja tilojen käyttäjien kokemuksista ja terveydentilasta ryhmätasolla ja otetaan huomioon henkilöiden altistumisaika ja erityispiirteet
Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille (Työterveyslaitoksen ohje)

## Slide 35: 1. Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuuden arviointi
Vaurioiden laajuuden arviointi perustuu tietoihin rakennetyypistä, rakenteen rakennusfysikaalisesta toiminnasta, materiaaliominaisuuksista ja rakennuksen sisäilman olosuhteista
  Rakenneavaukset
  Kosteusmittaukset
  Olosuhdeseurannat (lämpö, kosteus, paine-erot)
  Materiaalinäytteiden ottaminen, mikrobianalyysi
Arvio mikrobivaurion merkittävyydestä sisäilman laadun kannalta
  Paikallinen vaurio = yksittäinen huone tai rakenne
  Laaja-alainen vaurio = rakennusosakohtainen vaurio
  Vaurion sijainti rakenteessa/rakennusosassa » ilmayhteys sisäilmaan

## Slide 36: Merkittävä mikrobivaurio
Mikrobikasvuston sisäilmavaikutuksia määrittäviä tekijöitä. Vaurion alan, kasvustoa ja sisäilmaa erottavien rakenteiden ja painesuhteiden sekä mikrobimäärien osalta sisäilmavaikutusten todennäköisyys on sitä suurempi, mitä alempana pyramidien ”portailla” ollaan. Myös kasvuston mikrobilajiston ja kasvualustana toimivan materiaalin tiedetään voivan vaikuttaa kasvuston haitallisuuteen, mutta käytännössä näiden tekijöiden riittävän luotettava arviointi ei ole mahdollista.

## Slide 37: 1. Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuuden arviointi
1. Rakenteessa ei ole mikrobivaurioita
Rakennuksessa ei ole mikrobivaurioituneita rakenteita tai rakenteissa on esiintynyt paikallisia kosteusvaurioita, mutta rakenteet on korjattu ennen kuin mikrobikasvu on alkanut, esim. akuutti vesivuoto.
2. Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita
Rakennuksessa on yksittäisiä rakenteita, joissa on todettu mikrobivaurioita. Mikrobivaurioitunutta rakenneratkaisua ei esiinny laaja-alaisesti ja korjaukset ovat helposti rajattavissa (alle 1 m2).
3. Rakenteessa/rakennusosassa on laajoja mikrobivaurioita
Rakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita ja rakenteiden korjauslaajuus on merkittävä ja koskee koko rakennusosaa tai suurta osaa siitä (esim. alapohjarakenne)
4. Rakennuksessa on useita mikrobivaurioituneita rakenteita/rakennusosia ja korjauslaajuus on merkittävä useassa rakennusosassa
Rakennuksessa on useita eri rakenteita, joissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita, ja rakenteiden korjauslaajuus koskee useita eri rakennusosia (esim. julkisivu, alapohja).

## Slide 38: 3. ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot
Merkittävä tekijä altistumisen kannalta
Menetelmät:
  Lämpökuvaus
  Merkkiainemittaus
  Paine-eroseuranta
  Ilmanpitävyysmittaus
  Ilmasta otettavat näytteet

## Slide 39: Lämpökuvaus
Lämpökamerakuvaus, RT 14-10850
Ilmavuotokohdat ja eristepuutteet
  ei voida rakenteita avaamatta tarkasti selvittää, onko kyse lämmöneristeiden puutteista vai ilmavuotokohdista
Mittausolosuhteet
  Lämmityskausi, talvi
  Rakennuksen alipaineistus
Lämpötilaindeksi
  rakennuksen alipaineisuus otettava huomioon, kun keskimääräinen alipaineisuus ylittää -5 Pa (Asumisterveysasetus, 2015)
Kuva: Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos
Kuva: Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos

## Slide 40: Merkkiainemittaus
Voidaan osoittaa ilmayhteys rakenteessa olevasta vauriokohdasta tai epäpuhtauslähteestä sisäilmaan
Voidaan arvioida rakenteen tiiveyttä ja paikantaa ilmavuotokohtia
Tiivistyskorjauksen laadunvarmistus
Kvalitatiivinen mittaus
  Vaatii mittaajalta kokemusta ja ammattitaitoa tuloksen tulkintaa
Pitoisuutta osoittavat mittalaitteet:
  Haasteena lähtöpitoisuuden määrittäminen tutkittavassa rakenteessa
  Vaatii mittaajalta kokemusta ja ammattitaitoa tuloksen tulkintaa
Menetelmän vahvuudet
Menetelmän haasteet

## Slide 41: Merkkisavukokeet

## Slide 42: Paine-eroseuranta
Chart: paine-eron seurantamittaus 9.5. - 16.5.2014
Kuvaaja: Paine-eron seurantamittaus ulkoilman ja sisäilman sekä sisäilman ja talotekniikkakanaalin välillä. Kuvaajassa näkyy ilmanvaihtokoneen käyttöasteen muutos vuorokauden eri aikoina. Veli-Matti Pietarinen©Työterveyslaitos

## Slide 43: Rakennuksen ilmanvuotoluku
Mittausstandardin SFS-EN 13829
  Vanhojen rakennusten ilmatiiveyden vertaamiseen käytetään vielä tällä hetkellä n50-lukua (Rakmk D5, 2007)
    Lasketaan rakennuksen tilavuutta kohden
    Mittausten yhteydessä merkkisavukokeet tai lämpökuvaus
Tulosten tulkinta
  RT 80-10974, Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje
  RIL 250-2011, Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen
Kuva: RT 80-10974

## Slide 44: 2. Ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot
1. Ei ilmavuotoreittejä epäpuhtauslähteistä sisäilmaan
Rakennuksen paine-erot ovat hallinnassa ympäröiviin tiloihin ja ulkoilmaan nähden. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on hyvä*.
2. Yksittäisiä/vähäisiä ilmavuotoreittejä rakenteiden tai ympäröivien tilojen kautta sisäilmaan
Ilmavuotoreitit eivät ole rakenteissa säännöllisiä, ja ne ovat yksittäisiä pieniä epätiiveyskohtia tai yksittäisiä epätiiviitä rakenneliitoksia. Ilmanvaihtojärjestelmällä pystytään hallitsemaan tilojen paine-eroja ympäröiviin tiloihin ja ulkoilmaan nähden. Paine-erot eivät muutu merkittävästi tilojen käyttöajan ulkopuolella. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on lievästi riskialtis.*
3. Ilmavuotoreitit rakenteissa tai epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä
Sisäilmaan on säännöllisiä ilmavuotoreittejä vaurioituneista rakenteista tai tilasta, jossa materiaaleissa tai rakenteissa on todettu mikrobivaurioita. Rakennuksen paine-erot eivät ole hallinnassa, ja tilat ovat ajoittain alipaineisia ympäröiviin tiloihin tai ulkoilmaan nähden. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on riskialtis.*
4. Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja tilat ovat merkittävästi alipaineisia tai rakenteen ilmanpitävyys on erittäin riskialtis
Ilmavuotoreitit rakenteista tai epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja niitä on useita. Tilat ovat merkittävästi alipaineisia ympäröiviin tiloihin tai ulkoilmaan nähden yhtäjaksoisia aikoja tilojen käytön aikana ja/tai käyttöajan ulkopuolella. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on erittäin riskialtis.*
  * Tulkinta käyttäen: RIL 250-2011, Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen

## Slide 45: 3. Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun
Järjestelmän epäpuhtauslähteet:
  Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut (LVI 39-10409)
Ilmamäärien riittävyys, ilmanjakotapa, järjestelmän käyttöaika, rakennuksen paine-erot:
  Rakentamismääräyskokoelma D2
  Sisäilmastoluokitus 2008, RT 07-10946
  Asumisterveysasetus, 2015; asumisterveysasetuksen soveltamiso
Toimintakunto, kunnossapito:
  Rakentamismääräyskokoelma D2
  Asumisterveysasetus, 2015
  KH 90-00403, Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008

## Slide 46: 3. ilmanvaihtojärjestelmä
Oikein mitoitettu ja toimiva ilmanvaihtojärjestelmä edistää hyvää sisäilmastonlaatua | Huonokuntoinen, toimimaton tai väärin mitoitettu ilmanvaihtojärjestelmä voi heikentää sisäilmastonlaatua
Ilmavirrat vastaavat rakentamismääräyskokoelma D2:ssa annettuja ohjearvoja tilojen käyttötarkoitukselle. Ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole sisäilman epäpuhtauslähteitä. Ilmanvaihtokoneiston tuloilman suodatustaso vastaa rakentamismääräyksiä D2. Ilmanvaihtojärjestelmän toimintakunto on hyvä ja järjestelmää huolletaan säännöllisesti. | Ilmavirrat eivät vastaa rakentamismääräyksiä D2:ssa annettuja ohjearvoja tilojen käyttötarkoitukselle. Ilmanvaihtojärjestelmässä on mineraalivillakuitulähteitä koneistossa ja kanavistossa. Ilmanvaihtokanavistossa on käytetty asbestia sisältäviä materiaaleja ja tuloilmakanavan pinnoilla ja/tai työ- ja tai oleskelutilojen pinnoilla on todettu asbestikuituja. Järjestelmässä on todettu mikrobilähteitä tai järjestelmän huolto on puutteellista ja se on erittäin likainen.

## Slide 47: 3. Ilmanvaihtojärjestelmä
Terveydensuojelulain alaiset kohteet
Ilmanvaihdon tulee täyttää ilmanvaihdolle asetetut rakennusluvan aikana voimassa olleet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 annetut määräykset,
  suunnitteluohjearvoissa sallittu ± 20 % toleranssi
Täytettävä asumisterveysasetuksen ja sen soveltamisohjeen vaatimukset
    Ilmanvaihdon yleiset arviointiperusteet 8 §
    Asunnon ilmanvaihto 9 §
    Muiden oleskelutilojen ilmanvaihto 10 §

## Slide 48: 3. Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun
Rakenneaineinen tuloilmakanava
Tuloilmakoneen äänenvaimennin on mineraalivillaa
Tuloilmakoneen ulkoilmakammiossa kosteus- ja mikrobivaurioita
Tuloilmakoneen hienosuodatin on tukkeutunut lumesta.

## Slide 49
Jäteilmapuhallin liian lähellä ulkoilmasäleikköä.
Piennopeuspääte-elimen edessä tilajakaja
Ilmanottokatoksen läheisyydessä ovat sekä savupiippu että jäteilmalaitteet.
Tilamuutoksissa ei ole huomioitu ilmanvaihdon riittävyyttä.
    kuvat: Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos
3. Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun

## Slide 50: 4. Rakennuksesta peräisin olevat muut sisäilman epäpuhtaudet
Sisäilmamittauksen tulokset ovat tarvittaessa osa altistumisolosuhteen arviointia
  mittaustulokset eivät yleensä voi laskea rakennus- ja taloteknisten havaintojen perusteella tehtyä sisäilman laadun luokitusta ja altistumisen arvioinnin tasoa
  voivat nostaa altistumistason vakavuutta ja toimenpiteiden kiireellisyyttä
    Asbesti, naftaleeni (PAH-yhdisteet), radon
Mittaustulosten lisäksi on selvitettävä:
  Epäpuhtauslähde ja ilmayhteysreitti
  vaurion ja/tai epäpuhtauslähteen laajuus rakenteessa/rakennusosassa (paikallinen / laaja-alainen)
Todetaan ensisijaisesti paikantamalla epäpuhtauslähde ja ilmayhteysreitti lähteestä sisäilmaan
  Tarvittaessa voidaan ottaa sisäilman laatua kuvaavia näytteitä (pöly- ja ilmanäytteet)
  Tulosten tulkinta tilan käyttötarkoituksen perusteella määritettyjen ohje- ja toimenpidearvojen perusteella

## Slide 51: 4. Rakennuksesta peräisin olevat muut sisäilman epäpuhtaudet
Jos sisäilman epäpuhtauksien pitoisuudet ylittävät viite- tai toimenpidearvot, arvio altistumisesta sen mukaan, kuinka vakavia ja laajoja epäpuhtauslähteitä (esim. mikrobivaurioituneet rakenteet) tiloissa on ja onko epäpuhtauslähteistä ilmayhteys sisäilmaan.
Sisäilman epäpuhtauspitoisuuden ollessa välillä 50 - 99 % sisäilman viite- tai toimenpidearvosta tulos voi viitata rakennukseen liittyvään sisäilmasto-ongelmaan
  arvioitava muiden teknisten selvitysten tuloksia ja tilannetta kokonaisuutena sekä lisäselvitys-, seuranta- tai toimenpidetarpeita

## Slide 52: 2. Rakennuksesta peräisin olevat sisäilman muut epäpuhtaudet
Kaksoislaatan verieristeenä kreosoottia sisältävä eriste
Alaslasketun katon teknisessä tilassa pinnoittamatonta mineraalivillaa
Kaukolämpöputkien eristeenä asbestia talotekniikkakaalissa
Muovimattopinnoitteen emissiomittaus FLEC-mittalaitteella
Vinyylilaatta, mattoliima ja tasoitekerros ovat vaurioituneet betonin alkalisen kosteuden vaikutuksesta
Talotekniikkakanaalissa useita sisäilman epäpuhtauslähteitä

## Slide 53
Arvio tehdään merkittävimmän sisäilman laatuun vaikuttavan epäpuhtauslähteen mukaan
  Tason kaikkien pääperiaatteiden ei tarvitse täyttyä
  ei poista muiden todettujen haittatekijöiden vaikutusta
  ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun ja mahdollisia muita sisäilman mitattuja epäpuhtaustekijöitä on tarkasteltava altistumisolosuhteiden arvioinnissa samanaikaisesti
Ongelmakohteissa esiintyy tavallisesti useita haittatekijöitä
  kohdistetaan kiireellisyydeltään erilaisia toimenpiteitä
Arviointi tehdään kerros- tai rakennuskohtaisesti
  Jatkotoimenpiteissä huomioitava yksittäiset tilat
Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille (Työterveyslaitoksen ohje)

## Slide 54: Haitallisen altistumisen todennäköisyys
Haitallinen altistumisolosuhde epätodennäköinen
Rakennuksessa ei ole todettu mikrobivaurioituneita rakenteita. Epäpuhtauslähteistä ei ole ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutiloihin. Tilan akustiikkamateriaaleissa ja ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole mineraalivillakuitulähteitä. Käytössä olevat rakennusmateriaalit ja kalusteet ovat M1-luokiteltuja. Sisäilman laatu vastaa tilan käyttötarkoitukselle asetettuja viite- ja ohjearvoja

## Slide 55: Haitallisen altistumisen todennäköisyys
Haitallinen altistumisolosuhde mahdollinen
Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita, vauriokorjaukset ovat alle 1 m2. Epäpuhtauslähteistä on todettu ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilojen sisäilmaan. Tiloissa ja tai ilmanvaihtojärjestelmässä on mineraalivillakuitulähteitä, joista voi irrota kuituja sisäilmaan.** Betonilattiarakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu paikallisia pinnoitevaurioita (emissiopäästöt).**,*** Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät.*
*Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteen arvioinnissa (vrt. koko rakennus /kerros / yksittäinen tila).
**Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Merikallio T., Niemi S., Komonen J. 2007.
***Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin. Keinänen H. 2013.

## Slide 56
Haitallinen altistumisolosuhde todennäköinen
Rakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita, korjauslaajuus on merkittävä ja se koskee koko rakennusosaa tai suurta osaa siitä (esim. alapohjarakenne). Vaurioituneista rakenteista tai epäpuhtaammasta tilasta on säännöllisiä ja useita ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilan sisäilmaan. Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät ja sisäilman epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.* Betonilattiarakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu laajoja pinnoitevaurioita (emissiopäästöt).**,*** Rakenteessa on käytetty kreosoottia, epäpuhtauslähteestä on ilmayhteys sisäilmaan ja työ- tai oleskelutilojen sisäilmassa on kreosoottiin viittaava haju.* Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt ohjearvot ja säteilyasetuksen toimenpiderajan.* .
Haitallisen altistumisen todennäköisyys
*Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteen arvioinnissa (vrt. koko rakennus /kerros / yksittäinen tila).
**Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Merikallio T., Niemi S., Komonen J. 2007.
***Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin. Keinänen H. 2013.

## Slide 57
Haitallinen altistumisolosuhde erittäin todennäköinen
Rakennuksessa on useita eri rakenteita, joissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita ja rakenteiden korjauslaajuus on merkittävä useassa rakennusosassa (esim. julkisivu, alapohja). Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja niitä on useita. Tilat ovat merkittävästi alipaineisia tai rakenteen ilmanpitävyys on erittäin riskialtis.* Sisäilman laatu ei täytä rakentamismääräyskokoelma D2:n vähimmäisvaatimuksia. Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät ja sisäilman epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.** Rakenteessa on todettu kreosoottia ja siitä on ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi sisäilmassa on todettu viitearvoja suurempia pitoisuuksia PAH-yhdisteitä.** Tilojen pölynäytteissä on todettu asbestikuituja, ja tiloissa on todettu asbestikuitulähteitä.** Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt ohjearvot ja säteilyasetuksen toimenpiderajan**
Haitallisen altistumisen todennäköisyys
*RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen
**Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteen arvioinnissa (vrt. koko rakennus / kerros / yksittäinen tila).

## Slide 58: Korjaustoimenpiteiden kiireellisyys
Toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys
  Terveydellisen merkityksen arvioinnin perusteella silloin, kun arvioidaan sisäilmasto-ongelmaa terveydellisin perustein
  Tekniset perusteet
Jos haitallinen altistumisolosuhde on todennäköinen tai erittäin todennäköinen, on aina arvioitava myös toimenpidetarve
Työnantajan velvollisuus on taata työntekijöille terveelliset ja turvalliset työtilat riippumatta siitä, vastaako kiinteistön omistaja sille kuuluvista tehtävistä
Hyvin usein rakennukseen liittyvistä selvityksistä ja niiden laajuudesta sekä mahdollisista korjaustoimenpiteistä ja aikatauluista vastaa rakennuksen omistaja

## Slide 59: Menetelmän haasteet
Kokonaisuuden hallinta
Altisteiden yhteisvaikutuksen arviointi
  Eri altisteiden merkittävyyden painottaminen
Yksittäisen tilan huomioinen

## Slide 60: Altistumisen arvioinnista terveydellisen merkityksen arviointiin

## Slide 61: Altistumisen arvioinnista terveydellisen merkityksen arviointiin
Koettu sisäympäristö
Tilojen käyttäjien kokemukset tilasta/rakennuksesta
Työterveyshuolto
Arvio sisäilmasto-ongelman vakavuudesta ja vaikutuksesta sairauspoissaoloihin, ammattitautitutkimuksiin, henkilöiden uudelleen sijoittamiseen
Terveydellisen merkityksen arviointi tehdään lääketieteellisen asiantuntijan johdolla
Sisäilmaryhmä
Arvio sisäilmasto-ongelman kestosta ja merkittävyydestä, toimintatavoista, siivouksen tasosta, kiinteistöhuollon toiminnasta
Mukana altistumisen arvioinnissa ja terveydellisen merkityksen arvioinnissa

## Slide 62: Terveydellisen merkityksen arviointi työpaikoilla
Terveydellisen merkityksen arviointi = Työpaikalla havaittujen haitta- tai vaaratekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi tulee tehdä, jos näitä tekijöitä ei voida poistaa (työturvallisuuslaki 738/2002 10 §)
Työnantaja vastaa siitä, että terveydellisen merkityksen arviointiin käytetään työterveyshuollon asiantuntijoita ja ammattihenkilöitä siten kuin siitä säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001 5 §).
Työpaikan sisäilmasto-ongelmissa työterveyshuolto arvioi sisäilmasto-ongelmiin perehtyneen työterveyslääkärin johdolla altistumisolosuhteisiin liittyvän haitan ja vaaran terveydellisen merkityksen ja antaa siitä tarvittaessa lausunnon.
  Ennen terveydellisen merkityksen arviointia työnantajan on selvitettävä altistumisolosuhteet rakennusterveyteen perehtyneen asiantuntijan johdolla

## Slide 63: Terveydellisen merkityksen arviointi työpaikoilla
Sisäilmastosta johtuvaa terveyden haittaa arvioidessaan työterveyshuollolla tulee olla olosuhdetietojen lisäksi käytössään luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot tiloissa työskentelevien kokemasta haitasta ja oireista, terveydentilasta sekä muista näihin vaikuttavista ryhmä- ja yksilötason tekijöistä
  Sisäilmastokysely
  Työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon käytössä oleva tieto

## Slide 64: Terveydellisen merkityksen arviointi työpaikoilla
Työterveyshuollon on arvioitava myös muuta työstä ja työympäristöstä johtuvaa työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittaa
Esimerkiksi tietointensiivisessä tai psykososiaalisesti kuormittavassa työssä hajukynnyksen ylittävät ja epämiellyttäviksi koetut hajut aiheuttavat yleensä huomattavaa haittaa ja oireilua
  Pitkittynyt sisäilmasto-ongelma
  Hajun alkuperä epäselvä
  Riski koetaan suurena (huolestuneisuus)

## Slide 65: Terveydellisen merkityksen ja altistumisen arviointi
Altistumisen arviointi on terveydellisen merkityksen arvioinnin perusta
  kuinka todennäköistä ja laajaa altistuminen on
Terveydellisen merkityksen arviointi
  sisäilmastotekijöihin ja olosuhteisiin lisätään tieto tilojen käyttäjien kokemuksista ja terveydentilasta
Tilan käyttäjien näkemys riskistä
”koettu riski” = arvioitu riski + huolestuneisuus

## Slide 66: Lähteet:
  Altistumisen arviointi sisäilmaston laatuun vaikuttavien tekijöiden perusteella. Pietarinen V-M., Tähtinen K., Lappalainen S., Hyvärinen A., Holopainen R., Reijula K. Sisäilmayhdistys raportti 33. Sisäilmastoseminaari 2015. SIY Sisäilmatieto Oy. Bookwell Oy, Juva 2015.
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa 1, Asumisterveysasetus § 1 – 10, Valvira, 2016; http://www.valvira.fi/documents/14444/261239/Asumisterveysasetuksen+soveltamisohje/ac8d5e16-97be-456c-9c9c-ce8560f2092e
  Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut, LVI 39-10409
  IOM. Damp Indoor Spaces and Heath. Institute of Medicine. The National academies Press. Washington DC 2004.
  KH 90-00403, Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008
  Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus –opas, ympäristöministeriö, luonnos 23.1.2015, http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Lausuntopyynnot_ja_lausuntoyhteenvedot/Lausuntopyynto_luonnoksesta_rakennusten_(32552)
  Kosteus- ja homevauriot, ratkaisuja työpaikoille, Työterveyslaitos, 2014, ISBN 978-952-261-471-1
  Kosteusvauriot työpaikoilla, kosteusvauriotyöryhmän muistio, STM:n selvityksiä 2009:18; http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-8606.pdf
  Lahtinen M, Ginström A, Harinen S, Lappalainen S, Tarkka O, Unhola T: Selätä sisäilmastokiista - viesti viisaasti. Työterveyslaitos, Helsinki 2010
  Lahtinen, Lappalainen, Reijula: Sisäilman hyväksi - Toimintamalli vaikeiden sisäilmaongelmien ratkaisuun, Työterveyslaitos 2008
  Mendell, M. J.; Mirer, A. G.; Cheung, K.; Tong, M.; Douwes, J. Resipiratory and allergic health effects of dampness, mold, and dampness-related agents: a review of the epidemiologic evidence. Environ Health Perspect 119 (2011):6, 748-56.
  Ohje työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä. Suomen Standardoimisliitto, SFS 1998
  Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen, Työterveyslaitos, 2016
  RIL 250-2011, Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen
  RT 80-10974, Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje
  Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, ympäristöministeriö
  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 2015
  Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Rakennustietosäätiö RTS 2008. Julkaistu myös LVI 05-10440, RT 07-10946, KH 27-00422 ja Ratu 437-T kortteina sekä Sisäilmayhdistyksen julkaisuna 5.
  Suomen Lääkäri lehti 41/2012 v sk 67; www.laakarilehti.fi/files/nostot/2012/nosto41_1.pdf
Terveydensuojelulaki 763/1993 § 12
Työturvallisuuslaki 738/2003 § 10
Toimiston sisäilman tutkiminen, Työterveyslaitos, 2011, ISBN 978-952-261-048-5
  WHO guidlines for indoor air quality; dampness and mould. World Health Organisation, Copenhagen, 2009